ООО «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12

archivar.ru

Генеральный план Киренского городского поселения Киренского района Иркутской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Том II

Пояснительная записка

Шифр: А-32.1181-21 ГП.ПЗ

Заказчик: Администрация Киренского городского поселения

Директор ООО «Архивариус»                      К. Н. Гребенщиков

Магнитогорск-Киренск, 2021

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план |
| Основная часть проекта |
| Текстовые материалы |
| 1 | Положение о территориальном планировании. Том I |  |  |
| Графические материалы |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1.1 | 1:100000 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Территории в границах г.Киренск, д.Сидорова, д.Хабарова, д.Бор, д.Коммуна, д.Верхнекарелина, д.Старая Деревня, д.Никольск, с.Кривошапкино, с.Змеиново | 1.2 | 1:5000 |
| 4 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | 2 | 1:100000 |
| 5 | Карта функциональных зон поселения | 3.1 | 1:100000 |
| 6 | Карта функциональных зон поселения. Территории в границах г.Киренск, д.Сидорова, д.Хабарова, д.Бор, д.Коммуна, д.Верхнекарелина, д.Старая Деревня, д.Никольск, с.Кривошапкино, с.Змеиново | 3.2 | 1:5000 |
| Материалы по обоснованию проекта |
| Текстовые материалы |
| 7 | Пояснительная записка. Том II |  |  |
| 8 | Сведения о границах населенных пунктов. Том II.I |  |  |
| Графические материалы |
| 9 | Карта границ поселения. Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения. | 1 | 1:100000 |
| 10 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения | 2 | 1:100000 |
| 11 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения. Карта особых экономических зон. г.Киренск, д.Сидорова, д.Хабарова, д.Бор, д.Коммуна, д.Верхнекарелина, д.Старая Деревня, д.Никольск, с.Кривошапкино, с.Змеиново | 3 | 1:5000 |
| 12 | Карта особых экономических зон. Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. Карта территорий объектов культурного наследия. Карта территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения. Карта зон с особыми условиями использования территорий | 4 | 1:100000 |
| 13 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 5 | 1:100000 |
| 14 | Карта границ лесничеств. Карта иных объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения района | 6 | 1:100000 |

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Генеральный план соответствует требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Главный архитектор проекта	 _________________		А.О. Якубова

Состав участников проекта

| Директор, главный архитектор ООО «Архивариус», канд. арх., доц., член САР РФ | К.Н. Гребенщиков |
| --- | --- |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №1, ГАП | Е.С. Левшунова |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №2, ГАП Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №3, ГАП | Д.Р. Каримова А.О. Якубова |
| Архитекторы | Д.Г. Боровская Е.М. Горбатова А.А. Добрынина |
| Инженеры-проектировщики | А.В. Наливайко Д.С. Шакшакпаева |
| Инженеры-градостроители | П.В. Гинтер М.И. Белякова А.В. Глазкова А.А.Латникова Г.Р. Мамедов Е.Д. Соловьева |
| Кадастровые инженеры | Е.А. Барышева К.О. Лисихина Р.М. Мухатметгалин |
| Инженеры технического отдела | Т.Ю. Данилейко |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	9

1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	14

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	15

2.1. Анализ использования территории	15

2.1.1. Муниципальное образование в системе расселения	15

2.1.2. Историческая справка	16

2.1.3. Природные условия и ресурсы	17

2.1.3.1. Климатическая характеристика	17

2.1.3.2. Рельеф и геологическое строение	19

2.1.3.3. Гидрография, гидрогеология	20

2.1.3.4. Инженерно-геологическая характеристика	20

2.1.3.5. Почвы. Растительный и животный мир	21

2.1.3.6. Полезные ископаемые	21

2.1.3.7. Леса и лесное хозяйство	25

2.1.3.8. Особо охраняемые природные территории, памятники истории и культуры	26

2.1.4. Краткий анализ реализации предыдущей градостроительной документации	36

2.1.5. Современное состояние территорий	37

2.1.5.1. Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории	37

2.1.5.2. Население	38

2.1.5.3. Жилой фонд	39

2.1.5.4. Учреждения обслуживания	41

2.1.5.5. Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории	49

2.1.5.6. Режимные объекты	52

2.1.5.7. Зоны особого назначения	52

2.1.5.8. Ландшафтно-рекреационные территории	53

2.1.5.9. Транспортная инфраструктура	53

2.1.5.9.1. Внешний транспорт	54

2.1.5.9.2. Улично-дорожная сеть	55

2.1.5.9.3. Внутренний транспорт	56

2.1.5.10. Инженерная инфраструктура	57

2.1.5.10.1. Водоснабжение	57

2.1.5.10.2. Водоотведение	60

2.1.5.10.3. Газоснабжение	61

2.1.5.10.4. Теплоснабжение	61

2.1.5.10.5. Электроснабжение	62

2.1.5.10.6. Системы связи	63

Карта границ поселения. Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения	65

Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения	66

Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения. Карта особых экономических зон. г.Киренск, д.Сидорова, д.Хабарова, д.Бор, д.Коммуна, д.Верхнекарелина, д.Старая Деревня, д.Никольск, с.Кривошапкино, с.Змеиново	67

Карта границ лесничеств. Карта иных объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения района	68

2.2. Возможные направления развития территории	69

2.2.1. Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории	70

2.2.2. Население	71

2.2.3. Жилой фонд	72

2.2.4. Учреждения обслуживания	73

2.2.5. Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории	93

2.2.6. Режимные объекты	93

2.2.7. Зоны особого назначения	93

2.2.8. Ландшафтно-рекреационные территории	94

2.2.9. Транспортная инфраструктура	94

2.2.9.1. Внешний транспорт	94

2.2.9.2. Улично-дорожная сеть	95

2.2.9.3. Внутренний транспорт	96

2.2.10. Инженерная инфраструктура	98

2.2.10.1. Водоснабжение	98

2.2.10.2. Водоотведение	102

2.2.10.3. Газоснабжение	103

2.2.10.4. Теплоснабжение	103

2.2.10.5. Электроснабжение	104

2.2.10.6. Системы связи	106

2.2.11. Инженерная подготовка территории	107

2.2.12. Обоснование размещения объектов местного значения	108

2.3. Прогнозируемые ограничения использования территории	120

Карта особых экономических зон. Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. Карта территорий объектов культурного наследия. Карта территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения. Карта зон с особыми условиями использования территорий	136

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	137

3.1. Жилой фонд	137

3.2. Учреждения обслуживания	137

3.3. Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории	137

3.4. Зоны особого назначения	137

3.5. Ландшафтно-рекреационные территории	138

3.6. Транспортная инфраструктура	138

3.7. Инженерная инфраструктура	138

3.7.1. Водоснабжение	138

3.7.2. Водоотведение	138

3.7.3. Газоснабжение	139

3.7.4. Теплоснабжение	139

3.7.5. Электроснабжение	139

3.7.6. Системы связи	139

3.8. Инженерная подготовка территории	139

3.9. Мероприятия по охране окружающей среды	139

3.9.1. Охрана воздушного бассейна	140

3.9.2. Охрана водного бассейна	140

3.9.3. Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова	141

3.9.4. Охрана растительного и животного мира	142

3.9.5. Охрана от физического воздействия	143

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	145

4.1. Объекты федерального значения	145

4.2. Объекты регионального значения	147

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	154

5.1. Объекты местного значения	154

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	227

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	227

6.2. Перечень возможных источников возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	236

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	244

6.4. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	245

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	249

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	250

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	258

Приложения

| Приложение № 1 | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № ВРОП-7445021713/07 от 06.03.2020г., выданная саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства Объединение проектировщиков «ОсноваПроект» |
| --- | --- |
| Приложение № 2 | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № ВРГБ-7445021713/38 от 06.03.2020г., выданная саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» |
| Приложение № 3 | Сертификат соответствия Рег.№ РОСС RU.31172.04ЖНГ00001033А от 05.02.2019 на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) |
| Приложение № 4 | Техническое задание на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план, выполнение мероприятий по его согласованию, рассмотрению и утверждению |
| Приложение № 5 | Данные Администрации Киренского городского поселения |
| Приложение № 6 | Письмо от 23.06.2021 № ИВ-236-5200, Главное управления МЧС России по .Иркутской области, о выдаче исходных данных |
| Приложение № 7 | Письмо от 06.07.2021 № 02-76-4230/21, Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области, о предоставлении информации |
| Приложение № 8 | Письмо от 02.07.2021 № 02-66-4481/21, Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, о предоставлении информации |
| Приложение № 9 | Письмо от 05.07.2021 № 02-66-4498/21, Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, о предоставлении информации |
| Приложение № 10 | Письмо от 28.05.2021 № 02-66-3507/21, Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, о предоставлении информации |
| Приложение № 11 | Письмо от 29.07.2021 № 02-54-19154/21, Министерство здравоохранения Иркутской области, о направлении сведений по объектам здравоохранения |
| Приложение № 12 | Письмо от 08.07.2021 № 02-56-1239/21, Министерство культуры и архивов Иркутской области, о предоставлении информации |
| Приложение № 13 | Письмо 16.07.2021 № 02-55-7452/21, Министерство образования Иркутской области, о направлении информации |
| Приложение № 14 | Письмо от 30.06.2021 №494, ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» |
| Приложение № 15 | Письмо от 02.08.2021 № 02-91-10761/21, Министерство лесного комплекса Иркутской области, о предоставлении сведений о землях государственного лесного фонда |
| Приложение № 16 | Письмо от 08.06.2021 № 1001.1.6-1242, ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», о согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Киренск |
| Приложение № 17 | Положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 20.05.2021 № 38.ИЦ.06.000.Т.000509.05.21, «Проект обоснования расчетных границ седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома «Киренск» (ООО «Аэропорт «Киренск»)» |

ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу администрации Киренского городского поселения на основании Муниципального контракта № 2021.0057 от 17.06.2021 года и технического задания.

Нормативно-правовые акты, использованные при подготовке Генерального плана:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный Кодекс РФ от 25.01.2001 № 136-ФЗ;

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Воздушный Кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон ом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

- Федеральный закон ом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» (действующая редакция);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244);

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр);

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;

- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей»;

- СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90*;

- СП 60.13330.2016 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

- СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;

- СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;

- СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- «РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»";

- ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;

- Действующее законодательство в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительные и санитарно-эпидемиологические нормы;

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» (действующая редакция);

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15_1, 15_2 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 № 793»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального»;

- Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 853 «Об установлении требований к составу сведений единой электронной картографической основы и требований к периодичности их обновления»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.01.2017 № 13 «Об утверждении требований к техническим и программным средствам государственной и информационной системы ведения единой электронной картографической основы»;

- Приказ Минэкономразвития России от 10.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Приказ Росреестра от 10.11.2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23.03.2016 № 163 и от 04.05.2018 № 236»

- Приказ от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

- Приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 568 «О внесении изменений в Порядок описания местоположения границ объектов землеустройства, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.07.2011 № 316 «Об утверждении схемы размещения генерирующих объектов электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на территории Российской Федерации»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.08.2012 № 387 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2012 - 2018 годы»;

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10.07.2020 № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной системы территориального планирования»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 20.06.2003 № 242 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;

- Постановление Правительства Иркутской области от 30.12.2014 г. № 712-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области» (с изменениями и дополнениями) (далее – РНГП);

- Решение Думы Киренского муниципального образования 4 созыва от 24.11.2017 г. №13/4 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Киренского муниципального образования Киренского района Иркутской области» (далее МНГП);

- Решение Думы Киренского муниципального образования от 12.12.2018 г. №79/4 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Киренского муниципального образования до 2030 года».

При разработке генерального плана использованы следующие материалы:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с изменениями);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с изменениями);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;

- Схема территориального планирования Иркутской области (утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 г. №607-пп в редакции от 06.03.2019 г. №203-пп) (далее – СТП Иркутской области);

- Схема территориального планирования Киренского муниципального района Иркутской области (утверждена решением Думы Киренского муниципального района от 26.06.2013г. №469/5) (далее – СТП Киренского района);

- Генеральный план Киренского муниципального образования Киренского района Иркутской области (утвержден решением Думы Киренского муниципального образования от 25.10.2013 г. №96/3) (далее – ГП);

- Правила землепользования и застройки Киренского муниципального образования (утвержденные решением Думы Киренского муниципального образования от 25.10.2013 №97/3) (далее – ПЗЗ);

- Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (Актуализация) (утверждена Главой администрации Киренского городского поселения 04.12.2019 г.);

- Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года).

2. Исходные данные, выданные администрацией Киренского городского поселения Киренского муниципального района Иркутской области, в т.ч. техническое задание.

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из Единого государственного реестра недвижимости), предоставленного Управлением Росреестра по Иркутской области.

Общая часть

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития городского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе.

Задачи работы, выполненные в составе работы:

1. Комплексный и системный подход к решению вопросов транспортного, социального, инженерного обеспечения с учетом изменения параметров застройки и необходимости пересчета нагрузок на инженерные сети в населенных пунктах Киренского городского поселения, определение параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур;

2. Оптимизация функционального использования территории Киренского городского поселения с учетом современных тенденций развития поселения, существующего кадастрового деления;

3. Определение зон размещения объектов местного значения в целях реализации полномочий муниципального образования;

4. 	Отображение зон с особыми условиями использования территории;

5. 	Определение мер по улучшению экологической обстановки;

6. 	Определение мер по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне;

7. Обеспечение публичности и открытости градостроительных решений;

8. Отображение зон размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации и Иркутской области;

9. Определение первоочередных градостроительных мероприятий по реализации проекта генерального плана Киренского городского поселения.

Расчетные сроки проекта

Мероприятия по планированию развития муниципального образования подготовлены на период расчетного срока, соответствующего ст.24 Градостроительного Кодекса РФ. В периоде расчетного срока выделяются первоочередные мероприятия – мероприятия, реализация которых предполагается в течение десяти лет, начиная с года, следующего за годом утверждения ГП.

Проектом определено развитие муниципального образования до 2041 года (расчетный срок ГП – 20 лет), с выделением мероприятий, подлежащих первоочередной реализации – до 2031 года (1 очередь – 10 лет). Исходный год – 2021.

1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

При корректировке генерального плана использованы следующие материалы:

- Стратегия социально-экономического развития Киренского муниципального образования до 2030 года» от 12.12.2018 № 79/4;

- Муниципальная программа от 21.11.2014 № 153/3 (в ред. постановления от 06.07.2021 № 357) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг.»;

- Муниципальная программа от 22.07.2019 № 517 (в ред. постановления от 06.07.2021 № 361) «Охрана окружающей среды в Киренском муниципальном образовании на 2019–2022 гг.»;

- Муниципальная программа от 13.12.2018 № 671 (в ред. постановления от 06.07.2021 № 356) «Переселение граждан, проживающих на территории Киренского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах»;

- Муниципальная программа от 13.12.2018 №677 (в ред. постановления от 06.07.2021 №355) «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании на 2019 – 2022 годы»;

- Муниципальная программа от 29.03.2019 №280 (в ред. постановления от 27.03.2020 № 147) «Формирование современной городской среды Киренского муниципального образования на 2018-2024 годы»;

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 2.1. Анализ использования территории

### 2.1.1. Муниципальное образование в системе расселения

Киренское муниципальное образование является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования Киренский район, наделенного Законом Иркутской области статусом муниципального района. Киренское муниципальное образование наделено статусом городского поселения Законом Иркутской области от 16.12.2004г. № 87-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Киренского района Иркутской области».

Киренский район находится в северо-восточной части Иркутской области и относится к районам, приравненным к районам Крайнего Севера. Территория Киренского муниципального образования расположена в северо-западной части Киренского района. Городское поселение граничит: на северо-западе — с Катангским районом; на западе - с Усть-Кутским районом; на юге - с Криволукским муниципальным образованием, Марковским муниципальным образованием, Бубновским муниципальным образованием; на востоке – с Алексеевским муниципальным образованием и Алымовским муниципальным образованием.

В границах городского поселения находятся десять населенных пунктов: город Киренск, село Кривошапкино, деревня Сидорово, деревня Коммуна, деревня Хабарова, деревня Бор, деревня Старая Деревня, деревня Верхнекарелина, село Змеиново, деревня Никольск.

Площадь территории – 6151,72 км2. Город Киренск является административным центром Киренского района. Киренск — это один из старейших городов Восточной Сибири. Он основан в 1630 г. - на 31 год раньше Иркутска. Город расположен на реке Лене в месте впадения реки Киренги, в 650 км северо-северо-восточнее Иркутска (по прямой линии). Ближайшие города - Усть-Кут (170 км (по прямой линии), 308 км (по реке) на юго-запад), Северобайкальск (250 км по прямой линии на юго-юго-восток).

Внешние транспортные связи осуществляются воздушным, водным и автомобильным транспортом. Водный транспорт является градообразующей основой города Киренска. Данная отрасль представлена:

- ТОСП «Алексеевская РЭБ флота»;

- ОАО «Киренский речной порт»;

- ТОСП ООО «Аэропорт Киренск».

В целом Киренское муниципальное образование, относится к территориям Иркутской области, куда массовый завоз грузов осуществляется в ограниченные сроки — летом водным транспортом. К приоритетным отраслям, которые определяют социально-экономическое развитие города, отнесены: транспорт (речной, автомобильный. воздушный); промышленность (электроэнергетика); малый бизнес и предпринимательство с целью вовлечения в сферу хозяйственной деятельности незанятой части населения.

Таблица 1

Перечень и численность населения муниципального образования Киренского городского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Площадь земель населенного пункта, га | Численность населения, чел.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в сущ. границах | на 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Киренское городское поселение | 615172,13 | 11894 |
| 1 | г. Киренск | 3717,09 | 10989 |
| 2 | д. Бор | 6,86 | 5 |
| 3 | д. Верхнекарелина | 18,63 | - |
| 4 | с. Змеиново | 90,68 | 87 |
| 5 | д Коммуна | 27,80 | 120 |
| 6 | с. Кривошапкино | 129,76 | 385 |
| 7 | д. Никольск | 23,03 | 102 |
| 8 | д. Сидорова | 39,91 | 173 |
| 9 | д. Старая Деревня | 8,13 | 9 |
| 10 | д. Хабарова | 15,33 | 24 |

Примечание:

1. Приняты данные Администрации Киренского городского поселения

### 2.1.2. Историческая справка

Город Киренск, один из старейших городов Иркутской области, основан в 1631 году казачьим десятником Василием Бугор. Киренский острог был назван по имени реки Киренги, в дельте которой на одном из островов он располагался. Слово Киренга происходит от эвенкийского «киреннгна», что означает «орлиное гнездо».

Киренский острог лежал на основных путях промыслового населения Лены, Киренги и Нижней Тунгуски. Как и все казачьи остроги того времени, он играл роль укрепления на случай нападения немирного коренного населения и на случай «шалости» русских промышленных «людишек» и «охочим людям на опочив». Представлял он собой деревянное укрепление общей длиной 109 сажен с тремя башнями, из которых одна была проезжая, а в угловых башнях были бойницы. В середине острога помещалась церковь, судная изба, пороховой погреб со свинцом, порохом и тремя единорогами (маленькими пушками для дальнего и ближнего боя).

За стеною острога, на юго-западе, находился гостиный двор (торговые ряды). Сейчас на этом месте сквер.

В 1723 году острог имел 8 дворов с 60 жителями мужского пола.

Первые годы существования Киренского острога были связаны с деятельностью казака Ерофея Павловича Хабарова. В 1638 году он исходатайствовал разрешение об отводе ему земель под пашни при устье реки Киренги (это в районе деревни Хабаровой, названной по имени ее основателя). Там он распахал несколько десятин земли и выращивал зерновые.

Но по указу царя Алексея Михайловича земли, принадлежавшие Хабарову, были у него отобраны и дарованы обители Никольской, в то время еще называвшейся Усть-Киренским Святотроицким мужским монастырем, основанным в 1633 году.Святотроицкий мужской монастырь.

Киренский монастырь являлся исключительно ценным историческим памятником. Это был двухэтажный храм о трех главах, с воротами под церковью, которые служили единственным проездом в монастырь, и потайными теремами. В окнах вместо стекол была вставлена слюда. Материалом для постройки служили толстые лиственные бревна, инструментом один топор, которым отделывались и архитектурные детали. В 1931 году монастырь сгорел.

С первых же лет своего существования монастырь и монахи эксплуатировали население, используя его для обработки монастырской пашни. Монастырь ссужал население инвентарем и лошадьми, давал семенной хлеб и брал за это четвертую часть урожая.

Киренский монастырь сыграл некоторую роль в освоении края. По сохранившимся до нашего времени документам известно, что более 290 лет тому назад он начал разработку Мамского слюдяного месторождения.

В первые же годы существования Киренского зимовья, когда слух о баснословных богатствах Лены пушным зверем подтвердился, приток русского населения усилился за счет казаков, уже участвовавших в далеких походах и географических открытиях. Но увлеченные жаждой открытия новых «землиц» и новых богатств, они надолго здесь не задерживались. Более постоянной частью населения были промышленные люди, многие из которых стали пашенными крестьянами.

Социальный состав населения района в XVII веке был довольно разнообразным: казаки, служилые и промышленные люди, дети боярские – сибирские дворяне, обязанные военною службою, «гулящие люди» – разряд населений, не приписанный ни к одному из существовавших тогда сословий и пополнявшийся вольноотпущенными крепостными, получившими «волю» без земли, не поладившими с законами Москвы стрельцами, а в позднейшее время с ссыльными.

Наиболее прочно оседали в районе или крепостные, бежавшие от гнета помещиков, или оказавшиеся в неладах с законами Российской империи, или предприимчивые люди, искавшие применения своим силам и способностям.

Приход русских на Лену имел прогрессивное значение. Большинство русских землепроходцев и переселенцев были крестьянами-землепашцами. Там, где они оседали, сразу же начиналось освоение удобных пашенных земель, возникали очаги земледелия, постепенно распространявшееся дальше на север по мере продвижения туда русских.

Современные населенные пункты, основанные в первые десятилетия прихода русских на Лену, и в наши дни являются основными земледельческими районами и сохранили названия, данные им по имени их основателей, а год основания служит приблизительной датой, на время начала земледелия в крае.

Экономическое благополучие население зависело не только от земледелия, но и от охоты на пушных и копытных зверей и от рыбной ловли, так как суровый климат, тайга, примитивность сельскохозяйственных орудий часто не оправдывали труд земледельца.

Значительно вырос и оживился Киренск в первую половину XVIII века в связи с затянувшейся на десятилетия Великой Северной экспедицией, возглавляемой Чириковым и Берингом. Здесь строились суда, многочисленные и разнообразные грузы этой экспедиции транспортировались в Охотск и на Камчатку через Киренск.

Позднее, с открытием золота в бассейне Витима и организацией в 1856 году пароходства по Лене и Витиму, обслуживание водного транспорта стало очень важной статьей дохода в бюджете местного населения.

Как и все сибирские остроги, Киренский, расположенный на важнейшей магистрали, быстро вырастал и уже в 18 веке стал центром Приленского края, куда экономически тяготело коренное и русское промышленное население и население, обслуживающее уже сложившееся к тому времени транспортное движение (почтовая гоньба) по Лене, – так называемые «государевы ямщики» – крестьяне, за нищенское «жалование» несущие ямскую «государеву службу», вызванную необходимостью поддерживать связь с удаленным от центра и малонаселенным краем.

С 1675 года, когда Киренск становится городом, он переживает ряд административных превращений. В 1785 в связи с переездом из Илимска в Киренск воеводской канцелярии он преобразован в уездный город и ему был пожалован герб.

С 1882 года Киренск становится окружным центром. В 1898 году он вновь преобразуется в уездный город Иркутской губернии. в 1926 году Киренск опять переходит на положение окружного города, в 1929 году образуется Киренский район, а Киренск становится районным центром и продолжает им оставаться до настоящего времени.

### 2.1.3. Природные условия и ресурсы

Природные условия городского поселения представлены в контексте основных характеристик Киренского муниципального района.

#### 2.1.3.1. Климатическая характеристика

По строительно-климатическому районированию (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология») Киренское муниципальное образование относится к районам IД и IА.

Климат резкоконтинентальный, с долгой зимой и коротким летом. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет минус 4,5°С. Преобладающими типами погод по облачности бывают ясные и полуясные, а зимой они являются господствующими (до 85% по нижней облачности). В силу этого в Киренском районе велико число часов солнечного сияния, которое за год может достигать 1600-1700 часов, что заметно выше, чем в одноширотных районах Западной Сибири или европейской территории России.

Годовая сумма солнечной радиации по территории района неодинакова и варьируется от 96 (на юге) до 90 ккал/см2 (на севере); годовой радиационный баланс изменяется от 31 (на юге) до 28 ккал/см2 (на севере).

Среднегодовая температура воздуха по всей территории района отрицательная и составляет, например, в Киренске -4,5°С (по среднемноголетним данным). Это способствует не только сохранению, но и (местами) наращиванию мощности многолетнемерзлых горных пород. По территории района мерзлота носит местами сплошной, местами – прерывистый характер. Это приводит к неблагоприятным условиям освоения территории как с точки зрения сельскохозяйственной, так и строительной (промышленное и гражданское).

Зима длится в среднем 190-195 дней, начиная с середины сентября и заканчивая концом апреля. В это время года устанавливается повышенное давление (Сибирско-Монгольский антициклон), низкие температуры воздуха, небольшое количество осадков. Среднемесячная температура воздуха в январе по метеостанции Киренск (по среднемноголетним данным) составляет - 27°С, на юге района - 26°С, на северо-востоке - 28°С; минимальная температура воздуха зимой отмечалась в Киренске -58°С. Зимние осадки составляют 25-30% от годовой суммы, которая колеблется по годам от 270 до 420 мм (в горах до 700мм). Мощность снежного покрова в среднем составляет 25-35 см, в горах – до 60 см. Лето наступает в конце мая, завершается в конце августа, начале сентября, а общая его продолжительность составляет 85-90 дней. Средняя температура воздуха по метеостанции Киренск колеблется в пределах 17°-19°С, на северо-востоке района она составляет +16°С; максимальная летняя температура в Киренске отмечена равной +37°С. На лето приходится небольшая доля годовых осадков – до 55-60%. Иногда они выпадают интенсивно, или на протяжении 2-3 суток, что ведет к повышению уровня воды в реках вплоть до наводнения. Переходные сезоны года – весна и осень – заметно укорочены с продолжительностью 35-45 дней. Именно в эти сезоны года отмечаются наиболее частые ветры, сила которых может достигать иногда 20-25 м/сек при средних показателях 3-5 м/сек.

Основные агроклиматические показатели по району таковы:

– сумма активных температур воздуха от 950° (на севере) до 1100° (на юге);

– безморозный период от 60 (на севере) до 80 дней (на юге);

– вегетационный период от 100 (на севере) до 130 дней (на юге).

В целом Киренский муниципальный район в климатическом отношении расположен в зоне ограниченного и рискованного земледелия.

Таблица 2

Климатические характеристики

| Метеостанции | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Месячная и годовая температура воздуха по многолетним данным, оС |
| Киренск | -26,7 | -22,3 | -12,7 | -1,4 | 7,8 | 15,3 | 18,3 | 15,1 | 6,7 | -2,1 | -15,5 | -24,5 | -3,5 |

Температурный режим

Средняя многолетняя температура воздуха -4,0ºС.

Абсолютный минимум температуры -58ºС.

Абсолютный максимум температуры +37ºС.

Среднее многолетнее количество осадков – 457мм.

Сумма осадков за холодный период года – 132мм.

Сумма осадков за теплый период года (IV-V) – 325мм.

Средняя многолетняя годовая скорость ветра 2,7 м/с. Преобладающее направление ветра – северо-западное, западное.

Осадки

Среднегодовое количество осадков составляет 414 мм (по данным метеостанции Киренск)

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в марте в количестве 11 мм. Основное количество атмосферных осадков выпадает в теплое время года и составляет 75-85% от годовой суммы. Наибольшее их количество выпадает в июле (66-78 мм).

Таблица 3

Влажность по месяцам

| Показатель | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя относительная влажность воздуха, % | 78 | 77 | 70 | 61 | 59 | 59 | 74 | 78 | 79 | 77 | 79 | 79 | 73 |

Ветры в течение всего года преобладают южные и юго-западные. Средняя скорость ветра 2-3 м/с.

Таблица 4

Скорость ветра по месяцам

| Показатель | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/с | 2,4 | 1,9 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

Таблица 5

Повторяемость различных направлений ветра

|  | Ориентация |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| Год, % | 11 | 8 | 5 | 5 | 21 | 24 | 16 | 10 | 31 |

Примечание:

1. Ориентация направления ветра принята по сторонам света (горизонта). Обозначение сторон в таблице принято по первым буквам названий сторон света в русском языке: С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ, что означает Север, Северо-Восток, Восток, Юго-Восток, Юг, Юго-Запад, Запад, Северо-Запад (соответственно).

К неблагоприятным метеорологическим явлениям относятся туманы, метели, грозы.

#### 2.1.3.2. Рельеф и геологическое строение

Рельеф

Киренское муниципальное образование расположено в пределах Сибирской платформы, состоящей из двух ярусов. Нижний – это кристаллическое основание платформы, сложенное докембрийскими комплексами пород (гнейсы, мраморы, кристаллические известняки и др.) Верхний ярус – это чехол платформы, сложенный осадочными и метаморфическими породами разного возраста (песчаники, алевролиты, доломиты, известняки и др.). С породами верхнего яруса связаны некоторые полезные ископаемые, такие как уголь, нефть, газ, соль, фосфориты и др. В большинстве случаев верхи осадочного чехла заканчиваются породами ордовикской системы, которые сверху прикрыты сравнительно небольшой толщей кайнозойских (в основном четвертичных) отложений.

Геологическое строение

Территория Киренского муниципального образования представлена равнинной морфоструктурой Приленского плато. Оно начинается в виде узкой (вдоль реки) полосы в правобережье Лены и продолжается в ее левобережной части. Здесь преобладают абсолютные отметки высот в рельефе 400-600 м. Плато имеет большую степень горизонтального и вертикального расчленения речной сетью, благодаря чему в межречных пространствах образуются линейно вытянутые массивы. Плато имеет большую степень горизонтального и вертикального расчленения речной сетью, благодаря чему в межречных пространствах образуются линейно вытянутые массивы, которые часто именуются хребтами (Пихтовый, Осиновый, Черненький и др.). Вершинная часть плато очень часто бывает выравненной, где развиты фрагменты древней поверхности выравнивания со скальными (местами) выступами.

#### 2.1.3.3. Гидрография, гидрогеология

Гидрография

Территория Киренского муниципального образования относится к Ленскому гидролого-морфологическому району. Гидрографическая сеть территории городского поселения представлена множеством рек и ручьев. Главной речной артерией, прорезающей территорию городского поселения в юго-восточном направлении, является река Лена, с притоками р. Никольская, р. Киренга, р. Телячиха, р. Иртыш, р. Кулебячиха, р. Чертовская, руч. Еловый.

Таблица 6

Характеристика рек

| № п/п | Наименование водотока | Место впадения реки* | Длина реки, км | Площадь водо-сбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Лена | р. Море Лаптевых | 1726 | 2490000 |
| 2 | р.Киренга | 3155 км по пр. берегу р. Лена | 746 | 46600 |
| 3 | руч. Гульмок 1-й | 2783 км по лв. берегу р. Нижняя Тунгуска | 68 | 460 |
| 4 | р. Никольская | 3144 км по лв. берегу р. Лена г. Киренск до впадения р.Витим | 10 | 56 |
| 5 | р. Кулебячиха | - | менее 50 | - |
| 6 | р. Иртыш | - | более 50 | - |
| 7 | р. Поймыга | 2741 км по лв. берегу р. Нижняя Тунгуска от истока до в/п п.Кислокан | 124 | 2240 |
| 8 | руч. Гульмок 3-й (Букта) | 2824 км по лв. берегу р. Нижняя Тунгуска | 54 | 390 |
| 9 | р. Нижняя Тунгуска | река Енисей в 990 км от устья | 2989 | 473000 |

Примечание:

1. *Согласно плану гидрографической характеристики, описание места впадения реки включает в себя: куда впадает, с какого берега, на каком километре от устья.

Гидрогеология

В гидрологическом отношении р. Лена изучена достаточно хорошо. Непосредственно в г. Киренск на правом берегу р. Лена, напротив топографического п/п18, с 1897г ведутся наблюдения за уровенным и ледово-термическим режимом р. Лена (3154 км от устья, площадь водосбора 92 200км², в настоящее время пост Иркутского УГМС, к расчетам привлечены данные с 1915г).

В 15 км ниже по течению (3139 от устья) на р. Лена с 1936г. действует водомерный пост Иркутского УГМС р. Лена – д. Змеиново (площадь водосбора 140 000км²), на котором ведутся наблюдения за уровенным и ледово-термическим режимом р. Лена, ее жидким и твердым стоком.

#### 2.1.3.4. Инженерно-геологическая характеристика

В геологическом строении принимают участие породы нижнего и среднего кембрия, представленные лимпейской и чечуйской свитами, и отложениями четвертичного возраста. Лимпейская свита нижнего кембрия представлена преимущественно доломитами, обычно в той или иной мере известковыми, серыми и темно-серыми, изредка светло-серыми, различной чаще тонко- и мелкозернистой структуры, иногда оолитовый, мелкосферолитовый и сгустковый. Мощность отложений Лимпейской свиты 200 м. В составе Чечуйской свиты присутствуют доломиты, карбонатные брекчии, известняки доломитизированные и водораслевые. В процессе инженерно-геологических изысканий разведано месторождение камня, представленное доломитами. Отложения четвертичного возраста сложено на глубину 5,0-8,0 насыпным грунтом (tQIV) –галечниковым с песком; аллювиальными грунтами (аQ): суглинком текучим легким пылеватым слабо заторфованным, суглинком мягкопластичным легким пылеватым, суглинком мягкопластичным тяжелым пылеватым с примесью органических веществ, суглинком твердым, полутвердым, супесью пластичной песчанистой, песком пылеватым водонасыщенным, галечниковым грунтом с песком до 30% водонасыщенным.

В процессе инженерно-геологических изысканий разведано месторождение камня, представленное доломитами и резерв отсыпного грунта, в составе которого пески, супеси, суглинки, грунты переслаиваются.

#### 2.1.3.5. Почвы. Растительный и животный мир

Почвы

В почвенном покрове на территории Киренского муниципального образования господствующим типом почв являются дерново-карбонатные, формирующиеся на известняках и песчаниках. Их мощность достигает 30-40 см, содержание гумуса может достигать 4-5%, поэтому они являются плодородными. По речным долинам шире распространены лугово-аллювиальные почвы.

Растительный и животный мир

В растительном покрове на территории Киренского муниципального образования господствует ее таежный тип, преобладают хвойные породы, но к ним часто примешиваются и лиственные: березы, тополя, осина, ольха и др.

#### 2.1.3.6. Полезные ископаемые

Минерально-сырьевая база Киренского муниципального образования представлена Дулисьминским нефтегазоконденсатным, Аянским газоконденсатным месторождениями, а также Ромашихинским, Киренским, Аянским, Аянским (западным), Криволукским, Северо-Марковским участками недр.

Информация о минерально-сырьевых ресурсах отображена на карте: «Использование территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

Дулисьминское нефтегазоконденсатное и Аянское газоконденсатное месторождения находятся на северо-западе Киренского муниципального образования. Дулисьминское местоположение расположено в бассейне р. Дулисьма – левом притоке р. Нижней Тунгуски, в 90 км к северо-востоку от районного центра, Аянское - в бассейне р. Аян – левый приток    р. Нижней Тунгуски, в 70 км к западу-северо-западу от г. Киренск. В Дулисьминском месторождении наиболее значительны запасы природного газа (50,3 млрд.м3 по категории С1 и 18 млрд. м3 по категории С2). В Аянском месторождении извлекаемые запасы газа по категории С1 составляют 10,2 млрд.м3.

На Дулисьминское месторождение выдана лицензия ИРК14578НР. Владельцем лицензии является ЗАО НК Дулисьма. Площадь участка более 62000 га.

Таблица 7

Участок недр ограничен угловыми точками с географическими координатами:

| Угловые точки участка недр | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
|  | Градусы | Минуты | Секунды | Градусы | Минуты | Секунды |
| 1 | 58 | 22 | 50 | 107 | 13 | 25 |
| 2 | 58 | 26 | 10 | 107 | 15 | 50 |
| 3 | 58 | 26 | 50 | 107 | 19 | 30 |
| 4 | 58 | 28 | 50 | 107 | 21 | 25 |
| 5 | 58 | 29 | 20 | 107 | 26 | 15 |
| 6 | 58 | 31 | 55 | 107 | 25 | 5 |
| 7 | 58 | 33 | 20 | 107 | 26 | 20 |
| 8 | 58 | 33 | 40 | 107 | 28 | 50 |
| 9 | 58 | 32 | 5 | 107 | 31 | 45 |
| 10 | 58 | 30 | 15 | 107 | 34 | 40 |
| 11 | 58 | 29 | 55 | 107 | 37 | 50 |
| 12 | 58 | 29 | 15 | 107 | 41 | 45 |
| 13 | 58 | 31 | 10 | 107 | 46 | 0 |
| 14 | 58 | 31 | 0 | 107 | 49 | 55 |
| 15 | 58 | 31 | 55 | 107 | 54 | 40 |
| 16 | 58 | 31 | 0 | 107 | 56 | 45 |
| 17 | 58 | 29 | 55 | 107 | 56 | 0 |
| 18 | 58 | 29 | 0 | 107 | 58 | 55 |
| 19 | 58 | 28 | 50 | 108 | 2 | 10 |
| 20 | 58 | 28 | 10 | 108 | 3 | 20 |
| 21 | 58 | 27 | 5 | 108 | 3 | 15 |
| 22 | 58 | 25 | 5 | 107 | 59 | 50 |
| 23 | 58 | 23 | 10 | 107 | 58 | 50 |
| 24 | 58 | 21 | 47 | 107 | 56 | 10 |
| 25 | 58 | 22 | 15 | 107 | 49 | 20 |
| 26 | 58 | 22 | 25 | 107 | 45 | 0 |
| 27 | 58 | 21 | 35 | 107 | 39 | 50 |
| 28 | 58 | 21 | 40 | 107 | 37 | 30 |
| 29 | 58 | 21 | 20 | 107 | 34 | 5 |
| 30 | 58 | 24 | 10 | 107 | 25 | 0 |
| 31 | 58 | 24 | 45 | 107 | 20 | 30 |

Аянское газоконденсатное месторождение расположено в бассейне р. Аян – левый приток Нижней Тунгуски, к западу-северо-западу от г. Киренск. Извлекаемые запасы газа по категории С1 составляют 10,2 млрд.м3.

На Аянское месторождение выданы две лицензии (Аянский участок и Аянское месторождение).

Аянский участок недр по добыче горючего газа, конденсата расположен в западной части Киренского муниципального района. На участок выдана лицензия ИРК13568НР. Владельцем лицензии является ООО ИНК-НефтеГазГеология. Площадь участка более 15000 га.

Таблица 8

Участок недр ограничен угловыми точками с географическими координатами:

| Угловые точки участка недр | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
|  | Градусы | Минуты | Секунды | Градусы | Минуты | Секунды |
| 1 | 58 | 6 | 0 | 107 | 10 | 0 |
| 2 | 58 | 10 | 0 | 107 | 31 | 0 |
| 3 | 58 | 6 | 0 | 107 | 31 | 0 |
| 4 | 58 | 2 | 0 | 107 | 13 | 0 |

Лицензионный участок Аянского месторождения расположен в западной части Киренского муниципального района. На участок выдана лицензия ИРК13569НР. Владельцем лицензии является ООО ИНК-НефтеГазГеология. Площадь участка более 196000 га.

Таблица 9

Участок недр ограничен угловыми точками с географическими координатами:

| Угловые точки участка недр | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
|  | Градусы | Минуты | Секунды | Градусы | Минуты | Секунды |
| 1 | 58 | 20 | 0 | 107 | 12 | 20 |
| 2 | 58 | 19 | 40 | 107 | 45 | 0 |
| 3 | 58 | 21 | 0 | 107 | 56 | 10 |
| 4 | 58 | 15 | 30 | 107 | 56 | 0 |
| 5 | 57 | 55 | 30 | 107 | 26 | 0 |
| 6 | 57 | 54 | 40 | 107 | 17 | 30 |
| 7 | 58 | 4 | 0 | 106 | 50 | 0 |
| 8 | 58 | 8 | 0 | 106 | 50 | 0 |

На севере, северо-востоке муниципального образования расположена часть Ромашихинского участка недр по добыче нефти, горючего газа. На участок выдана лицензия ИРК15334НП. Владельцем лицензии является ООО Восточносибирская Управляющая Компания. Площадь участка более 422000 га.

Таблица 10

Участок недр ограничен угловыми точками с географическими координатами:

| Угловые точки участка недр | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
|  | Градусы | Минуты | Секунды | Градусы | Минуты | Секунды |
| 1 | 59 | 11 | 51 | 107 | 30 | 21 |
| 2 | 59 | 5 | 50 | 108 | 6 | 22 |
| 3 | 59 | 0 | 0 | 108 | 30 | 0 |
| 4 | 58 | 50 | 0 | 108 | 30 | 0 |
| 5 | 58 | 19 | 55 | 108 | 30 | 0 |
| 6 | 58 | 21 | 0 | 107 | 56 | 10 |
| 7 | 58 | 21 | 11 | 107 | 56 | 4 |
| 8 | 58 | 22 | 30 | 108 | 5 | 40 |
| 9 | 58 | 33 | 30 | 108 | 2 | 20 |
| 10 | 58 | 33 | 50 | 107 | 25 | 0 |
| 11 | 58 | 50 | 0 | 107 | 30 | 0 |

На востоке расположена часть Киренского участка недр по добыче нефти, горючего газа. На участок выдана лицензия ИРК15270НР. Владельцем лицензии является ЗАО Киренск-НефтеГаз. Площадь участка более 570000 га.

Таблица 11

Участок недр ограничен угловыми точками с географическими координатами:

| Угловые точки участка недр | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
|  | Градусы | Минуты | Секунды | Градусы | Минуты | Секунды |
| 1 | 57 | 55 | 30 | 107 | 26 | 0 |
| 2 | 58 | 15 | 30 | 107 | 56 | 0 |
| 3 | 58 | 21 | 0 | 107 | 56 | 10 |
| 4 | 58 | 19 | 38 | 108 | 38 | 25 |
| 5 | 58 | 20 | 0 | 109 | 15 | 0 |
| 6 | 58 | 10 | 0 | 109 | 15 | 0 |
| 7 | 57 | 38 | 30 | 108 | 27 | 8 |
| 8 | 57 | 39 | 31 | 108 | 1 | 13 |
| 9 | 57 | 50 | 0 | 107 | 43 | 0 |
| 10 | 57 | 50 | 0 | 107 | 27 | 0 |
| 11 | 57 | 50 | 0 | 107 | 7 | 39 |
| 12 | 57 | 51 | 30 | 107 | 7 | 30 |
| 13 | 57 | 57 | 47 | 107 | 8 | 22 |
| 14 | 57 | 54 | 40 | 107 | 17 | 30 |

В южной части Киренского муниципального образования расположена часть Криволукского участка недр по добыче нефти, горючего газа. На участок выдана лицензия ИРК14369НР. Владельцем лицензии является ООО ТехЭнерго. Площадь участка более 102000 га.

Таблица 12

Участок недр ограничен угловыми точками с географическими координатами:

| Угловые точки участка недр | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
|  | Градусы | Минуты | Секунды | Градусы | Минуты | Секунды |
| 1 | 57 | 44 | 8 | 107 | 27 | 0 |
| 2 | 57 | 45 | 10 | 107 | 34 | 9 |
| 3 | 57 | 48 | 19 | 107 | 45 | 56 |
| 4 | 57 | 37 | 15 | 108 | 5 | 14 |
| 5 | 57 | 33 | 52 | 107 | 59 | 9 |
| 6 | 57 | 28 | 56 | 107 | 56 | 33 |
| 7 | 57 | 26 | 30 | 107 | 34 | 15 |
| 8 | 57 | 30 | 0 | 107 | 35 | 30 |
| 9 | 57 | 31 | 0 | 107 | 32 | 0 |
| 10 | 57 | 30 | 0 | 107 | 27 | 0 |

На юго-западе Киренского муниципального образования расположена часть Северо-Марковского участка недр по добыче горючего газа, нефти. На участок выдана лицензия ИРК14411НР. Владельцем лицензии является ООО Уральско-Сибирская энергетическая компания. Площадь участка более 279000 га.

Таблица 13

Участок недр ограничен угловыми точками с географическими координатами:

| Угловые точки участка недр | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
|  | Градусы | Минуты | Секунды | Градусы | Минуты | Секунды |
| 1 | 57 | 15 | 30 | 107 | 2 | 50 |
| 1 | 57 | 49 | 60 | 107 | 26 | 60 |
| 2 | 57 | 22 | 20 | 107 | 17 | 0 |
| 2 | 57 | 30 | 0 | 107 | 26 | 60 |
| 3 | 57 | 25 | 60 | 107 | 29 | 0 |
| 3 | 57 | 26 | 0 | 107 | 29 | 0 |
| 4 | 57 | 9 | 8 | 107 | 29 | 10 |
| 4 | 57 | 30 | 0 | 107 | 27 | 0 |
| 5 | 57 | 9 | 40 | 106 | 59 | 50 |
| 5 | 57 | 29 | 0 | 107 | 15 | 0 |
| 6 | 57 | 10 | 20 | 106 | 55 | 30 |
| 6 | 57 | 25 | 20 | 107 | 11 | 0 |
| 7 | 57 | 10 | 0 | 106 | 44 | 60 |
| 7 | 57 | 23 | 20 | 107 | 4 | 30 |
| 8 | 57 | 23 | 0 | 106 | 56 | 20 |
| 8 | 57 | 49 | 60 | 106 | 45 | 0 |
| 9 | 57 | 19 | 50 | 106 | 56 | 30 |
| 9 | 57 | 49 | 60 | 107 | 7 | 60 |
| 10 | 57 | 19 | 0 | 106 | 58 | 0 |
| 11 | 57 | 16 | 20 | 106 | 58 | 30 |
| 12 | 57 | 10 | 20 | 106 | 55 | 30 |
| 13 | 57 | 9 | 40 | 106 | 59 | 50 |

На западе Киренского муниципального образования расположена часть Аянского (Западного) участка недр по добыче нефти, горючего газа, конденсата. На участок выдана лицензия ИРК 02665НР. Владельцем лицензии является ООО Тихоокеанский Терминал. Площадь участка более 16000 га.

Таблица 14

Участок недр ограничен угловыми точками с географическими координатами:

| Угловые точки участка недр | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
|  | Градусы | Минуты | Секунды | Градусы | Минуты | Секунды |
| 1 | 57 | 57 | 30 | 107 | 8 | 20 |
| 2 | 57 | 58 | 40 | 106 | 52 | 0 |
| 3 | 58 | 4 | 20 | 106 | 44 | 20 |
| 4 | 58 | 12 | 0 | 106 | 47 | 0 |
| 5 | 58 | 15 | 0 | 106 | 45 | 0 |
| 6 | 58 | 8 | 10 | 106 | 50 | 0 |
| 7 | 58 | 4 | 0 | 106 | 50 | 0 |
| 8 | 57 | 57 | 47 | 107 | 8 | 22 |

#### 2.1.3.7. Леса и лесное хозяйство

Лесной фонд муниципального образования находится в ведении Территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Киренскому лесничеству. В соответствии с Перечнем лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации, утвержденным приказом Минприроды России от 18.08.2014 №367, территория лесничества относится к верхнеленскому таежному району Российской Федерации таежной лесорастительной зоны.

В настоящее время леса, расположенные на территории поселения, относятся к Киренскому участковому лесничеству: Нижнетунгусской даче, квартала №№ 1-4, 5ч, 7, 12-72, 73ч-76ч, 77-122, 123ч, 124-221, 222ч, 223-249, 250ч, 251-282, 283ч, 284-432, 434-463, 464ч, 467-496, 497ч, 498ч, 499-528, 529ч, 530-558, 559ч, 560-615, 616ч, 617-630, 633, 636ч-637ч, 638ч, 639-643; Алексеевской даче квартала №№ 82ч, 199ч, 224ч, 247ч, 271ч, 272ч, 292ч, 293ч, Киренской даче, квартала №№ 1-17, 18ч, 19ч, 25-43, 44ч, 45ч, 46ч, 47ч, 48ч, 49-158, 178-191, 210-217, 241-257, 283-290, 291ч, 316, 317, 342ч, 343-346, 372ч, 373ч, Техническому участку № 1 (совхоз «Киренский»), квартала №№1-7, 9-10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22-36, 38, 39, 42-48, Карелинскому участковому лесничеству, Карелинской даче, кварталы №№ 4ч-6ч, 12, 33, 47, 65, 66, 84ч, 85, 86, 90, 91ч, Техническому участку № 4 (совхоз «Макаровский»), кварталы №№ 51-54, Катангскому лесничеству, Катангскому участковому лесничеству, Подволошинской даче, квартала №№ 457, 496, 497, 603ч, 611ч, 633ч, 634ч, 671ч, 519ч.

Общая площадь земель лесного фонда на территории муниципального образования составляет 308,03 тыс. га, что составляет около 50 % территории всех земель. В породном составе преобладают кедр, лиственница и сосна. В соответствии с картой-схемой распределения лесов по целевому назначению Киренского лесничества Иркутской области на территории определены следующие основные категории лесов:

I Защитные леса

1. Леса, выполняющие функцию защиты природных и иных объектов: зеленые зоны;

2. Ценные леса: нерестоохранные полосы лесов;

3. Особо защитные леса: запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

II Эксплуатационные леса.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и Лесохозяйственным регламентом Киренского лесничества Иркутской области леса на территории поселения отнесены по целевому назначению к категории - эксплуатационные.

На данный момент, леса территории городского поселения отданы в аренду: ООО «Кирнскстройресурс», ООО «Транс-Сибирская лесная компания», ООО «Киренга», ООО «Киренский ЛПХ», ООО «Витим-лес», ООО «Древесное сырье», ООО «СибоЛес», ИП Ковалик В.П., ООО «Нижнетунгусская лесная компания», ООО «СибИмпорт», ООО «Древмаш», ООО «ЛесПромСервис»

В соответствии с данными Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области на территории Киренского городского поселения пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, осуществляет Потребительское общество «Киренский коопзверопромхоз».

#### 2.1.3.8. Особо охраняемые природные территории, памятники истории и культуры

Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования не расположено особо охранаяемых природных территорий.

Согласно СТП Иркутской области на территории Киренского городского поселения планируются к размещению особо охраняемые природные территории регионального значения: Пещера Киренская и Минеральный источник р. Телячиха.

Памятники истории и культуры

По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области на территории муниципального образования расположено:

- 28 объектов археологического наследия, в том числе: 1 объект федерального значения, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - ЕГРОКН), 27 выявленных объектов;

- 44 объекта культурного наследия (памятника истории и культуры), из них 3 объекта, включенных в ЕГРОКН: 1 объект культурного наследия федерального значения, 2 объекта культурного наследия регионального значения, 41 выявленный объект культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и иным законодательством Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия.

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия отражены в ст. 5.1, ст. 28, ст. 30, ст. 31 Федерального закона № 73-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона от 03 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), в ст. 34.1, ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, ст. 99 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ.

Таблица 15

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Киренского городского поселения

| № п/п | Наименование по решению | Местонахождение (адрес) объекта | Дати-ровка | Гос. но-мер | Техническое состояние | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о его постановке на государственную охрану объекта культурного наследия | Наличие установленных границ территории объекта (да/нет) | Наличие утверждённой зоны охраны (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты археологического наследия |
| Федерального значения |
|  | «Киренская пещера» | Иркутская область, Киренский район | - | - | - | Приказ МК РФ от 03.10.2017 г. №109402-р | Да | Нет |
| Выявленные объекты |
|  | Стоянка Кудрино | Иркутская область, Киренский район | IV-II тыс. до н.э. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Кулебячиха | Иркутская область, Киренский район | IV-II тыс. до н.э. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Киренск-Бор | Иркутская область, Киренский район | VIII-II тыс. до н.э. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Могильник Киренск-Мельничный (погребение 1) | Иркутская область, Киренский район | IV-II тыс. до н.э. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Киренск-Художественная школа-Почта | Иркутская область, Киренский район | V-II тыс. до н.э., I тыс. н.э., XVII-XVIII вв. н.э. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Киренск-Педучилище | Иркутская область, Киренский район | V-II тыс. до н.э. – XVII-XVIII вв. н.э. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Могильник Киренск-Школа (погребение 1) | Иркутская область, Киренский район | неолит | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Кирпичики 1 | Иркутская область, Киренский район | VII-II тыс. л.н. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Борок (Карманиха) | Иркутская область, Киренский район | неолит | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Пролетарский 1 | Иркутская область, Киренский район | V-II тыс. до н.э. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Пролетарский 2 | Иркутская область, Киренский район | V-II тыс. до н.э. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Никольское | Иркутская область, Киренский район | V-II тыс. до н.э. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Ручей Семеновский | Иркутская область, Киренский район | IV тыс. до н.э. - I тыс. н.э. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Урочище Коврижное 2 | Иркутская область, Киренский район | IV-III тыс. до н.э. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Пролетарский 3 | Иркутская область, Киренский район | V-II тыс. до н.э. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Кирпичики 2 | Иркутская область, Киренский район | V тыс. до н.э. - I тыс. н.э. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Ручей Манаковский | Иркутская область, Киренский район | II тыс. до н.э. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Безрукова | Иркутская область, Киренский район | II тыс. до н.э. - I тыс. до н.э. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Усть-Чертовская | Иркутская область, Киренский район | VII-I тыс. до н.э. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Мезрепище | Иркутская область, Киренский район | средний неолит - палеометалл | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Хокинский бор | Иркутская область, Киренский район | поздний неолит - бронзовый век | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Зеленые борки | Иркутская область, Киренский район | неолит | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Безруковская падь | Иркутская область, Киренский район | средний палеолит - мезолит-ранний неолит | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Сад уездного училища в городе Киренске | Иркутская область, Киренский район | мезолит - неолит - бронзовый век | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Надовражный | Иркутская область, Киренский район | палеолит | - | - | включен - п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002 г., приказ №440-спр от 26.12.2018 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Змеиново | Иркутская область, Киренский район | средний неолит - палеометалл (IV-I тыс. до н.э.) | - | - | включен - п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002 г., приказ № 149-спр от 27.06.2019 г. | Нет | Нет |
|  | Стоянка Сергеевская шивера | Иркутская область, Киренский район | IV тыс. до н.э. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
| Объекты культурного наследия (памятники истории, архитектуры) |
| Федерального значения |
|  | Дом, в котором в 1826-1829 гг. жил в ссылке декабрист Голицын Валерьян Михайлович | г. Киренск, Коммунистическая ул., 9 | 1826-1829 гг. | - | - | Постановление СМ РСФСР № 495 от 07.09.1976г. | Да | Нет |
| Регионального значения |
|  | Братская могила руководителей партизанских отрядов т.т. Леонова и Галата | Иркутская область, г. Киренск, ул. Первомайская, 5 | не определена (1919 г.) | - | - | реш. обл. N 556 от 18.11.59 г.; N 397 от 09.08.66 г. | Да | Нет |
|  | Усадьба Маркова: два жилых дома | Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, Ленских Рабочих ул., 30, ул. Ленских Рабочих, 31 | нач.ХХ в. | - | - | приказ N 150-спр от 27.06.2019 г. | Да | Нет |
| Выявленные объекты |
|  | Комплекс амбаров | Верхнекарелина д., усадьба Карелина Д.А. | кон.ХIХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Мангазея | Верхнекарелина д., окраина деревни | кон.ХIХ в.-нач.ХХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Усадьба: дом жилой, комплекс амбаров | Верхнекарелина д., усадьба Карелина Д.А. | кон.ХIХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Усадьба: дом жилой, амбар | Верхнекарелина д., усадьба Карелина Н.В. | 1-я треть ХХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Амбар | Змеиново д., усадьба Курбатова П.А. (Советская ул., 1) | нач.ХХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Место Киренского Свято-Троицкого монастыря | Киренск г., в границах улиц Комсомольская, Ленина, между стадионом и Алексеевской церковью | 1663 г. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Братские могилы летчиков, погибших в период освоения воздушных трасс севера Вост. Сиб. и во время Великой Отечественной войны, перегонявшие американские самолеты по лендлизу: три могилы. | Киренск г., городской парк, мемориальная площадка у входа | 1932, 1943 гг., 1988 г. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом жилой | Киренск г., Декабристов ул., 1 | нач.ХХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом жилой | Киренск г., Зайцева ул., 1 | 2-я пол.ХIХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом священнослужителя | Киренск г., Каландаришвили ул., 3 | посл.треть ХIХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Церковь Спасская | Киренск г., Каландаришвили ул., 3 | 1812 г. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Больничный комплекс: две постройки, где жили и работали деятели революционного движения Алексеевы Н.А. и Е.П. и жил в детские годы Герой Советского Союза адмирал Алексеев В.Н. | Киренск г., квартал в границах улиц: Алексеева, Ленина, Комсомольской, Больничного пер. (Алексеева, 6) | 1898 г.,1918-1919 гг. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Комплекс винокуренного завода: восемь построек, в одной из них (Советская, 46) находилась тюрьма НКВД | Киренск г., квартал в границах улиц: Рабочая, Советская (Советская ул., 46), Красноштанова (Красноштанова ул., 2) | нач.ХХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом жилой | Киренск г., Клубный пер., 1 | нач.ХХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом жилой | Киренск г., Комарова ул., 7 | 1911 г. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом жилой Ропацкого | Киренск г., Комарова ул., 8 | 1860-1870-е гг. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Место Киренского острога | Киренск г., Комарова ул., берег р.Лены | ХVII-ХVIII вв. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом жилой | Киренск г., Коммунистическая ул., 5 | кон.ХIХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом жилой | Киренск г., Коммунистическая ул., 7 | кон.ХIХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Прогимназия женская | Киренск г., Коммунистическая ул., 11 (Советская, 18) | 1895 г. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Церковь Алексия Человека Божия | Киренск г., Комсомольская ул., 16 | 1891 г. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом жилой | Киренск г., Красноармейская ул., 16 | нач.ХХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом жилой Волынского | Киренск г., Ленина ул., 9 | 1912 г. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Педагогическое училище, где учились Герои Советского Союза Подымахин М.П. и Наумов П.И. | Киренск г., Ленина ул., 50 | 1934-1937 гг. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом жилой | Киренск г., Ленских рабочих ул., 6 | перв.треть ХХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Магазин купчихи Громовой | Киренск г., Ленских рабочих ул., 39, лит.А | 1903 г. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Магазин Щелкунова | Киренск г., Ленских рабочих ул., 39, лит.Б | кон.ХIХ - нач.ХХ вв. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом жилой купца Скретнева | Киренск г., Ленских рабочих ул., 44 | посл.четв.ХIХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом доходный | Киренск г., Ленских рабочих ул., 45 | кон.ХIХ-нач.ХХ вв. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом культуры (Клуб речников) | Киренск г., Ленских рабочих ул., 48 | 1928 г. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Уездное и городское приходское училище, позднее школа, где учились хирург, лауреат Ленинской премии, академик АМН Углов Ф.Г. и Герой Советского Союза Тюрнев П. | Киренск г., Ленских рабочих ул., 49, лит.А | 1890 г., 1914-1923 гг.; 1920-е гг. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Церковь Троицкая | Киренск г., Садовый пер., 12 | 1783 | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом, где жил организатор Советской власти в Киренском уезде Галат М.Л. | Киренск г., Советская ул., 32 | 1917-1918 гг. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом жилой | Киренск г., Советская ул., 40 | нач.ХХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом жилой с мезонином | Киренск г., Соснина ул. 2 | 2-я пол.ХIХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом жилой, позднее здание Потребкооперации, где работал дважды Герой Социалистического Труда Косыгин А.Н. | Киренск г., Соснина ул. 3 | кон.ХIХ-нач.ХХ вв.; 1927-1929 гг. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом, где жили Герой Советского Союза Харчистов В.В. и дважды Герой Социалисти-ческого Труда Косыгин А.Н. | Киренск г., Соснина ул. 9 | нач.ХХ в.; 1926-1928 гг.; 1928-1929 гг. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом жилой | Киренск г., Соснина ул. 28 | нач.ХХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом жилой | Киренск г., Урицкого пер. 6 | сер.ХIХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Братская могила жертв сталинских репрессий | Киренск г., Хабаровское кладбище | 1938 г., 1991 г. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |
|  | Дом жилой | Никольск д. Молодежный пер. 1 | 2-я пол.ХIХ в. | - | - | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. | Нет | Нет |

### 2.1.4. Краткий анализ реализации предыдущей градостроительной документации

Генеральный план муниципального образования Киренское городское поселение был выполнен в 2013 г. обществом с ограниченной ответственностью «Институт Территориального Планирования «Град»».

Основными решениями задач территориального планирования Генерального плана являлись: установление границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования; функциональное зонирование территории; отображение зон планируемого размещения объектов местного значения на территории поселения; обеспечение более высокого социального потребления, включающего комфортное жилье, качественные услуги транспорта, связи, в социально-культурной сфере, формирование взаимосвязанного уровня благоустройства населенных пунктов с возможностями самореализации человека и уровня общественной деятельности с благосостоянием конкретного населенного пункта; определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти.

В проекте были приняты следующие этапы:

― Первая очередь – 2012-2022 гг.;

― Вторая очередь – 2023-2032 гг.

Это позволяет провести анализ реализации расчетных параметров предыдущего генерального плана на конец расчетного срока с достигнутым уровнем на 2021 г.

Социально-экономическое развитие

В таблице приводятся динамика численности населения для городского поселения в 2011 г. и предложенные Генеральным планом на 2012-2032 гг.

Таблица 16

Динамика численности населения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Исходный год 2011 | Намечалось генеральным планом на 2012-2032гг. | Фактически на 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г. Киренск | чел. | 12359 | 12359 | 10989 |
| 2 | с. Кривошапкино | чел. | 398 | 398 | 385 |
| 3 | д. Сидорова | чел. | 196 | 196 | 173 |
| 4 | д. Коммуна | чел. | 134 | 134 | 120 |
| 5 | д. Никольск | чел. | 114 | 114 | 102 |
| 6 | с. Змеиново | чел. | 87 | 87 | 87 |
| 7 | д. Хабарова | чел. | 38 | 38 | 24 |
| 8 | д. Старая Деревня | чел. | 11 | 11 | 9 |
| 9 | д. Бор | чел. | 6 | 6 | 5 |
| 10 | д. Верхнекарелина | чел. | - | - | - |
| 11 | Киренское муниципальное образование | чел. | 13343 | 13343 | 11894 |

Реальные демографические процессы (естественный и механический прирост) не дали ожидаемого результата, количество населения, по сравнению с 2011 г., уменьшилось на 12 %.

Программа жилищного строительства не была реализована, жилищная обеспеченность не выросла до прогнозируемого уровня.

Транспортная инфраструктура

Развитие внутренних путей сообщения осуществилось в соответствии с предыдущим Генеральным планом:

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Проектные предложения Генерального плана 2013 г. не выполнены.

Водоотведение

Проектные предложения Генерального плана 2013г. не выполнены.

Теплоснабжение

Проектные предложения предыдущего Генерального плана 2013 г. не реализованы.

Газоснабжение

Проектные предложения предыдущего Генерального плана 2013 г не реализованы.

Электроснабжение

Мероприятия по электроснабжению городского поселения, намечаемые в Генеральном плане 2013 г., не выполнены.

Связь

Уровень телефонизации городского поселения, намеченный Генеральным планом 2013 г., достигнут.

В целом анализ Генерального плана 2013 г. показал, что большая часть мероприятий не была реализована.

В целом предложения Генерального плана 2013 г. во многом сохранили свою актуальность и могут быть транслированы в настоящее время.

### 2.1.5. Современное состояние территорий

Основными отраслями промышленности муниципального образования являются сельское хозяйство и деревообрабатывающая промышленность.

#### 2.1.5.1. Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории

Таблица 17

Состав земель

| Категории земель | Общая площадь, га | % от территории |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 1399,05 | 0,23 |
| Земли населенных пунктов | 935,61 | 0,15 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения | 209,60 | 0,03 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли лесного фонда | 308032,52 | 50,07 |
| Земли водного фонда | 1,53 | 0,01 |
| Земли запаса | 304593,82 | 49,51 |
| Итого земель в границах | 615172,13 | 100 |

Анализ современного использования земель муниципального образования свидетельствует: большая часть территории в настоящее время – зоны естественного ландшафта и зоны малоэтажной застройки смешанного типа без выраженных кварталов однородной застройки.

Характерным для существующей планировочной структуры муниципального образования является следующее:

- селитебная зона имеет преимущественно хаотичную сетку улиц, которая членит всю территорию на небольшие по величине кварталы. Сетка улиц ориентирована на дороги и реки;

- населенные пункты расположены в хорошей транспортной доступности;

- наличие населенных пунктов с малым количеством населения;

- основная часть застройки одноэтажная одноквартирная с большими приусадебными участками;

- наличие садоводческих территорий и рекреационных зон;

- наличие автодорог регионального значения Киренск - Казачинское, Усть-Кут – Киренск, Киренск – Орлово, Киренск –Верхнекарелина, Киренск – Шорохово, Подъезд к д. Змеиново, Подъезд к д. Кривошапкино, Подъезд к д. Хабарова, Подъезд к р.п. Алексеевск;

- размещение сельскохозяйственных и коммунально-складских зон в непосредственной близости от жилья;

- отсутствие санитарно-защитных зон от некоторых объектов;

- неравномерность распределения населения по населенным пунктам и малое количество населения в некоторых населенных пунктах;

- влияние на планировочную структуру природных объектов: рек.

#### 2.1.5.2. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятого населения, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Оценка текущей демографической ситуации и перспективы ее изменения производились на основе:

- данных о численности населения Киренского городского поселения за период 2011 – 2021 годы представленных Администрацией Киренского городского поселения.

При оценке демографической ситуации, индикаторами, прежде всего, служат численность населения, показатели рождаемости, смертности и миграции. Численность населения городского поселения по данным Администрации на 01.01.2021 год составила 11894 человек.

Динамика изменения численности населения за последние 10 лет представлена ниже.

Таблица 18.1

Динамика изменения численности населения

| Наименование показателей | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, чел. | 13613 | 13343 | 13029 | 12761 | 12368 | 12257 | 12078 | 11974 | 11963 | 11894 |
| Абсолютное изменение, человек |  | -270 | -314 | -268 | -393 | -111 | -179 | -104 | -11 | -69 |
| Темп роста (убыли), % (к предыдущему году) |  | -2,02 | -2,41 | -2,10 | -3,18 | -0,91 | -1,48 | -0,87 | -0,09 | -0,58 |

На основании анализа данных численность населения муниципального образования с 2011 по 2021 год уменьшилась на 1719 человек или на 13,64 %. Средний темп убыли за анализируемый период составил 1,36 %.

Таблица 18.2

Численность населения по муниципальному образованию

| № п/п | Населенные пункты | Численность населения на 2021 год, чел. | в т.ч. постоян-ное, чел. | в т.ч. времен-ное, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Киренское городское поселение | 11894 | 11300 | 594 |
| 1 | г. Киренск | 10989 | 10395 | 594 |
| 2 | д. Бор | 5 | 5 | - |
| 3 | д. Верхнекарелина | - | - | - |
| 4 | с. Змеиново | 87 | 87 | - |
| 5 | д. Коммуна | 120 | 120 | - |
| 6 | с. Кривошапкино | 385 | 385 | - |
| 7 | д. Никольск | 102 | 102 | - |
| 8 | д. Сидорова | 173 | 173 | - |
| 9 | д. Старая Деревня | 9 | 9 | - |
| 10 | д. Хабарова | 24 | 24 | - |

Примечание:

1. Приняты данные Администрации Киренского городского поселения.

Демографическая ситуация в муниципальном образовании является стабильной, небольшой спад наблюдался с 2011 по 2021 год. Уровень рождаемости и смертности, миграционный процесс в течение анализируемого периода как увеличивался, так и сокращался, то есть находится в стабилизированном состоянии.

Важным показателем демографической ситуации является половозрастная структура населения. Необходимо отметить, прогноз миграционной составляющей движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы, то есть жителей трудоспособного возраста.

Трудоспособный возраст – возраст, в котором человек, способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчины составляет от 16 до 59 лет, для женщин – 16 – 54 лет. Согласно сложившейся динамике, можно сделан вывод, что за последние годы присутствует рост населения всех возрастных групп.

В целом, возрастная структура населения характеризуется достаточно высокой долей числа лиц трудоспособного возраста – 59,8 % от общей численности. Число жителей младше трудоспособного возраста составляет – 20,9 % и старше трудоспособного – 19,3 % (по состоянию на 01.01.2021 год).

Еще одной особенностью демографической ситуации в городском поселении является неравномерность распределения населения по населенным пунктам.

В целом, демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется следующими показателями:

- уменьшением численности постоянного населения;

- положительным естественным движением населения;

- увеличением снижением смертности;

- снижением уровня рождаемости;

- положительным механическим движением населения;

- половой диспропорцией.

#### 2.1.5.3. Жилой фонд

Жилищный фонд муниципального образования представлен индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройкой.

Аварийный жилищный фонд составляет 7420,60 м2.

Таблица 19

Аварийный жилищный фонд

| № п/п | Адрес жилого дома | Год постройки | Жилая площадь, м2 | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Киренск, мкр. Центральный, ул. Косыгина, д. 12 | 1970 | 359,90 | 15 |
|  | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | 1969 | 546,20 | 25 |
|  | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 | 1969 | 497,90 | 21 |
|  | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | 1969 | 518,80 | 22 |
|  | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 | 1969 | 530,90 | 23 |
|  | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 | 1969 | 537,00 | 17 |
|  | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 | 1970 | 528,20 | 19 |
|  | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. Строителей, д. 1 | 1968 | 541,30 | 24 |
|  | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. Строителей, д. 2 | 1968 | 541,00 | 19 |
|  | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. Сибирская, д. 35 | 1969 | 529,10 | 22 |
|  | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. Сибирская, д. 37 | 1971 | 534,50 | 27 |
|  | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. Сибирская, д. 39 | 1971 | 538,10 | 13 |
|  | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. Сибирская, д. 41 | 1970 | 534,10 | 35 |
|  | г. Киренск, мкр. Авиагородок, ул. П.Осипенко, д. 33 | 1935 | 308,10 | 13 |
|  | г. Киренск, ул. Комарова, д. 7 | 1893 | 110,40 | 11 |
|  | г. Киренск, ул. Советская, д. 17 | 1917 | 265,10 | 20 |
|  | Итого |  | 7420,60 | 326 |

Примечание:

1. Перечень принят согласно анкетным данным сайтов МинЖКХ и Реформа ЖКХ по состоянию на 2021 год.

Общий объем жилищного фонда в соответствии с принятыми показателями жилищной обеспеченности составит на 1 очередь и на расчетный срок – 327,864 тыс. м2. Среднегодовые темпы нового строительства составят 4,54 тыс.м2 до 2031г.

Предусматривается осуществление нового комплексного жилищного строительства в границах населенных пунктов с учетом планировочных ограничений территории. Предусматривается комплексное освоение площадок нового строительства, предусматривающее полное обеспечение населения услугами соцкультбыта и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, постепенное выбытие из эксплуатации жилищного фонда, попадающего в санитарно-защитные зоны при невозможности их сокращения.

На определение основных направлений развития жилой застройки существенное влияние оказал ряд социально-исторических и экономических факторов:

- наличие относительно больших свободных резервных территорий для освоения за период расчетного срока;

- предпочтение населением усадебной застройки по отношению к секционной, обусловленное сельскохозяйственным направлением развития экономики;

Планировочная структура селитебной зоны определена в увязке с зонированием, планировочной инфраструктурой населенных пунктов в целом и мероприятиями по охране окружающей среды. Размеры селитебной территории определены из необходимости поэтапной реализации жилищной программы в прямой зависимости от экономических прогнозов и, как вытекающее из них - перспективной численности населения на различных этапах его развития по годам. Уровень жилищной обеспеченности в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области составляет 30 кв. м общей площади жилых помещений на человека на 2041г. В населенных пунктах с жилищной обеспеченностью, превышающей нормативную, обеспеченность существующего населения оставлена без изменений. Для проектного населения обеспеченность принята в соответствии с РНГП.

Таблица 20

Обеспеченность жилищным фондом населения

| Населенный пункт | Постоянное население1, чел. | Жилищный фонд, м2 | Фактическая обеспеченность жилищным фондом, м2/чел. | Потребность в дополнительном жилищном фонде (при показателе 30,0 м2/чел.), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Киренское городское поселение | 11894 | 282427,66 | 23,75 |  |
| г. Киренск | 10989 | 259987,66 | 24 | 329670 |
| д. Бор | 5 | 560,00 | 112 | 150 |
| д. Верхнекарелина | - | - | - | - |
| с. Змеиново | 87 | 2340,00 | 27 | 2610 |
| д. Коммуна | 120 | 3484,00 | 29 | 3600 |
| с. Кривошапкино | 385 | 6536,00 | 17 | 11550 |
| д. Никольск | 102 | 2460,00 | 24 | 3060 |
| д. Сидорова | 173 | 3760,00 | 22 | 5190 |
| д. Старая Деревня | 9 | 960,00 | 107 | 270 |
| д. Хабарова | 24 | 2340,00 | 98 | 720 |

Примечание:

1. Приняты данные Администрации Киренского городского поселения

Фактическая обеспеченность жилищным фондом в проекте принята согласно расчетным данным.

Новое жилищное строительство составляет: для постоянного населения 74392,34 тыс. м2 и предусматривается за счет средств населения и коммерческих организаций. Новое жилищное строительство размещается на свободных территориях.

Структура нового жилищного строительства представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Средняя обеспеченность населения новым жилищным фондом составит 30 м2/чел.

Наибольший объем жилищного фонда приходится на индивидуальную застройку.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (далее СЗЗ) не допускается. Значительное влияние на размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями оказывают: производственные базы, складские помещения, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Данное обстоятельство требует проведения мероприятий по выносу жилья за пределы санитарно-защитных зон предприятий и объектов, либо по выносу самих источников негативного воздействия на жилую застройку, либо по сокращению санитарно-защитных зон с снижением вредного воздействия.

#### 2.1.5.4. Учреждения обслуживания

Социальная инфраструктура – совокупность для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных инженерных коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Оценка существующей системы обслуживания и размещения объектов проведена в соответствии с МНГП. Расчетные показатели и радиусы обслуживания, предусмотрены в соответствии с местными нормативными документами, а также со СП 42.13330.2016.

В настоящее время в муниципальном образовании сложилась устойчивая система культурно-бытового обслуживания. Учреждения общепоселенческого значения и предприятия первичного обслуживания расположены в наиболее крупных населенных пунктах, а также в административном центре.

Таблица 21

Перечень и характеристика дошкольных образовательных учреждений

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Количество учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектное | фактическое |
| 1 | МКДОУ «Детский сад №1» | г. Киренск, пер. Марата, 5 | 110 | 148 |
| 2 | МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №11 г. Киренска с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития детей» | г. Киренск, Воронинская ул., 12 | 125 | 136 |
| 3 | МКДОУ «Детский сад №9» | г. Киренск, ул. Ленина, 29 | 85 | 93 |
| 4 | МКДОУ «Детский сад №13» | г. Киренск, квартал Водников, 7А | 95 | 117 |
| 5 | МКДОУ «Детский сад №8» | г. Киренск, ул. Полины Осипенко, 6 | 85 | 92 |
| 6 | МКДОУ «Детский сад №3» | г. Киренск, ул. Тимирязева, 1 | 40 | 43 |
| 7 | МКДОУ «Детский сад №12» | г. Киренск, ул. Декабристов, 10 | 95 | 111 |
| 8 | МКДОУ «Детский сад №10» | г. Киренск, ул. Партизанская, 28 | 150 | 150 |
| 9 | МКДОУ «Детский сад д. Сидорова» | д. Сидорова, ул. Советская, 6А | 15 | 4 |
|  | ИТОГО: |  | 800 | 894 |

Таблица 22

Перечень и характеристика общеобразовательных учреждений

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Количество учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектное | фактическое |
|  | МКОУ «Начальная школа №4» | г. Киренск, ул. Майская, 16 | 22 | 13 |
| 1 | МКОУ «СОШ №1 г. Киренска» | г. Киренск, ул. Коммунистическая, 4 | 600 | 445 |
| 2 | МКОУ «СОШ №5 г. Киренска» | г. Киренск, ул. Ленрабочих, 49 | 500 | 445 |
| 3 | МКОУ «СОШ №6 г. Киренска» | г. Киренск, ул. Полины Осипенко, 8 | 280 | 181 |
| 4 | МКОУ «СОШ №3 г. Киренска» | г. Киренск, ул. Репина, 4 | 900 | 489 |
| 5 | ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Киренска» | г. Киренск, ул. Декабристов, 5 | 120 | 74 |
| 6 | МКОУ НОШ с. Кривошапкино | с. Кривошапкино, ул. Лесная, 12 | 170 | 14 |
|  | ИТОГО: |  | 2472 | 1587 |

Таблица 23

Перечень и характеристика учреждений дополнительного образования

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Кол-во учащихся, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Киренский профессионально-педагогический колледж» | г. Киренск, ул. Трудовых Резервов, 8 | проектное 450, фактическое 227 |
| 2 | СКДЦ Современник | г. Киренск, микрорайон Центральный, ул.Советская,22 | 250 |
| 3 | МАУДО ДЮЦ "Гармония" | г. Киренск, микрорайон Центральный, ул.Ленина,50 | 200 |
| 4 | Станция юнных натуралистов | г. Киренск, микрорайон Центральный, ул. Алексеева, 1а | 15 |
|  | МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» | г. Киренск, ул. Ленина, 50 | проектное 110, фактическое 148 |
|  | ИТОГО: |  | фактическое 840 |

Таблица 24

Перечень и характеристика объектов здравоохранения

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | коек | посещений в смену |
| 1 | Амбулаторно-поликлиническая четь, диспансеры без стационара |
| 1.1 | Поликлиника взрослая и детская | г. Киренск, ул. Воронинская, 528 | - | 280 |
| 1.2 | Поликлиника взрослая | г. Киренск, ул. Алексеева, 6 | - | 120 |
| 1.3 | Поликлиника детская | г. Киренск, ул. Алексеева, 6 | - | 30 |
| 1.4 | Противотуберкулезный диспансер | г. Киренск, ул. Алексеева, 6-10 | - | 10 |
| 1.5 | Зубопротезный кабинет | г. Киренск, ул. Алексеева, 6-20 | - | 10 |
| 1.6 | ФАП д. Сидорова | д. Сидорова, ул. Нагорная, 6-1 | - | н/д |
| 1.7 | ФАП с. Кривошапкино | с. Кривошапкино, ул. Советская, 3-2 | - | н/д |
| 2 | Стационар для взрослых и детей |
| 2.1 | Терапевтическое отделение №1 | г. Киренск, ул. Алексеева, 6 | 18 | - |
| 2.2 | Инфекционное отделение | г. Киренск, ул. Алексеева, 6 | 8 | - |
| 2.3 | Хирургическое отделение и Отделение реанимации и интенсивной терапии | г. Киренск, ул. Алексеева, 6 | 35 | - |
| 2.4 | Родильное отделение и гинекологическое отделение | г. Киренск, ул. Алексеева, 6 | 28 | - |
| 2.5 | Неврологическое отделение | г. Киренск, ул. Алексеева, 6 | 17 | - |
| 2.6 | Педиатрическое отделение | г. Киренск, ул. Алексеева, 6 | 14 | - |
| 2.7 | Отделение для лечения больных туберкулезом органов дыхания | г. Киренск, ул. Алексеева, 6 | 20 | - |
| 2.8 | Терапевтическое отделение №2 | г. Киренск, ул. Алексеева, 6 | 19 | - |
| 3 | Станция (подстанция) скорой помощи | автомобиль |
| 3.1 | отделение СМП | г. Киренск, ул. Советская, 42 | 6 |
| 3.2 | выездной пост СМП №1 | г. Киренск, ул. Сибирская, 32 | 2 |
| 4 | Выдвижной пункт медицинской помощи | г. Киренск, ул. Алексеева, 6 | 1 |
|  | ИТОГО: |  | 159 | 450 |

Таблица 25

Перечень и характеристика объектов бытового обслуживания

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Количество объектов | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделения связи: | 4 отделения |
| 1.1 | Отделение почтовой связи Киренск 666703 | г. Киренск, ул. Каландарашвили, 1 | 1 объект | - |
| 1.2 | Отделение почтовой связи Киренск 666702 | г. Киренск, ул. Трудовых Резервов, 2 | 1 объект | - |
| 1.3 | Отделение почтовой связи Киренск 666705 | г. Киренск, квартал Водников, 38/1 | 1 объект | - |
| 1.4 | Отделение почтовой связи Киренск 666701 | г. Киренск, ул. Полины Осипенко, 10А | 1 объект | - |
| 2 | Торговые объекты: | 57 объектов |
| 2.1 | МУП Торговый комплекс «Центральный» | г. Киренск, ул. Комарова, 11 | 1 объект |  |
| 2.2 | Торговый центр «Анара» | г. Киренск, ул. Смычка, 1 | 1 объект |  |
| 2.3 | Вещевой рынок | г. Киренск, ул. Комарова, 11А | 1 объект |  |
| 2.4 | Вещевой рынок «Дар» | г. Киренск, ул. Ленрабочих, 33 | 1 объект |  |
| 2.5 | Магазин продуктов «Рябинка» | с. Кривошапкино, ул. Клубная, 11 | 1 объект |  |
| 2.6 | Магазин продуктов «Росинка» | с. Кривошапкино, ул. Молодежная, 17 | 1 объект |  |
| 2.7 | Магазин продуктов «Весна» | с. Кривошапкино, ул. Молодежная, 17А | 1 объект |  |
| 2.8 | Магазин продуктов «Сапфир» | д. Коммуна, ул. Полевая, 5А | 1 объект |  |
| 2.9 | Магазин одежды «Азарт» | г. Киренск, ул. Школьная, 17А | 1 объект |  |
| 2.10 | Магазин продуктов «Добрый» | г. Киренск, ул. Полины Осипенко, 25А | 1 объект |  |
| 2.11 | Магазин продуктов «Коробейник» | г. Киренск, ул. Полины Осипенко, 18 | 1 объект |  |
| 2.12 | Магазин продуктов «Галеон» | г. Киренск, ул. Полины Осипенко, 16 | 1 объект |  |
| 2.13 | Магазин продуктов «Гороскоп» | г. Киренск, ул. Лесная, 13 | 1 объект |  |
| 2.14 | Магазин продуктов «Коробейник» | г. Киренск, ул. Геологов, 16 | 1 объект |  |
| 2.15 | Магазин продуктов «Шатэ» | г. Киренск, кв. Водников, 21В | 1 объект |  |
| 2.16 | Магазин продуктов «Кварталъ» | г. Киренск, кв. Водников, 21А | 1 объект |  |
| 2.17 | Магазин продуктов «Марс» | г. Киренск, ул. Богдана Хмельницкого, 10 | 1 объект |  |
| 2.18 | Магазин продуктов «Трейд Агро» | г. Киренск, ул. Чехова, 2 | 1 объект |  |
| 2.19 | Магазин продуктов «Русь» | г. Киренск, ул. Колхозная, 34А | 1 объект |  |
| 2.20 | Магазин продуктов «Радуга 3» | г. Киренск, ул. Колхозная, 11 | 1 объект |  |
| 2.21 | Магазин продуктов «Корвет» | г. Киренск, ул. Портовая, 1 | 1 объект |  |
| 2.22 | Магазин продуктов «Уют» | г. Киренск, ул. Путейская | 1 объект |  |
| 2.23 | Строительный магазин «Фактория» | г. Киренск, ул. Косыгина, 34А | 1 объект |  |
| 2.24 | Магазин хозтоваров и бытовой химии «Уровень» | г. Киренск, ул. Подгорная, 3 | 1 объект |  |
| 2.25 | Магазин мебели «Любимая мебель» | г. Киренск, ул. Косыгина, 34А | 1 объект |  |
| 2.26 | Магазин продуктов «Киренчанка» | г. Киренск, ул. Комарова, 1 | 1 объект |  |
| 2.27 | Магазин продуктов «Маркет» | г. Киренск, ул. Ленрабочих, 34А | 1 объект |  |
| 2.28 | Магазин бытовой техники «Эксперт» | г. Киренск, ул. Ивана Соснина, 1А | 1 объект |  |
| 2.29 | Строительный магазин «Карусель» | г. Киренск, ул. Советская, 3 | 1 объект |  |
| 2.30 | Магазин продуктов «Сибирь» | г. Киренск, ул. Ленрабочих, 40А | 1 объект |  |
| 2.31 | Книжный магазин «Родник» | г. Киренск, ул. Ленрабочих, 42 | 1 объект |  |
| 2.32 | Магазин продуктов «Трейд Агро» | г. Киренск, ул. Зайцева, 20 | 1 объект |  |
| 2.33 | Магазин продуктов «Каравай» | г. Киренск, ул. Красноштанова, 2В | 1 объект |  |
| 2.34 | Магазин продуктов «Темп» | г. Киренск, ул. Ленина, 6 | 1 объект |  |
| 2.35 | Магазин продуктов «Удачный» | г. Киренск, пер. Урицкого, 1 | 1 объект |  |
| 2.36 | Магазин продуктов «Кузьмич» | г. Киренск, ул. Комарова, 29 | 1 объект |  |
| 2.37 | Магазин продуктов «Для Вас» | г. Киренск, ул. Коммунистическая, 26 | 1 объект |  |
| 2.38 | Магазин продуктов «Продукты» | г. Киренск, ул. Алексеева, 7 | 1 объект |  |
| 2.39 | Магазин продуктов «Лена» | г. Киренск, ул. Комарова, 45 | 1 объект |  |
| 2.40 | Магазин продуктов «Фрегат» | г. Киренск, ул. Комсомльская, 11 | 1 объект |  |
| 2.41 | Магазин продуктов «Трейд Агро» | г. Киренск, ул. Профсоюзная, 7 | 1 объект |  |
| 2.42 | Магазин продуктов «Вояж» | г. Киренск, пер. Затонский, 4 | 1 объект |  |
| 2.43 | Магазин продуктов «Бригантина» | г. Киренск, ул. Сибирская, 6 | 1 объект |  |
| 2.44 | Магазин продуктов «Березка» | г. Киренск, ул. Сибирская, 10 | 1 объект |  |
| 2.45 | Магазин продуктов «Трейд Агро» | г. Киренск, ул. Сибирская, 13 | 1 объект |  |
| 2.46 | Магазин продуктов «Баргузин» | г. Киренск, ул. Матросова, 10 | 1 объект |  |
| 2.47 | Магазин продуктов «Вента» | г. Киренск, ул. Северная, 71 | 1 объект |  |
| 2.48 | Магазин продуктов «Вега» | г. Киренск, ул. Партизанская, 23А | 1 объект |  |
| 2.49 | Строительный магазин «Буревестник» | г. Киренск, ул. Воронинская, 18 | 1 объект |  |
| 2.50 | Магазин продуктов «Мираж | г. Киренск, микр. Мельничный, кв. Совхозный | 1 объект |  |
| 2.51 | Магазин продуктов «Березка | г. Киренск, микр. Мельничный, кв. Совхозный, 27А | 1 объект |  |
| 2.52 | Супермаркет «Черемушки» | г. Киренск, ул. Трудовых Резервов, 2А | 1 объект |  |
| 2.53 | Магазин продуктов «Орион» | г. Киренск, ул. Строителей, 4 | 1 объект |  |
| 2.54 | Магазин продуктов «Фаэтон» | г. Киренск, ул. Сибирская, 42А | 1 объект |  |
| 2.55 | Строительный магазин «Бирюсинка» | г. Киренск, ул. Сибирская, 32А | 1 объект |  |
| 2.56 | Магазин продуктов «Лицей» | г. Киренск, ул. Трудовых Резервов, 8 | 1 объект |  |
| 2.57 | Магазин продуктов «Вулкан» | г. Киренск, ул. Якутская, 28 | 1 объект |  |
| 2.58 | Магазин продуктов «Лазурный» | г. Киренск, ул. Новая, 8А | 1 объект |  |
| 3 | Аптеки | 3 объекта |
| 3.1 | Районная аптека | г. Киренск, ул. Ивана Соснина, 1 | 1 объект | - |
| 3.2 | Ваша аптека | г. Киренск, пер. Урицкого, 7 | 1 объект | - |
| 3.3 | Ваша аптека | г. Киренск, ул. Северная, 73 | 1 объект | - |
| 4 | Предприятия общественного питания | 5 объектов |
| 4.1 | Магазин-пекарня | г. Киренск, ул. Гастелло, 2 | 1 объект | - |
| 4.2 | Бар «Берлога» | г. Киренск, ул. Полины Осипенко, 14 | 1 объект | - |
| 4.3 | Пекарня «Хлебный» | г. Киренск, ул. Гастелло, 2 | 1 объект | - |
| 4.4 | Кафе «Кочевник» | г. Киренск, ул. Смычка, 1 | 1 объект | - |
| 4.5 | Кафе «Прибой» | г. Киренск, пер. Тупик, 7 | 1 объект | - |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания: | 5 учреждений |
| 5.1 | Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | г. Киренск, ул. Партизанская, 25, кв. 40 | 1 объект | - |
| 5.2 | Ремонт часов и ювелирных изделий | г. Киренск, мкр. Пролетарский, 3 | 1 объект | - |
| 5.3 | Ремонт одежды и ювелирных изделий | г. Киренск, ул. Зайцева, 8 | 1 объект | - |
| 5.4 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования | г. Киренск, ул. Советская, 27 | 1 объект | - |
| 5.5 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования | г. Киренск, мкр. Балахня, 6, кв.27 | 1 объект | - |
| 6 | Бани, душевые, сауны: | г. Киренск, ул. Коммунистическая, 32 | 1 объект | - |
| 7 | Парикмахерские и косметические услуги | 4 объекта |
| 7.1 | Парикмахерская «Локон» | г. Киренск, пер. Совхозный, 5 | 1 объект | - |
| 7.2 | Парикмахерская | г. Киренск, ул. Смычка, 1 | 1 объект | - |
| 7.3 | Парикмахерская | г. Киренск, ул. Зайцева, 2 | 1 объект | - |
| 7.4 | Салон красоты «Александрия» | г. Киренск, ул. Коммунистическая, 2 | 1 объект | - |
| 8 | Отделение банка: | 3 объекта |
| 8.1 | Восточный банк | г. Киренск, ул. Ленрабочих, 32 | 1 объект | - |
| 8.2 | Совкомбанк | г. Киренск, ул. Ивана Соснина, 1А | 1 объект | - |
| 8.3 | Сбербанк России | г. Киренск, ул. Ивана Соснина, 14 | 1 объект | - |
| 9 | Жилищно-коммунальное управление: | 1 учреждение |
| 9.1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Комсервис» Киренского муниципального образования | г. Киренск, ул. Коммуничтическая, 14 | 1 объект | н/д |

Таблица 26

Перечень и характеристика объектов физической культуры и массового спорта

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Площадь, м2 | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стадион Водник | г. Киренск, микрорайон Центральный, ул.Ленина,32 | 8240 | н/д |
| 2 | Стадион (грунт) | г. Киренск, микрорайон Мельничный, ул. Трудовых резервов,8 | 7020 | н/д |
| 3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа | г. Киренск, микрорайон Мельничный, ул.Репина,4 | 4030 | н/д |
| 4 | Хоккейный корт, беговые дорожки | г. Киренск, микрорайон Авиагородок, ул. П.Осипенко, 38а | 2640 | н/д |
| 5 | Универсальная спортивная площадка | г. Киренск, микрорайон Мельничный, ул.Партизанская,25а | 450 | н/д |
| 6 | Универсальная спортивная площадка | г. Киренск, микрорайон Центральный, ул. Ленрабочих, 73 | 450 | н/д |
| 7 | Универсальная спортивная площадка | г. Киренск, микрорайон Балахня, ул. Шукшина, 10а | 450 | н/д |
| 8 | Стадион (грунт) | Киренский р-н, с. Кривошапкино, ул.Лесная,12 | 3200 | н/д |
| 9 | Детско-юношеская спортивная школа | г. Киренск, микрорайон Центральный, ул.Ленина,50 | 162 | н/д |
| 10 | Спортивные залы, в том числе | - | - | - |
| 10.1 | общего пользования | г. Киренск, м- н Центральный, ул. Каландарашвили, 19 | 450 | н/д |
| 10.2 | специализированные | - | - | - |
| 10.2.1 | школа №1 | г. Киренск, м- н Центральный, ул. Коммунистическая,4 | 162 | н/д |
| 10.2.2 | школа №5 | г. Киренск, м- н Центральный, ул. Ленрабочих,49 | 162 | н/д |
| 10.2.3 | школа №3 | г. Киренск, микрорайон Мельничный, ул.Репина,4 | 162 | н/д |
| 10.2.4 | школа №6 | г. Киренск, микрорайон Авиагородок, ул. П.Осипенко, 8 | 162 | н/д |
| 10.2.5 | школа- детский сад | Киренский р-н, с. Кривошапкино, ул.Лесная,12 | 162 | н/д |
| 10.2.6 | Детско-юношеская спортивная школа | г. Киренск, микрорайон Центральный, ул.Ленина,50 | 162 | н/д |
| 10.2.7 | ГБПОУИО "Киренский профессионально технический колледж" | г. Киренск, микрорайон Мельничный, ул. Трудовых резервов,8 | 450 | н/д |
|  | ИТОГО: |  | 28514 | - |

Таблица 27

Перечень и характеристика учреждений культурно-досугового типа

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СКДЦ Современник | г. Киренск, микрорайон Центральный, ул.Советская,22 | 250 |
| 2 | Дом культуры "Мир" | г. Киренск, микрорайон Мельничный, ул.Партизанская,12 | 150 |
| 3 | Дом культуры | г. Киренск, микрорайон Гарь, ул.Есенина,1 | 60 |
| 4 | сельский клуб | Киренский р-н, д. Сидорова, ул.Клубная,8 | 50 |
| 5 | сельский клуб | Киренский р-н, с. Кривошапкино, ул. Клубная, 7 | 100 |
| 6 | сельский клуб | Киренский р-н, д. Никольск, ул. Береговая, 15 | 40 |
| 7 | Танцевальные залы | г. Киренск, микрорайон Центральный, ул.Советская,22 | 20 |
| 8 | Кинотеатры | г. Киренск, микрорайон Центральный, ул.Советская,22 | 250 |
| 9 | Театры | г. Киренск, микрорайон Центральный, ул.Советская,22 | кружковые помещения |
| 10 | Концертные залы | г. Киренск, микрорайон Центральный, ул.Советская,22 | 250 |
| 11 | Музеи | г. Киренск, микрорайон Центральный, ул.Советская,18, г. Киренск, микрорайон Мельничный, ул.Смычка,2 | 2 |
| 12 | Танцевальные залы | 2 учреждения | нет |
|  | ИТОГО: |  | 772 |

Таблица 28

Перечень и характеристика учреждений библиотечного типа

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. ед.хран. | мест |
| 1 | городская библиотека музей | г. Киренск, микрорайон Мельничный, ул.Смычка,2 | 5,99 | 20 |
| 2 | сельская библиотека | Киренский р-н, с. Кривошапкино, ул. Советская, 6 | 7,39 | 20 |
| 3 | сельская библиотека | Киренский р-н, с. Змеиново, ул. Советская, 19 | 6,89 | 15 |
| 4 | библиотека | г. Киренск, микрорайон Пролетарский, ул.Майская,5 | 11,58 | 20 |
|  | ИТОГО: |  | 31,85 | 75 |

Таблица 29

Перечень и характеристика учреждений безопасности

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость, м2/га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарная часть | г. Киренск, мкр. Центральный, ул. Галата и Леонова, 3 | нд |
| 2 | Пожарная часть | г. Киренск, пер. Садовый, 1 | нд |

Таблица 30

Перечень и характеристика объектов религиозного назначения

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость, м2/га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь Спасская | г. Киренск, ул. Каландаришвили, 3 | н/д |
| 3 | Церковь Троицкая | г. Киренск, пер. Садовый, 12 | н/д |

Таблица 31

Перечень и характеристика учреждений административного назначения

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Киренского муниципального района | г. Киренск, ул. Красноармейская, 5 | н/д |
| 2 | Администрация Киренского городского поселения | г. Киренск, ул. Красноармейская, 5 | н/д |
| 3 | Отдел культуры Администрации Киренского муниципального образования | г. Киренск, ул. Лесхозная, 14 | н/д |
| 4 | Муниципальное учреждение «Отдел культуры Администрации Киренского муниципального района» | г. Киренск, ул. Хребтова, 36 | н/д |
| 5 | Территориальное управление Министерства лесного комплекса Иркутской области по Киренскому лесничеству | г. Киренск, ул. Коммунистическая, 8 | н/д |
| 6 | Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Киренскому району и Катаганскому району» | г. Киренск, ул. Галата и Леонова, 9 | н/д |
| 7 | Управление образования Киренского муниципального района | г. Киренск, ул. Ленрабочих, 30 | н/д |
| 8 | Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» | г. Киренск, ул. Ленрабочих, 23 | н/д |
| 9 | Межмуниципальный отдел ГИБДД МВД России Киренский | г. Киренск, ул. Полины Осипенко, 1А | н/д |

Уровень обеспеченности учреждениями обслуживания в городском поселении приближен к нормативному. Существует необходимость осуществления мероприятий по строительству сети учреждений обслуживания, планомерному их размещению в соответствии с прогнозируемой схемой расселения и доведения размеров сети до уровня современных требований административного и культурного центра.

#### 2.1.5.5. Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории

Основным видом производства промышленной продукции в городском поселении на 2021 год являются сельскохозяйственное производство, добывающая и деревообрабатывающая промышленность.

Промышленное производство

Добывающая промышленность

На территории городского поселения расположено несколько производственных предприятий.

ООО «Киренскнефтепереработка», ООО Совместное Предприятие «Альянск», ООО «Киренск НПЗ» - предприятия по производству нефтепродуктов.

Перечень предприятий представлен в Таблице 33.

Деревообрабатывающая промышленность.

На территории поселения имеется несколько предприятий по лесоводству.

Перечень предприятий представлен в Таблице 33.

Строительная промышленность.

На территории городского поселения расположено предприятие по производству стекольных работ ИП Заусаев В.Г.

Текстильная промышленность.

На территории городского поселения действует предприятие по изготовлению верхней одежды ИП Алёшина Г.Л.

Мясоперерабатывающая промышленность.

На территории городского поселения действует предприятие по производству продукции из мяса убойных животных и мяса птицы ИП Вашурова С.Н.

Пищевая промышленность.

На территории городского поселения имеется несколько предприятий по производству хлеба и мучных кондитерских изделий. Предприятия представлены в Таблице 33.

Таблица 32

Перечень действующих производственных, коммунально-складских предприятий

| № | Наименование предприятия | Адрес | Вид деятельности | Собственность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Киренскнефтепереработка» | г. Киренск, мкр. Мельничный, кв-л Экспедиция, д. 10 | Производство нефтепродуктов | частная |
| 2 | ООО Совместное Предприятие «Альянск» | г. Киренск, мкр. Мельничный, кв-л Экспедиция, д. 10 | Производство нефтепродуктов | частная |
| 3 | ООО «Киренск НПЗ» | г. Киренск, мкр. Мельничный, кв-л Экспедиция, д. 10 | Производство нефтепродуктов | частная |
| 4 | ООО «Сибнабсервис» | г. Киренск, ул. Партизанская, 23 | Лесозаготовки | частная |
| 5 | ООО «Речной порт Киренск» | г. Киренск, ул. Комарова, 43 | Лесозаготовки | частная |
| 6 | ООО «Древесное сырье» | г. Киренск, ул. Коммунистическая, 14 | Лесозаготовки | частная |
| 7 | ООО «Киренская промышленная корпорация» | г. Киренск, ул. Шукшина, 6 | Лесоводство | частная |
| 8 | ООО ЛК «Экспедиция» | г. Киренск, ул. Партизанская, 26 | Лесоводство | частная |
| 9 | ООО «Киренга» | г. Киренск, ул. 2-я Лесная, стр.9 | Лесоводство | частная |
| 10 | ИП Григорьев С.А. | д. Коммуна, ул. Глинная, 6 | Лесоводство | частная |
| 11 | ИП Ковалик С.В. | г. Киренск, ул. Воронинская, 18 | Лесоводство | частная |
| 12 | ИП Третьякова Ю.В. | г. Киренск, мкр. Балахня, 30 | Лесоводство | частная |
| 13 | ИП Заусаев В.Г. | г. Киренск, ул. Сибирская, 27 | Производство стекольных работ | частная |
| 14 | ИП Алёшина Г.Л. | г. Киренск, мкр. Мельничный, 26 | Производство прочей верхней одежды | частная |
| 15 | ИП Вашурова С.Н. | г. Киренск, мкр. Мельничный, 23 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы | частная |
| 16 | Потребительское общество «Кооператор» | г. Киренск, ул. И.Соснина, 3 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | частная |
| 17 | ИП Соломатова Т.В. | д. Коммуна, ул. Западная, 4 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | частная |

Агропромышленный комплекс

Растениеводство

Также растениеводство осуществляется в пределах крестьянского фермерского хозяйства (КФХ), личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

Таблица 33

Перечень действующих сельскохозяйственных предприятий в области растениеводства

| № | Наименование предприятия | Адрес | Вид деятельности | Собственность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО Торгово-промышленное предприятие | г. Киренск, ул. Новая, 19 | Выращивание однолетних культур | Частная |
| 2 | ИП КФХ Бутаков Д.С. | с. Кривошапкино, ул. Набережная, 2 | Выращивание овощей открытого грунта | Частная |
| 3 | ИП КФХ Елизаров А.В. | г. Киренск, мкр. Пролетарский, 7 | Выращивание зерновых культур | Частная |
| 4 | ИП КФХ Хаснутдинов Р.Ш. | д. Бор, 9 | Выращивание однолетних культур | Частная |

Животноводство

Животноводство осуществляется в пределах крестьянского фермерского хозяйства (КФХ).

Таблица 34

Перечень действующих сельскохозяйственных предприятий в области животноводства

| № | Наименование предприятия | Адрес | Вид деятельности | Продукция | Числен-ность работни-ков | Собствен-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ИП КФХ Полоскова Елена Петровна | д. Никольск, ул. Береговая, 5 | Разведение свиней | - | - | частная |
| 2 | ИП КФК Лемякин Денис Геннадьевич | с. Кривошапкино, ул. Лесная, 15, кв. 1 | Разведение молочного крупного рогатого скота, кроме племенного | - | - | частная |
| 3 | ИП КФХ Тигунцев Алексей Владимирович | г. Киренск, ул. Гастелло, 56 | Разведение молочного крупного рогатого скота | - | - | частная |
| 4 | ИП КФХ Ментюк Вацлав Леонидович | г. Киренск, ул. Можайского, 6 | Разведение свиней | - | - | частная |
| 5 | ИП КФХ Ярыев Вугар Бахрам оглы | г. Киренск, мкр. Мельничный, 25, кв. 24 | Разведение молочного крупного рогатого скота | - | - | частная |
| 6 | ИП КФХ Борисов Андрей Германович | г. Киренск, ул. Строителей, 10 | Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции | - | - | частная |
| 7 | ИП КФХ Ярыгин Игорь Викторович | г. Киренск, мкр. Центральный, 16, кв. 9 | Разведение свиней | - | - | частная |

Рыболовство

Под рыболовством, в соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» понимается деятельность по вылову, приемке, переработке и транспортировке водных биоресурсов, то есть вся технологическая цепочка от вылова рыбы до реализации выработанной из нее рыбной продукции.

Особо ценные водоемы рыбохозяйственного значения на территории отсутствуют. Рыбохозяйственные заповедные зоны не установлены. Рыбохозяйственные зоны водотоков и водоемов в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении правил установления рыбоохранных зон» по размерам совпадают с границами водоохранных зон данных водотоков и водоемов.

В настоящее время рыболовство осуществляется организацией: Община Коренных малочисленных народов Киренского района «Тайга».

Охотничий промысел

На территории городского поселения охоту, отлов и отстрел диких животных осуществляет Потребительское общество «Киренский коопзверопромхоз».

Дикорастущие ресурсы

Вблизи населенных пунктов отсутствуют запасы дикоросов.

#### 2.1.5.6. Режимные объекты

На территории городского поселения режимные объекты отсутствуют.

#### 2.1.5.7. Зоны особого назначения

Обращение с твердыми коммунальными отходами

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 № 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

На территории муниципального образования отсутствуют организованные полигоны ТКО. Сбор и вывоз твердых и жидких коммунальных отходов осуществляется на площадки временного хранения ТКО, расположенные на территории г. Киренска (мкр. Авиагородок, мкр. Мельничный). Вывоз осуществляется в соответствии с «Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 № 155. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп необходимо использование специальной тары (контейнеров) с последующим вывозом на специализированные объекты.

Количество, назначение и местоположение объектов хранения, утилизации (захоронения) и (или) переработки ТКО должно быть откорректировано в соответствии с разработанной генеральной схемой очистки территории района. Допустимое время хранения ТКО на площадках временного хранения, схема сбора и вывоза ТКО также будет определено данной схемой. Одним из необходимых условий создания рентабельной системы селективного сбора отходов от населения является разделение мусора населением на пищевой и непищевой, что намного упрощает в дальнейшем сортировку на местах. Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На территории муниципального образования расположено 3 действующих кладбища.

Таблица 35

Площадь кладбищ традиционного захоронения

| № | Наименования населенных пунктов | Местоположение | Существующая площадь кладбища, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Киренское городское поселение |  |  |
| 1 | г. Киренск | за территорией населенного пункта | 5,87 |
| 2 | д. Хабарова | за территорией населенного пункта | 7,98 |
| 3 | д. Коммуна | за территорией населенного пункта | 2,45 |

Скотомогильники

На территории муниципального образования расположен скотомогильник в г. Киренске, мкр. Авиагородок возле площадки временного хранения ТКО.

#### 2.1.5.8. Ландшафтно-рекреационные территории

Зона рекреации представлена зелеными насаждениями общего пользования и природными территориями в черте населенных пунктов.

Существующее расположение зеленых территорий общего пользования носит дисперсный характер. Озеленение жилой застройки в большинстве случаев отсутствует. Проектом предлагается благоустройство и озеленение территорий санитарно-защитных зон.

Данным проектом предусмотрено увеличение площади зеленых насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений. Кроме того, потребуется озеленение санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий и коммунально-складских территорий согласно нормативу: для предприятий III, IV, V классов – не менее 60 % площади СЗЗ.

#### 2.1.5.9. Транспортная инфраструктура

На территории городского поселения функционирует автомобильный, трубопроводный, воздушный и речной транспорт.

##### 2.1.5.9.1. Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

На территории городского поселения железнодорожный транспорт отсутствует.

Автомобильные дороги и автомобильный транспорт

Основу сети автодорог общего пользования составляют автомобильные дороги, проходящие по территории городского поселения автодороги регионального значения Киренск - Казачинское, Усть-Кут – Киренск, Киренск – Орлово, Киренск –Верхнекарелина, Киренск – Шорохово, Подъезд к д. Змеиново, Подъезд к д. Кривошапкино, Подъезд к д. Хабарова, Подъезд к р.п. Алексеевск формирующие внутренние связи между населенными пунктами. Остальные автомобильные дороги муниципального образования имеют местное значение и относятся к дорогам общего пользования, имеют дорожную одежду с переходным типом покрытия.

Таблица 36

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения

| № | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Характеристики ЗОУиТ, м | Протяженность, км | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 ОП МЗ 25Н-260 | Киренск – Казачинское | СР – 50 | 42,000 | IV |
| 2 | 25 ОП МЗ 25Н-288 | Усть-Кут – Киренск | СР – 50 | 95,028 | IV |
| 3 | 25 ОП МЗ 25Н-291 | Киренск – Орлово | СР – 50 | 94,367 | V |
| 4 | 25 ОП МЗ 25Н-292 | Киренск – Верхнекарелина | СР – 50 | 23,668 | V |
| 5 | 25 ОП МЗ 25Н-293 | Киренск – Шорохово | СР – 50 | 0,989 | V |
| 6 | 25 ОП МЗ 25Н-297 | Подъезд к д. Змеиново | СР – 50 | 1,110 | IV |
| 7 | 25 ОП МЗ 25Н-298 | Подъезд к д. Кривошапкино | СР – 50 | 1,671 | IV |
| 8 | 25 ОП МЗ 25Н-300 | Подъезд к д. Хабарова | СР – 50 | 0,158 | V |
| 9 | 25 ОП МЗ 25Н-301 | Подъезд к р.п. Алексеевск | СР – 50 | 3,270 | V |

Потребности в пассажирских перевозках на территории муниципального образования обеспечивает ИП Кайнов Иван Александрович, ИП Васильева Ирина Николаевна.

Таблица 37

Перечень межмуниципальных автобусных маршрутов

| Маршруты (пункт отправления- пункт назначения) | Пункт отправления в городе | Протяжен. маршрута, км | Перевозки пассажиров в год, тыс. чел. | Число рейсов в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Киренск – Макарово | Автовокзал | 43,00 | нд | 1 |
| Киренск – Кривая Лука | Автовокзал | 41,00 | нд | 1 |
| Киренск - Алексеевск | Автовокзал | 30,27 | нд | 2 |
| Киренск – Чечуйск – Юбилейный – Петропавловск - Орлово | Автовокзал | 127,45 | нд | 1 |
| Киренск – Змеиново - Алымовка | Автовокзал | 78,25 | нд | 1 |
| ИТОГО: |  | 319,97 |  |  |

Среднемесячное количество поездок более 40, что превышает нормативную обеспеченность.

Основными недостатками в автотранспортном обслуживании жителей муниципального образования является: нерегулярное движение автобусов на имеющихся маршрутах; недостаток подвижного состава автотранспорта (автобусов); неудовлетворительное состояние дорожных покрытий. Дальнейший рост размеров пассажирских перевозок обуславливается повышением материального и культурного уровня жизни населения.

Воздушный транспорт

На территории г. Киренска расположен внутрироссийский аэропорт регионального значения Аэропорт «Киренск».

Речной транспорт

В границах Киренского муниципального образования располагаются следующие объекты водного транспорта регионального значения:

– Киренский речной порт;

– причалы (пристани) - 9 объектов;

– лодочные станции – 2 объекта;

– паромная переправа – 1 объект.

Таблица 38

Грузовые перевозки осуществляются несколькими предприятиями

| № | Наименование предприятия | Адрес | Вид деятельности | Собствен-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Ленское агентство речных перевозок» | г. Киренск, квартал Экспедиция, 10 | Деятельность внутреннего грузового транспорта | частная |
| 2 | ООО «Судоходная компания «Киренга»» | г. Киренск, ул. Хребтова, 37 | Деятельность внутреннего грузового транспорта | частная |
| 3 | ООО «Транссиблогистика38» | г. Киренск, ул. Ленрабочих, 32 | Перевозка грузов по внутренним водным путям | частная |
| 4 | ИП Гебеев Гурбан Сейфуллахович | г. Киренск, ул. Партизанская, 26, кв. 56 | Деятельность внутреннего грузового транспорта | частная |
| 5 | ИП Труфанов Александр Николаевич | г. Киренск, ул. Шукшина, 15 | Деятельность внутреннего грузового транспорта | частная |

Трубопроводный транспорт

На территории городского поселения проходит ВСТО «Вдольтрассовый проезд км 723 – км 843 ТС и магистральный газопровод ««Сила Сибири». Участок «Ковыкта - Чаянда»».

##### 2.1.5.9.2. Улично-дорожная сеть

В настоящее время большая часть улиц и дорог населенных пунктов поселения имеют некапитальное покрытие. Сложившаяся система улиц и проездов, членит застройку на небольшие квартала. Основными улицами являются:

- в г. Киренск – ул. Полины Осипенко, ул. Горького, ул. Шукшина, ул. Портовая, ул. Полойская, ул. Колхозная, ул. Косыгина, ул. Ленрабочих, ул. Подгорная, ул. Зайцева, ул. Комарова, ул. Коммунистическая, ул. Советская, пер. Тяпушкина, ул. Партизанская, пер. Совхозный, ул. Воронинская, ул. Матросова, ул. Сибирская, ул. Первоавгустовская, ул. Якутская, ул. Новая, ул. 2-я Лесная;

- в д. Коммуна – ул. Набережная, ул. 70 лет Октября, ул. Гагарина, ул. Центральная, ул. Западная, ул. Полевая;

- в д. Сидорова – ул. Колхозная, ул. Клубная, ул. Советская, ул. Нагорная;

- в д. Хабарова – ул. Набережная;

- в д. Старая Деревня – ул. Трудовая;

- в с. Кривошапкино – ул. Молодежная, ул. Клубная, ул. Набережная;

- в с. Змеиново – ул. Советская, ул. Набережная;

- в д. Никольск – ул. Береговая, пер. Клубный, пер. Северный.

Движение грузового транспорта осуществляется без выделения от основных транспортных потоков, проходит по автомобильным дорогам местного значения, являющимся, как правило, центральными улицами населенных пунктов.

К основным недостаткам улично-дорожной сети относятся:

- неупорядоченное движение автотранспорта по улицам;

- отсутствие на некоторых улицах дорожных одежд капитального типа;

- отсутствие на некоторых улицах тротуаров;

- отсутствие классификации улично-дорожной сети.

##### 2.1.5.9.3. Внутренний транспорт

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования «Киренского муниципального образования» уровень автомобилизации составляет 350 автомобиля на 1000 человек, основную долю составляет легковой автотранспорт.

Общественный транспорт

На территории муниципального образования функционируют только внутримуниципальные и междугородние автобусы. Всего на территории Киренского городского поселения расположено 9 остановочных узлов в оба направления и 8 – в одном направлении. Наибольший пассажиропоток имеют следующие узлы: г. Киренск, с. Кривошапкино, д. Коммуна. Остановочные пункты внутримуниципальных и междугородних маршрутов не имеют оборудования (отсутствуют комнаты отдыха и пункты питания для водителей, зачастую затруднены пешеходные подходы к остановочному узлу).

Пригородные и междугородные маршруты проходят по территории г. Киренск, с. Змеиново. Несколько населенных пунктов поселения (д. Старая Деревня, д. Бор, д. Никольск, д. Хабарова, д. Сидорова) не имеют автобусного сообщения, однако потребность в пассажирских перевозках данных населенных пунктов удовлетворяется за счет такси.

В зонах нормативной пешеходной доступности до остановочных пунктов общественного транспорта расположены с. Кривошапкино, д. Коммуна. Частично в зонах нормативной пешеходной доступности до остановочных пунктов общественного транспорта расположены:

- г. Киренск (северная, западная, юго-западная и восточная части населенного пункта не обеспечена нормативной пешеходной доступностью до остановочных пунктов общественного транспорта).

Бесперебойность автобусного сообщения осложняется наличием речных переправ, через которые проходят большинство внутримуниципальных и междугородних маршрутов.

Обслуживание жителей массовым пассажирским транспортом имеет следующие недостатки:

- высокий износ подвижного состава автобусного парка, что сказывается на качестве обслуживания пассажиров;

- недостаточная территориальная доступность остановочных пунктов.

Грузовой транспорт

В настоящее время постоянные грузоперевозки на транспорте осуществляются по дорогам населенных пунктов, а также периодически: уборка мусора, обслуживание населения, строительные и ремонтные работы. Хранение и обслуживание ведомственного автотранспорта осуществляется в ведомственных автохозяйствах и на территориях предприятий, которым он принадлежит.

Легковой транспорт

Хранение индивидуального транспорта осуществляется в основном на приусадебных участках в районах индивидуальной застройки, и на внутриквартальной территории в районах многоквартирной застройки.

Легковой транспорт хранится:

-  у жителей индивидуальной застройки – на приусадебных участках;

- у жителей малоэтажной, среднеэтажной застройки – на открытых стоянках.

Исходя из существующей структуры расселения населения, большинство из них проживают в индивидуальной застройке. Заправочные станции и автотранспортные предприятия расположены в г. Киренске. В остальных населенных пунктах городского поселения заправочные станции и автотранспортные предприятия отсутствуют.

Пешеходное движение

На территории населенных пунктов присутствует непрерывная система пешеходных коммуникаций. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Велосипедное движение

На территории населенных пунктов отсутствует система велосипедных коммуникаций.

#### 2.1.5.10. Инженерная инфраструктура

Система инженерного обеспечения муниципального образования развита недостаточно. Коммунальная инфраструктура характеризуется значительным уровнем износа основных фондов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

##### 2.1.5.10.1. Водоснабжение

Источниками системы водоснабжения Киренского муниципального образования являются подземные и поверхностные воды.  Система водоснабжения представлена сочетанием централизованной и децентрализованной систем.

Качество воды, подаваемой потребителям, во многом зависит от состава поверхностных и подземных вод, меняющегося в течение времени. В отдельные периоды качество воды не соответствует нормативным требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

Водопроводные очистные сооружения в Киренском муниципальном образовании отсутствуют.

Практически на всех водозаборных сооружениях не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения, что противоречит требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Отмечается значительный износ сетей и объектов водоснабжения.

г. Киренск

Система водоснабжения г. Киренск Киренского района Иркутской области с входящими в нее водозаборными сооружениями и сетями поделена на следующие эксплуатационные зоны:

микр. Центральный (водозабор «Центральный»); микр. Мельничный (водозабор микр. Мельничный); микр. Балахня (водозабор кв. Водников); микр. Балахня (водозабор РСУ ул. Шукшина); микр. Авиагородок (водозаборы микр. Авиагородок по ул. Чкалова и ул. Осипенко). Водопроводные сети и сооружения указанных микрорайонов эксплуатирует ООО «Тепловодоканал».

ООО «Тепловодоканал» оказывает услуги по водоснабжению около 11 тыс. абонентам, в том числе объекты социального назначения, бюджетных организаций и промышленных предприятий микрорайонов г. Киренска.

На основании концессионного соглашения №№ 1, 2 от 01.09.2017 г. ООО «Тепловодоканал» эксплуатирует имущество у Администрация Киренского городского поселения, являющегося собственником водопроводных сетей и сооружений.

МП «Остров» снабжает водой микрорайоны: Гарь, Пролетарский и микрорайон по ул. Зеленая, а также осуществляет подвоз воды населению, где отсутствует централизованное водоснабжение.

Таблица 39

Характеристика подземных водозаборов с насосными станциями 2-го подъема

| № п/п | Наименование водозабора | Адрес | Марка насоса | № скв. | Глубина скв. м | Объем РЧВ, м3 | Проектная производительность, м3/сут. | Фактическая производительность, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор «Центральный» | г. Киренск, микр. Центральный, ул. Красноштанова | ЭЦВ 8-40-90 | 31 | 80 | 500 | 1000 | 400-800 |
| 2 | Водозабор микр. Мельничный | г. Киренск, микр. Мельничный, ул. Сибирская | ЭЦВ 8-40-90 | 251Д110Д | 80 95 | 500 | 1000 | 650-750 |

Водоснабжение потребителей микр. Центральный островной части г. Киренска осуществляется от водозабора подземных вод со скважиной № 31 и насосной станции 2-го подъема. Водозабор «Центральный» расположен на левобережье р. Киренга, вблизи южной окраины г. Киренск, в 50 м к югу от селитебной территории микр. Центральный, в 40 м к северу от р. Киренга.

Вода из скважины забирается насосом ЭЦВ 8-40-90 и поступает по трубам в накопительную ёмкость объемом 500 м3, из ёмкости вода подаётся на насосную станцию 2-го подъема, откуда с помощью насосов поступает в разводящие сети потребителям. По мере использования, насос включается и качает воду в накопительную емкость.

Водоснабжение потребителей левобережной части г. Киренска, в том числе Красноармейский судостроительный завод (в настоящее время ООО «Алексеевская РЭБ флота») и микр. Мельничный осуществляется от водозабора подземных вод со скважинами 1, 2 №№ 251Д, 110Д и насосной станции 2-го подъема.

Вода из скважин забирается погружными насосами ЭЦВ 8-40-90, которые работают попеременно в прерывистом режиме. Добываемая вода через систему задвижек поступает в наземный утепленный водовод, по которому далее транспортируется в накопительный резервуар чистой воды объемом 500 м3, расположенный в 420 м к юго-востоку от водозабора на территории станции 2-го подъема, на северной окраине микр. Мельничный. От станции 2-го подъема вода по подземным коммуникациям поставляется водопотребителям микрорайона.

Таблица 40

Характеристика подземных водозаборов

| № п/п | Наименование водозабора | Адрес | Марка насоса | № скв. | Глубина скв. м | Объем ВЗ, м3 | Высота ВЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор кв.Водников | г. Киренск, микр. Центральный, кв. Водников | CR10-05 | б/н | 52 | 40 | 20 |
| 2 | Водозабор РСУ ул. Шукшина | г. Киренск, микр. Центральный, ул. Шукшина | ЭЦВ 6-10-80 | 2744 | 30 | 10 | 13 |
| 3 | Водозабор микр. Авиагородок | г. Киренск, микр. Центральный, ул. Чкалова | ЭЦВ 6-16-75 | 2368 | 40 | 30 | 9 |
|  |  | г. Киренск, микр. Центральный, ул. П.Осипенко | ЭЦВ 6-6,5-85 | 3481 | 40 | 30 | 9 |

Водоснабжение потребителей микр. Балахня осуществляется из скважины, расположенной в водонапорной башне, в которой имеется: накопительный бак емкостью 40 м3, оборудование водоподготовки воды, состоящее из фильтров механической очистки воды и установки обеззараживания воды «Роса-УФ-10». Оборудование водоподготовки смонтировано и запущено в 2007 г. Вода из башни с помощью сетевого подкачивающего насоса CR10-05, работающего в постоянном режиме, осуществляется подача воды потребителям квартала Водников. На р. Киренга имеется через плавучая пожарная установка, которая используется для пожарных целей.

Водозабор со скважиной № 2744 расположен на правом берегу р. Лена по ул. Шукшина г. Киренск. Оголовок скважины находится внутри водонапорной башни, забетонирован.

Вода из скважины забирается насосом ЭЦВ 6-10-80, который работает 4 часа в сутки и подается в водонапорную башню объемом 10 м3. Из нее вода подается в разводящие сети микрорайона Балахня и Аэропорта.

Водозабор со скважиной № 2368 расположен западнее г. Киренска на территории Авиагородка. Оголовок скважины находится внутри водонапорной башни, забетонирован.

Вода из скважины забирается насосом ЭЦВ 6-16-75 и подается в водонапорную башню объемом 30 м3. Из нее вода помощью сетевого подкачивающего насоса К65-50-160, работающего в постоянном режиме, подается в разводящие сети микрорайона Авиагородок.

Водозабор со скважиной № 3481 расположен на правом берегу р. Лена в центре микр. Авиагородок. Оголовок скважины находится внутри водонапорной башни, забетонирован.

Вода из скважины забирается насосом ЭЦВ 6-6,5-85 и подается в водонапорную башню объемом 30 м3. Из нее вода с помощью сетевого подкачивающего насоса ВК-2/26, работающего в постоянном режиме, подается в разводящие сети микрорайона Авиагородок.

Таблица 41

Характеристика подземных водозаборов МП «Остров»

| № п/п | Наименование водозабора | Адрес | Марка насоса | № скв. | Глубина скв. м | Объем ВЗ, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор микр. Гарь | г. Киренск, микр. Гарь ул. Строительная, 8а | ЭЦВ 6-10-80 | б/н | 23 | 8 |
| 2 | Водозабор микр. Пролетарский | г. Киренск, микр. Пролетарский, ул. Якутская, 37а | ЭЦВ 6-10-80 | б/н | 47 | 2,5 и 7 |
| 3 | Водозабор микрорайона по ул. Зеленая | г. Киренск, микрорайон по ул. Зеленая, 6 | ЭЦВ 6-10-80 | б/н | 35 | 19 |

д. Сидорова

На территории населенного пункта размещена водозаборная скважина с водонапорной башней.

д. Бор, д. Верхнекарелина, с. Змеиново, д. Коммуна, с. Кривошапкино, д. Никольск, д. Старая Деревня, д. Хабарова.

В населенных пунктах централизованная система водоснабжения отсутствует.

Основные недостатки существующей системы водоснабжения:

– отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой;

– отмечается низкий процент охвата населения централизованным водоснабжением;

– не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

##### 2.1.5.10.2. Водоотведение

На территории Киренского муниципального образования централизованная система водоотведения организована только в части микрорайонов города Киренска. В остальных населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

г. Киренск

Централизованная система водоотведения г. Киренска Киренского района Иркутской области относится к централизованной системе водоотведения поселения. На территории города Киренск централизованная система водоотведения организована только в микрорайоне Мельничный и квартале Совхозный (одна эксплуатационная зона). В микрорайонах Центральный, Балахня, Авиагородок, Аэропорт отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

Централизованная система хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод представляет собой комплекс инженерных сооружений, состоящий из напорных и самотечных канализационных сетей, 3 канализационных насосных станций, канализационных очистных сооружений производительностью 700 м3/сутки. Пройдя очистку сточные воды через выпуск поступают в реку Лена. В процессе переработки образуется осадок в виде ила, вывоз которого осуществляется специализированной машиной АНМ на иловые площадки, расположенные в 4 км севернее от реки Лена.

Организацией, осуществляющей централизованное водоотведение на территории города Киренска и расчет с абонентами за оказание соответствующих услуг, является ООО «Тепловодоканал».

Таблица 42

Оборудование КОС

| №п/п | Оборудование | Количество, шт. | Характеристики | Электродвигатель, кВт | Периодичность работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компрессор Водокольцевой ВК-12М1 | 2 | Расход воздуха 500 м3/час | - | Постоянно в работе 1 компрессор |
| 2 | Насос для промывки СМ 125-80-315/4 | 2 | Расход 80 м3/час Напор 32 м | 22 | Работает один насос в период промывки фильтров (3-4 часа в сутки) |
| 3 | Перекачивающий насос СМ 80-50-200/2 | 1 | Расход 50 м3/час Напор 50 м | 15 | Работает в период перекачки из резервуаров 2-3 часа в сутки |
| 4 | Приямочный насос Х50-32-125д | 1 | Расход 12,5 м3/час Напор 20 м | 4 | Работает в период откачки жидкости из приямка 1 час в сутки |

На территории микр. Мельничный расположены три канализационные насосные станции.

Таблица 43

Характеристики КНС

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию | Марка насосного оборудования | Мощность эл.двигателя, кВТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 | г. Киренск, микр. Мельничный, ул Воронинская | 1984 | ФГ 144/46 (2шт.) | 45 |
| 2 | КНС-2 | г. Киренск, микр. Мельничный, ул Репина | 1991 | ФГ 575/95 | 18 |
| 3 | КНС-3 | г. Киренск, микр. Мельничный, ул Глотова | 1991 | ФГ 575/95 | 18 |

Основные недостатки существующей системы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения на большей части территории муниципального образования;

- большой процент износа сетей водоотведения;

- наличие сброса неочищенных сточных вод на рельеф.

##### 2.1.5.10.3. Газоснабжение

Централизованная система газоснабжения на территории городского поселения отсутствует.

##### 2.1.5.10.4. Теплоснабжение

Централизованная система теплоснабжения действует только в г. Киренске.

Остальная территория поселения, не охваченная зонами действия источников централизованного теплоснабжения, пользуется индивидуальными источниками теплоснабжения. Отопление осуществляется при помощи печного отопления.

г. Киренск

Система теплоснабжения представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем.

Теплоснабжение объектов общественно-делового назначения, производственного и коммунально-складского назначения, среднеэтажной и части малоэтажной жилой застройки осуществляется от котельных. Топливом для котельных является уголь, нефть и мазут.

Система теплоснабжения закрытая, схема тепловых сетей двухтрубная, расчетный температурный график тепловых сетей - 95/70 °С.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 15,2 км (в двухтрубном исполнении).

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключенных к котельным, осуществляется от печей. Топливом являются дрова и уголь.

Таблица 44

Объемы потребления тепловой энергии котельных (мощности, Гкал/час)

| Теплоисточник | Температурный график работы | Установл. тепловая мощность, Гкал/час | Объем потребления тепловой энергии, Гкал/ч | Параметры тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Коэффициент использования установленной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Теплоснабжение» |
| Котельная №4 | 95/70 | 4,1000 | 0,0150 | 4,0850 | 9,2439 |
| Котельная №6 | 95/70 | 6,2200 | 0,1000 | 6,1200 | 16,6720 |
| Котельная №7 | 95/70 | 9,9000 | 0,2100 | 9,6900 | 21,6162 |
| Котельная №11 | 95/70 | 2,1600 | 0,0100 | 2,1500 | 12,5463 |
| Котельная №15 | 95/70 | 1,2500 | 0,0030 | 1,2470 | 11,2800 |
| Котельная №13 | - | 3,9100 | 0,0300 | 3,8800 | 5,4220 |
| ООО «КиренскТеплоРесурс» |
| Котельная КТР | 95/70 | 18,9000 | 0,3780 | 18,5220 | 66,5079 |
| ООО «Тепловая компания» |
| Котельная №14 | 95/70 | 3,2000 | 0,0410 | 3,1590 | 81,6563 |
| Котельная №10 | 95/70 | 3,2000 | 0,0130 | 3,1870 | 14,3125 |

Таблица 45

Тепловые сети

| Теплоисточник | Суммарная протяженность сетей, км |
| --- | --- |
| ООО «Теплоснабжение» |
| Котельная №4 | 2,57000 |
| Котельная №6 | 4,58877 |
| Котельная №7 | 4,76300 |
| Котельная №11 | 1,28900 |
| Котельная №15 | 0,79000 |
| Котельная №13 | 1,65900 |
| ООО «КиренскТеплоРесурс» |
| Котельная КТР | 27,73288 |
| ООО «Тепловая компания» |
| Котельная №14 | 8,40000 |
| Котельная №10 | 0,41000 |

д. Бор, д. Верхнекарелина, с. Змеиново, д. Коммуна, с. Кривошапкино, д. Никольск, д. Сидорова, д. Старая Деревня, д. Хабарова

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения осуществляется от печей. Топливом являются дрова и уголь.

Теплоснабжение школы в с. Кривошапкино осуществляется от угольной котельной, мощностью 0,82 Гкал/ч.

Основные недостатки существующей системы теплоснабжения:

- отсутствие централизованного теплоснабжения ряда территорий;

- высокий уровень износа тепловых сетей;

- отсутствие резервного топлива у котельной;

- устаревшее оборудование котельной;

- отсутствие резерва мощности для присоединения новых потребителей.

##### 2.1.5.10.5. Электроснабжение

Система электроснабжения Киренского муниципального образования централизованная. Источниками централизованного электроснабжения являются понизительные подстанции, расположенные в городе Киренске, ПС 110/35/10 кВ "Киренск" мощностью 2х25 МВА (микрорайон Гарь) и ПС 35/10 кВ "Красноармейская", мощностью 2х6,3 МВА (микрорайон Мельничный).

От ПС 110/35/10 кВ "Киренск" по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ подключены 67 трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ). Трансформаторные подстанции расположены на правом берегу р. Лена на территории: поселения (южнее границы г. Киренска), населенных пунктов - с. Кривошапкино, д. Бор, д. Старая Деревня, д. Коммуна, д. Хабарова, д. Сидорова, а также микрорайонов города Киренска – Центральный, Авиаторов, п. Гарь, п. Балахня.

От ПС 35/10 кВ "Красноармейская" по воздушным ЛЭП 10 кВ подключены 35 ТП 10/0,4 кВ и 1 дизельная электростанция (ДЭС), расположенные на левом берегу р. Лена на территории: поселения (севернее границы г. Киренска), населенных пунктов - д. Никольск, с. Змеиново, а также микрорайонов города Киренска – Мельничный, п. Пролетарский, д. Воронино.

В системе электроснабжения Киренского муниципального образования используются в основном однотрансформаторные подстанции с силовыми трансформаторами различной номинальной мощности. От ТП 10/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ различным потребителям.

Потребители электрической энергии относятся к электроприемникам первой, второй и третьей категории надежности.

По территории муниципального образования проходят:

ЛЭП 110 кВ – 19,6 км;

ЛЭП 35 кВ – 24,1 км;

ЛЭП 10 кВ – 132,1 км.

г. Киренск

Электроснабжение потребителей осуществляется от 86 ТП 10/0,4 кВ различной мощности. Общая протяженность ЛЭП в границах населенного пункта составляет: ЛЭП 110 кВ – 1,1 км; ЛЭП 35 кВ – 1 км; ЛЭП 10 кВ - 57,4 км.

д. Бор

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП №63 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ в границах населенного пункта составляет 0,32 км.

с. Змеиново

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП №143 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ в границах населенного пункта составляет 0,45 км.

д. Коммуна

Электроснабжение потребителей осуществляется от 2 ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ в границах населенного пункта составляет 0,29 км.

с. Кривошапкино

Электроснабжение потребителей осуществляется от 6 ТП 10/0,4 кВ различной мощности. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ в границах населенного пункта составляет 1,6 км.

д. Никольск

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП №141 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ в границах населенного пункта составляет 0,1 км.

д. Сидорова

Электроснабжение потребителей осуществляется от 2 ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ в границах населенного пункта составляет 0,3 км.

д. Старая Деревня

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП №57 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ в границах населенного пункта составляет 0,2 км.

д. Хабарова

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП №38 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ в границах населенного пункта составляет 0,2 км.

Основные недостатки существующей системы электроснабжения:

- высокий уровень износа электросетевого комплекса;

- слабое обеспечение надежности существующей схемы электроснабжения;

- отсутствие резерва мощности для присоединения новых потребителей;

- несоответствие планируемого прироста нагрузок расчетным показателям.

##### 2.1.5.10.6. Системы связи

В настоящее время населению и организациям на территории предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная), мобильная и спутниковая связь; услуги радиосвязи; доступ в сеть Интернет; услуги телеграфной связи. Осуществляется почтовая связь.

Телефонизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Киренского муниципального района оказывает ОАО «Ростелеком», предоставляющий потребителям района весь спектр услуг связи и передачи данных на базе своих автоматических телефонных станций. В услуги входит:

- местная, междугородняя, международная, телефонная, документальная электросвязь;

- передача данных и услуги сети Интернет;

- предоставление в аренду физических линий каналов связи;

- телеграфная связь.

Междугородняя связь осуществляется посредством межстанционных линий связи общей протяженностью 500 км.

Услуги мобильной связи на территории Киренского муниципального района предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи (СПС):

- ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Би Лайн GSM», стандарт GSM 900/1800);

- ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка МТС, стандарт GSM 900/1800);

- ОАО «МегаФон» (торговая марка «Мегафон», стандарт GSM 900/1800);

- ОАО «Ростелеком» (торговая марка «Байкалвестком», стандарт GSM 900).

Радиофикация

Радиовещательный передатчик установлен г. Киренск - «Радио России», «Маяк».

Охват населения:

- «Радио России» - 88%;

- «Маяк» - 88%.

Телевидение

Эфирное вещание на территории населенных пунктов обеспечивается кабельным и цифровым (мультиплекс) телевидением. Также на территории поселения оказывает услуги телевещания ПАО «Ростелеком».

Интернет

Услуги доступа в сеть Интернет на территории городского поселения предоставляет ПАО «Ростелеком» и интернет – провайдером ООО «Киренск-Телеком».

Почта

Услуги почтовой связи на территории населенных пунктов предоставляет ФГУП «Почта России». Отделения почтовой связи расположены в г. Киренске по ул. Каландарашвили, 1, ул. Трудовых Резервов, 2, квартал Водников, 38/1, ул. Полины Осипенко, 10А.

На территории организован пункт коллективного доступа в сеть Интернет. Основным оператором, предоставляющим услугу, является ФГУП «Почта России».

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций приближены к необходимому уровню обслуживания. Основными задачами являются развитие системы связи за счет расширение спектра и снижение стоимости предоставляемых услуг.

- Карта границ поселения. Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения

- Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения

- Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения. Карта особых экономических зон. г.Киренск, д.Сидорова, д.Хабарова, д.Бор, д.Коммуна, д.Верхнекарелина, д.Старая Деревня, д.Никольск, с.Кривошапкино, с.Змеиново

- Карта границ лесничеств. Карта иных объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения района

- 2.2. Возможные направления развития территории

Для более четкого и системного представления об особенностях процесса развития муниципального образования следует выделить основные факторы, оказывающие влияние на их развитие. Согласно выводам из анализа информации о социально-экономическом положении и характеристик существующей обстановки, динамики и тенденций в социально-экономическом развитии Иркутской области, Киренского района, Киренского городского поселения в частности, изложенных в Схемах территориального планирования, Стратегии социально-экономического развития Киренского муниципального района на 2018-2030 годы, Стратегии социально-экономического развития Киренского муниципального образования до 2030 года, выделены наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать дельнейшему развитию.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года будут приняты меры по улучшению инвестиционного климата, рост малого и среднего предпринимательства, повышение показателей обеспеченности местами в дошкольных учреждениях, увеличение доли населения, занимающегося физкультурой и спортом, увеличение объемов продукции в сельхозорганизациях.

Ключевыми стратегическими направлениями Стратегии социально-экономического развития Киренского муниципального района на 2018-2030 годы являются:

- формирование благоприятного социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения;

- развитие экономического потенциала территории;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- социально-экономическое развитие территории в долгосрочной перспективе.

Вариантами и направлениями территориального планирования на основе анализа Стратегий социально-экономического развития являются:

1. Создание благоприятных условий для развития промышленного комплекса городского поселения;

2. Развитие жилищного строительства в виде многоквартирных и одноквартирных индивидуальных жилых домов, включая подсобные хозяйства;

3. Развитие малого и среднего бизнеса и его привлечение к созданию социальной инфраструктуры и систем благоустройства, а также создание мест приложения труда;

4. Обеспечение бесперебойного предоставления услуг инженерной инфраструктуры, повышение эффективности системы обращения с твердыми бытовыми отходами;

5. Создание условий устойчивого функционирования и развитие инфраструктуры внешнего транспорта, и удовлетворение спроса на автомобильные пассажирские перевозки;

6. Обеспечение условий безопасной жизнедеятельности населения;

7. Создание условий для развития экономического комплекса, удовлетворение спроса всех категорий и слоев населения (в том числе маломобильных групп населения и инвалидов), в том числе путем развития направления «индивидуализации услуг» (образование, культура, спорт, социальное обслуживание).

Масштабы градостроительного развития предусматриваются исходя из приоритетов социального и природоохранного характера: охраны окружающей среды и рационального использования естественных ресурсов.

При любых вариантах территориального развития базовым элементом является жилищное строительство, что влечет за собой развитие других отраслей экономики: сельское хозяйство и переработку сельскохозяйственной продукции, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур и др.

Основные положения генерального плана предусматривают:

- сохранение сложившейся структуры расселения;

- упорядочение территорий по различным видам зонирования;

- создание санитарно-защитных зон от промышленных и коммунальных территорий, прилегающих к селитебной территории;

- запрещение нового жилищного строительства на территориях санитарно-защитных зон от промышленных и коммунально-складских предприятий. При определении объемов жилищного и культурно-бытового строительства проведен анализ сложившихся тенденций в организации селитебных территорий, запрещение нового жилищного строительства на территориях неблагоприятных для ведения градостроительной деятельности по инженерным условиям;

- запрещение промышленных производств на территориях, имеющих природоохранную ценность;

- развитие мелких производств в границах населенных пунктов;

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Зонирование территорий определено с учетом их преимущественного функционального использования и предусматривает выделение основных функциональных зон.

#### 2.2.1. Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории

На территории муниципального образования реализуется ряд программ федерального, регионального и муниципального уровня, решения и мероприятия которых подлежат обязательному учету в документации территориального планирования. Территориальное планирование относится к градостроительной документации, которая в современных условиях является не плановой, а регулятивной, то есть резервирующей территории под возможное функциональное развитие, реализуемое при наличии соответствующих организационных и финансовых предпосылок.

В результате анализа вышеперечисленных факторов генеральным планом предусматриваются следующие решения:

1. Развитие селитебных территорий с ликвидацией ветхого, аварийного и временного жилья;

2. Повышение уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в том числе, нового строительства, коммерческо-деловой, сельскохозяйственной и обслуживающей сферы;

3. Повышение уровня образования общего и специального, уровня здоровья, культуры, повышение качества трудовых ресурсов;

4. Соответствие нормативным показателям обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня (дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения);

5. Повышение доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации.

Особенности объемно-пространственной композиции заключаются в своеобразии ландшафтной ситуации, имеющей морфологические характеристики, таких как наличие рек, ручьев, равнинного ландшафта.

Таблица 46

Территориальное развитие

| № | Наименование населенного пункта | Площадь земель населенного пункта, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в существующих границах | в планируемых границах | на исходный (2021 год) | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Киренское городское поселение |  |  |  |  |
|  | г. Киренск | 3717,09 | 3498,90 | 10989 | 9727 |
|  | д. Бор | 6,86 | 6,86 | 5 | 4 |
|  | д. Верхнекарелина | 18,63 | 18,63 | - | - |
|  | с. Змеиново | 90,68 | 59,07 | 87 | 77 |
|  | д. Коммуна | 27,80 | 26,57 | 120 | 106 |
|  | с. Кривошапкино | 129,76 | 129,14 | 385 | 341 |
|  | д. Никольск | 23,03 | 22,79 | 102 | 90 |
|  | д. Сидорова | 39,91 | 40,80 | 173 | 153 |
|  | д. Старая Деревня | 8,13 | 8,13 | 9 | 8 |
|  | д. Хабарова | 15,33 | 15,33 | 24 | 21 |
|  | Итого: | 4077,22 | 3826,22 | 11894 | 10527 |

#### 2.2.2. Население

Оценка прогноза изменения динамики численности постоянного населения действующих документов территориального планирования, статистических данных и их фактические темпы позволяет сделать вывод о примерном совпадении прогнозов. Численность постоянного населения принята на основе усредненных данных переписи населения, предоставленных администрацией Киренского городского поселения.

Оценка перспективной численности постоянного населения, образующейся в результате естественных процессов, определяется по методу естественного прироста. Сумма среднегодового прироста населения и среднегодовая миграция принята равной 0,579 %.

Генеральным планом предполагается установить численность постоянного населения на конец расчетного срока 2041 год – 10,257 тыс. человек. Увеличение темпов роста численности населения возможно при реализации инвестиционных проектов в области жилищного строительства, туризма и сельского хозяйства на территории муниципального образования.

Расчет прогнозируемой численности населения производен по формуле:

Ht+n=Hn x (1+KО.П./100)t где;

Ht+n – численность населения на рассматриваемый период;

Hn – численность населения на исходный год;

KО.П – коэффициент общего прироста населения;

t – число лет, на которые прогнозируется расчет.

Коэффициент общего прироста населения равен сумме среднегодового прироста населения и среднегодовой миграции, и составляет -0,579 %.

Таблица 47

Прогноз численности населения

|  | Центр системы расселения | 2021 | 2031 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Киренское городское поселение | 11894 | 11159 | 10527 |
| 1 | г. Киренск | 10989 | 10309 | 9727 |
| 2 | д. Бор | 5 | 5 | 4 |
| 3 | д. Верхнекарелина | - | - | - |
| 4 | с. Змеиново | 87 | 82 | 77 |
| 5 | д. Коммуна | 120 | 113 | 106 |
| 6 | с. Кривошапкино | 385 | 361 | 341 |
| 7 | д. Никольск | 102 | 96 | 90 |
| 8 | д. Сидорова | 173 | 162 | 153 |
| 9 | д. Старая Деревня | 9 | 8 | 8 |
| 10 | д. Хабарова | 24 | 23 | 21 |

#### 2.2.3. Жилой фонд

Расчетная плотность населения на селитебной территории населенных пунктов (чел./га) принята при среднепринятом коэффициенте семейности – 2,7.

Общий объем жилищного фонда в соответствии с принятыми показателями жилищной обеспеченности составит на 1 очередь и на расчетный срок 327,864 тыс. м2. Среднегодовые темпы нового строительства составят 4,5 тыс. м2 до 2031 года.

Предусматривается осуществление нового комплексного жилищного строительства в границах населенных пунктов с учетом планировочных ограничений территории. Предусматривается комплексное освоение площадок нового строительства, предусматривающее полное обеспечение населения услугами соцкультбыта и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, постепенное выбытие из эксплуатации жилищного фонда, попадающего в санитарно-защитные зоны при невозможности их сокращения.

На определение основных направлений развития жилой застройки существенное влияние оказал ряд социально-исторических и экономических факторов:

- наличие относительно больших свободных резервных территорий для освоения за период расчетного срока;

- предпочтение населением усадебной застройки по отношению к секционной, обусловленное сельскохозяйственным направлением развития экономики;

Планировочная структура селитебной зоны определена в увязке с зонированием, планировочной инфраструктурой населенных пунктов в целом и мероприятиями по охране окружающей среды. Размеры селитебной территории определены из необходимости поэтапной реализации жилищной программы в прямой зависимости от экономических прогнозов и, как вытекающее из них – перспективной численности населения на различных этапах его развития по годам. Уровень жилищной обеспеченности в соответствии с РНГП в индивидуальной и многоквартирной застройке, составляет 30 м2 общей площади жилых помещений на человека на 2041 год.

Таблица 48

Основные технико-экономические показатели общего жилого фонда

| Населенные пункты | Сущ. жилфонд, м2 | Сноси-мый жил. фонд, м2 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Числ. населения, чел. | Жил. обеспе-ченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, м2 | Числ. населе-ния, чел. | Жил. обеспе-ченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Киренское городское поселение | 282427,66 | 7420,60 | 11159 | 29,38 | 327864,00 | 10527 | 31,15 | 327864,00 |
| г. Киренск | 259987,66 | 7420,60 | 10309 | 30,00 | 309270,00 | 9727 | 31,80 | 309270,00 |
| -существующее постоянное население | 252567,06 | - | 9983 | 30,00 | 299490,00 | 9401 | 31,86 | 299490,00 |
| -переселяемое постоянное население | 7420,60 | - | 326 | 30,00 | 9780,00 | 326 | 30,00 | 9780,00 |
| д. Бор | 560,00 | - | 5 | 112,00 | 560,00 | 4 | 140,00 | 560,00 |
| д. Верхнекарелина | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Змеиново | 2340,00 | - | 82 | 30,00 | 2460,00 | 77 | 31,95 | 2460,00 |
| д. Коммуна | 3484,00 | - | 113 | 30,83 | 3484,00 | 106 | 32,87 | 3484,00 |
| с. Кривошапкино | 6536,00 | - | 361 | 30,00 | 10830,00 | 341 | 31,76 | 10830,00 |
| д. Никольск | 2460,00 | - | 96 | 30,00 | 2880,00 | 90 | 32,00 | 2880,00 |
| д. Сидорова | 3760,00 | - | 162 | 30,00 | 4860,00 | 153 | 31,76 | 4860,00 |
| д. Старая Деревня | 960,00 |  | 8 | 120,00 | 960,00 | 8 | 120,00 | 960,00 |
| д. Хабарова | 2340,00 |  | 23 | 101,74 | 2340,00 | 21 | 111,43 | 2340,00 |

Новое жилищное строительство составляет: для постоянного населения 37,469 (47429,54) тыс. м2 и предусматривается за счет средств населения и коммерческих организаций. Новое жилищное строительство размещается на свободных территориях.

Структура нового жилищного строительства представлена многоквартирными и индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Средняя обеспеченность населения новым жилищным фондом составит 30 м2/чел.

Таблица 49

Основные технико-экономические показатели проектируемой жилой застройки

| Населенные пункты | 1 очередь (2021 – 2031) | Расчетный срок (2032 – 2041) |
| --- | --- | --- |
|  | Числ. пост. населения, чел. | Жил.обеспе-ченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, м2 | Числ. пост. населения, чел. | Жил.обеспе-ченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, м2 |
| г. Киренск | 1377 | 30 | 41315,54 | - | - | - |
| -существующее постоянное население | 1051 | 30 | 31535,54 | - | - | - |
| -переселяемое постоянное население | 326 | 30 | 9780 | - | - | - |
| с. Змеиново | 4 | 30 | 120,00 | - | - | - |
| с. Кривошапкино | 143 | 30 | 4294,00 | - | - | - |
| д. Никольск | 14 | 30 | 420,00 | - | - | - |
| д. Сидорова | 37 | 30 | 1100,00 | - | - | - |
| ИТОГО: | 1575 |  | 47249,54 | - | - | - |

#### 2.2.4. Учреждения обслуживания

Административно-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики поселения, созданию дополнительных мест приложения труда.

Генеральным планом предусматриваются территории для дальнейшего развития, расширения данной сферы обслуживания населения в радиусе пешеходной и транспортной доступности:

- развитие сети административно-деловых учреждений в составе многофункциональных комплексов по обслуживанию населения;

- размещения магазинов, предприятий общепита и бытового обслуживания социально-гарантированного уровня в составе многофункциональных комплексов вблизи жилья;

- размещение образовательных учреждений, учреждений здравоохранения социально-гарантированного уровня вблизи жилья;

- строительства объектов малого бизнеса;

- строительство придорожной инфраструктуры.

Система культурно-бытового обслуживания жителей принята трехступенчатая: повседневного, периодического и эпизодического использования. Учреждения и предприятия обслуживания населения на территории размещены с учетом типа населенного пункта, застройки, численности обслуживаемого населения и общей градостроительной ситуации, включая близость других объектов обслуживания и организацию транспортных связей, предусматривая, формирование центров обслуживания, в увязке с транспортной сетью. При планировочной структуре предусмотрены все необходимые учреждения культурно-бытового обслуживания.

Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания на проектируемой территории приняты в соответствии с рекомендациями приложения Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также МНГП.

Таблица 50

Расчет минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями повседневного обслуживания для постоянного населения

(Расчет произведен в соответствии с рекомендациями п. 3.1, 6.1, 8.1 МНГП)

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Нормативный показатель на 1000 чел. | Обеспеченность на 1 очередь | Обеспеченность на расчетный срок | Существующее /ранее запроектиро-ванное, строящиеся | Предусмотрено ГП/ в т.ч. дополнительно | Рекоменду-емое размещение проектных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| г. Киренск (10309; 9727) |
| Объекты образования |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | место | 50 | 515 | 486 | 785/840 | 1663/0 (в т.ч с. Змеиново = 3, д. Коммуна = 5, с. Кривошапкино = 17, д. Никольск = 4, д. Сидорова = 3, д. Хабарова = 1) | - |
| 2 | Общеобразовательная организация | учащихся | 110 | 1134 | 1070 | 1735/2600 | 4390/0 (в т.ч. с. Змеиново = 8 д. Коммуна = 11, с. Кривошапкино = 14, д. Никольск = 9, д. Сидорова = 16, д. Хабарова = 2) | - |
| Объекты здравоохранения |
| 3 | Аптека | объект | 1 на 10 тыс. человек | 1 | 1 | 3/0 | 0/0 | - |
| Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |
| 4 | Предприятия торговли | кв.м торговой площади | 280 | 2886,52 | 2723,56 | нд/0 | 2834,40/0 (в т.ч. д. Бор = 1,12; с. Змеиново = 21,56, д. Никольск = 25,20, д. Сидорова = 42,84, д. Старая Деревня = 2,24, д. Хабарова = 5,88) | В сущ. учреждении |
| д. Бор (5; 4) |
| Объекты образования |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | место | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 2 | Общеобразовательная организация | учащихся | 110 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты здравоохранения |
| 3 | Аптека | объект | 1 на 10 тыс. человек | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |
| 4 | Предприятия торговли | кв.м торговой площади | 280 | 1,40 | 1,12 | 0/0 | 1,12/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| с. Змеиново (82; 77) |
| Объекты образования |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | место | 50 | 4 | 3 | 0/0 | 3/0 | В ранее проект. учреждении г. Киренска |
| 2 | Общеобразовательная организация | учащихся | 110 | 9 | 8 | 0/0 | 8/0 | В ранее проект. учреждении г. Киренска |
| Объекты здравоохранения |
| 3 | Аптека | объект | 1 на 10 тыс. человек | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |
| 4 | Предприятия торговли | кв.м торговой площади | 280 | 22,96 | 21,56 | 0/0 | 21,56/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| д. Коммуна (113; 106) |
| Объекты образования |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | место | 50 | 5 | 5 | 0/0 | 5/0 | В ранее проект. учреждении г. Киренска |
| 2 | Общеобразовательная организация | учащихся | 110 | 12 | 11 | 0/0 | 11/0 | В ранее проект. учреждении г. Киренска |
| Объекты здравоохранения |
| 3 | Аптека | объект | 1 на 10 тыс. человек | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |
| 4 | Предприятия торговли | кв.м торговой площади | 280 | 31,64 | 29,68 | нд/0 | 29,68/0 | В сущ. учреждении |
| с. Кривошапкино (361; 341) |
| Объекты образования |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | место | 50 | 18 | 17 | 0/0 | 17/0 | В ранее проект. учреждении г. Киренска |
| 2 | Общеобразовательная организация | учащихся | 110 | 39 | 37 | 14/0 | 37/0 | В ранее проект. учреждении г. Киренска |
| Объекты здравоохранения |
| 3 | Аптека | объект | 1 на 10 тыс. человек | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |
| 4 | Предприятия торговли | кв.м торговой площади | 280 | 101,08 | 95,48 | нд/0 | 95,48/0 | В сущ. учреждении |
| д. Никольск (96; 90) |
| Объекты образования |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | место | 50 | 4 | 4 | 0/0 | 4/0 | В ранее проект. учреждении г. Киренска |
| 2 | Общеобразовательная организация | учащихся | 110 | 10 | 9 | 0/0 | 9/0 | В ранее проект. учреждении г. Киренска |
| Объекты здравоохранения |
| 3 | Аптека | объект | 1 на 10 тыс. человек | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |
| 4 | Предприятия торговли | кв.м торговой площади | 280 | 26,88 | 25,20 | 0/0 | 25,20/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| д. Сидорова (162; 153) |
| Объекты образования |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | место | 50 | 8 | 7 | 4/0 | 7/3 | В ранее проект. учреждении г. Киренска |
| 2 | Общеобразовательная организация | учащихся | 110 | 17 | 16 | 0/0 | 16/0 | В ранее проект. учреждении г. Киренска |
| Объекты здравоохранения |
| 3 | Аптека | объект | 1 на 10 тыс. человек | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |  |
| Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |
| 4 | Предприятия торговли | кв.м торговой площади | 280 | 45,36 | 42,84 | 0/0 | 42,84/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| д. Старая Деревня (8; 8) |
| Объекты образования |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | место | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 2 | Общеобразовательная организация | учащихся | 110 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты здравоохранения |
| 3 | Аптека | объект | 1 на 10 тыс. человек | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |
| 4 | Предприятия торговли | кв.м торговой площади | 280 | 2,24 | 2,24 | 0/0 | 2,24/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| д. Хабарова (23; 21) |
| Объекты образования |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | место | 50 | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | В ранее проект. учреждении г. Киренска |
| 2 | Общеобразовательная организация | учащихся | 110 | 2 | 2 | 0/0 | 2/0 | В ранее проект. учреждении г. Киренска |
| Объекты здравоохранения |
| 3 | Аптека | объект | 1 на 10 тыс. человек | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |
| 4 | Предприятия торговли | кв.м торговой площади | 280 | 6,44 | 5,88 | 0/0 | 5,88/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |

Таблица 51

Расчет минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями периодического обслуживания для постоянного населения

(Расчет произведен в соответствии с рекомендациями п. 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 8.1 МНГП)

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Нормативный показатель на 1000 чел. | Обеспеченность на 1 очередь | Обеспеченность на расчетный срок | Существующее /ранее запроектиро-ванное, строящиеся | Предусмотрено ГП/ в т.ч. дополнительно | Рекоменду-емое размещение проектных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| г. Киренск (10309; 9727) |
| Объекты образования |
| 1 | Организация дополнительного образования детей | место | 11 | 113 | 106 | 840/0 | 840/0 | - |
| Объекты здравоохранения |
| 2 | Амбулаторно- поликлинические учреждения | посещений в смену | 20 | 206 | 194 | 450/200 | 650/0 | - |
| 3 | Больничные учреждения | коек | 14 | 144 | 136 | 159/75 | 234/0 | - |
| 4 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль на 10 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 9/1 | 10/0 | - |
| 5 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект в населённом пункте с числом жителей 100-1200 чел. | по заданию на проектирование | - | - | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты культуры и искусства |
| 6 | Учреждения культурно- досугового типа | зрительские места | 80 | 824 | 778 | 60/нд | 801/0 (в т.ч с. Змеиново = 6, д. Коммуна = 8, д. Хабарова = 1) | В ранее проект. учреждении |
| 7 | Городская библиотека-музей, библиотека | объекты | 2 | 3 | 2 | 2/0 | 2/0 | - |
| Объекты физической культуры и спорта |
| 8 | Спортивные комплексы | кв.м | 80 | 824,72 | 778,16 | 4192/0 | 4192/0 | - |
| 9 | Плавательные бассейны | кв.м зеркала воды | 65 | 670,08 | 632,25 | нд/930 | 930/0 | - |
| 10 | Стадионы | объект | 1 | 10 | 9 | 2/0 | 9/7 | В проект. учреждении |
| 11 | Плоскостные сооружения | кв.м | 19,5 | 201,02 | 189,68 | 3990/0 | 3990/0 | - |
| Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |
| 12 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 412 | 389 | нд/0 | 418/0 (в т.ч. с. Змеиново = 3; д. Коммуна = 4; с. Кривошапкино = 13; д. Никольск = 3; д. Сидорова = 6) | В сущ. учреждении |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 | 92 | 87 | нд/0 | 87/0 | В сущ. учреждении |
| 14 | Отделения связи | объект | 1 на 6 тыс.чел. | 1 | 1 | 4/0 | 4/0 | - |
| 15 | Отделение банка, операционная касса | объект | 1 на 10 тыс.чел. | 1 | 1 | 3/0 | 3/0 | - |
| 16 | Гостиницы | мест | 5 | 51 | 48 | нд/0 | 48/0 | В сущ. учреждении |
| д. Бор (5; 4) |
| Объекты образования |
| 1 | Организация дополнительного образования детей | место | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты здравоохранения |
| 2 | Амбулаторно- поликлинические учреждения | посещений в смену | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 3 | Больничные учреждения | коек | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 4 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль на 10 тыс.чел. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 5 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект в населённом пункте с числом жителей 100-1200 чел. | по заданию на проектирование | - | - | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты культуры и искусства |
| 6 | Учреждения культурно- досугового типа | зрительские места | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 7 | Библиотеки | объекты | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты физической культуры и спорта |
| 8 | Спортивные комплексы | кв.м | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 9 | Плавательные бассейны | кв.м зеркала воды | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 10 | Стадионы | объект | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 11 | Плоскостные сооружения | кв.м | 19,5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |
| 12 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 14 | Отделения связи | объект | 1 на 6 тыс.чел. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 15 | Отделение банка, операционная касса | объект | 1 на 10 тыс.чел. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 16 | Гостиницы | мест | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| с. Змеиново (82; 77) |
| Объекты образования |
| 1 | Организация дополнительного образования детей | место | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты здравоохранения |
| 2 | Амбулаторно- поликлинические учреждения | посещений в смену | 20 | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 3 | Больничные учреждения | коек | 14 | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 4 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль на 10 тыс.чел. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 5 | Фельдшерско-акушерские пункты | объектов населённом пункте с числом жителей 100-1200 чел. | по заданию на проектирование | - | - | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты культуры и искусства |
| 6 | Учреждения культурно- досугового типа | зрительские места | 80 | 6 | 6 | 0/0 | 6/0 | В ранее проект. учреждении г. Киренска |
| 7 | Библиотеки | объекты | 2 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | - |
| Объекты физической культуры и спорта |
| 8 | Спортивные комплексы | кв.м | 60 | 4 | 4 | 0/0 | 4/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 9 | Плавательные бассейны | кв.м зеркала воды | 20 | 1,64 | 1,54 | 0/0 | 1,54/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 10 | Стадионы | объект | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 11 | Плоскостные сооружения | кв.м | 19,5 | 1,60 | 1,50 | 0/0 | 1,50/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |
| 12 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 3 | 3 | 0/0 | 3/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 14 | Отделения связи | объект | 1 на 6 тыс.чел. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 15 | Отделение банка, операционная касса | объект | 1 на 10 тыс.чел. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 16 | Гостиницы | мест | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| д. Коммуна (113; 106) |
| Объекты образования |
| 1 | Организация дополнительного образования детей | место | 11 | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| Объекты здравоохранения |
| 2 | Амбулаторно- поликлинические учреждения | посещений в смену | 20 | 2 | 2 | 0/0 | 2/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 3 | Больничные учреждения | коек | 14 | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 4 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль на 10 тыс.чел. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 5 | Фельдшерско-акушерские пункты | объектов населённом пункте с числом жителей 100-1200 чел. | по заданию на проектирование | - | - | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты культуры и искусства |
| 6 | Учреждения культурно- досугового типа | зрительские места | 80 | 9 | 8 | 0/0 | 8/0 | В ранее проект. учреждении г. Киренска |
| 7 | Библиотеки | объекты | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты физической культуры и спорта |
| 8 | Спортивные комплексы | кв.м | 60 | 6,78 | 6,36 | 0/0 | 6,36/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 9 | Плавательные бассейны | кв.м зеркала воды | 20 | 2,26 | 2,12 | 0/0 | 2,12/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 10 | Стадионы | объект | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 11 | Плоскостные сооружения | кв.м | 19,5 | 2,20 | 2,07 | 0/0 | 2,07/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |
| 12 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 4 | 4 | 0/0 | 4/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 14 | Отделения связи | объект | 1 на 6 тыс.чел. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 15 | Отделение банка, операционная касса | объект | 1 на 10 тыс.чел. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 16 | Гостиницы | мест | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| д. Кривошапкино (361; 341) |
| Объекты образования |
| 1 | Организация дополнительного образования детей | место | 11 | 3 | 3 | 0/0 | 3/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| Объекты здравоохранения |
| 2 | Амбулаторно- поликлинические учреждения | посещений в смену | 20 | 7 | 6 | 0/0 | 6/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 3 | Больничные учреждения | коек | 14 | 5 | 4 | 0/0 | 4/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 4 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль на 10 тыс.чел. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 5 | Фельдшерско-акушерские пункты | объектов населённом пункте с числом жителей 100-1200 чел. | по заданию на проектирование | - | - | 1/0 | 1/0 | - |
| Объекты культуры и искусства |
| 6 | Учреждения культурно- досугового типа | зрительские места | 80 | 28 | 27 | 100/0 | 100/0 | - |
| 7 | Библиотеки | объекты | 2 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | - |
| Объекты физической культуры и спорта |
| 8 | Спортивные комплексы | кв.м | 60 | 21,66 | 20,46 | 0/0 | 20,46/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 9 | Плавательные бассейны | кв.м зеркала воды | 20 | 7,22 | 6,82 | 0/0 | 6,82/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 10 | Стадионы | объект | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | - |
| 11 | Плоскостные сооружения | кв.м | 19,5 | 7,04 | 6,65 | 0/0 | 6,65/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |
| 12 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 14 | 13 | 0/0 | 13/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 | 3 | 3 | 0/0 | 3/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 14 | Отделения связи | объект | 1 на 6 тыс.чел. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 15 | Отделение банка, операционная касса | объект | 1 на 10 тыс.чел. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 16 | Гостиницы | мест | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| д. Никольск (96; 90) |
| Объекты образования |
| 1 | Организация дополнительного образования детей | место | 11 | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| Объекты здравоохранения |
| 2 | Амбулаторно- поликлинические учреждения | посещений в смену | 20 | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 3 | Больничные учреждения | коек | 14 | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 4 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль на 10 тыс.чел. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 5 | Фельдшерско-акушерские пункты | объектов населённом пункте с числом жителей 100-1200 чел. | по заданию на проектирование | - | - | 0//0 | 0/0 | - |
| Объекты культуры и искусства |
| 6 | Учреждения культурно- досугового типа | зрительские места | 80 | 7 | 7 | 40/0 | 40/0 | - |
| 7 | Библиотеки | объекты | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты физической культуры и спорта |
| 8 | Спортивные комплексы | кв.м | 60 | 5,76 | 5,40 | 0/0 | 5,40/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 9 | Плавательные бассейны | кв.м зеркала воды | 20 | 1,92 | 1,80 | 0/0 | 1,80/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 10 | Стадионы | объект | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 11 | Плоскостные сооружения | кв.м | 19,5 | 1,87 | 1,75 | 0/0 | 1,75/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |
| 12 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 3 | 3 | 0/0 | 3/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 14 | Отделения связи | объект | 1 на 6 тыс.чел. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 15 | Отделение банка, операционная касса | объект | 1 на 10 тыс.чел. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 16 | Гостиницы | мест | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| д. Сидорова (162; 153) |
| Объекты образования |
| 1 | Организация дополнительного образования детей | место | 11 | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| Объекты здравоохранения |
| 2 | Амбулаторно- поликлинические учреждения | посещений в смену | 20 | 3 | 3 | 0/0 | 3/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 3 | Больничные учреждения | коек | 14 | 2 | 2 | 0/0 | 2/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 4 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль на 10 тыс.чел. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 5 | Фельдшерско-акушерские пункты | объектов населённом пункте с числом жителей 100-1200 чел. | по заданию на проектирование | - | - | 1/0 | 1/0 | - |
| Объекты культуры и искусства |
| 6 | Учреждения культурно- досугового типа | зрительские места | 80 | 12 | 12 | 50/0 | 50/0 | - |
| 7 | Библиотеки | объекты | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты физической культуры и спорта |
| 8 | Спортивные комплексы | кв.м | 60 | 9,72 | 9,18 | 0/0 | 9,18/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 9 | Плавательные бассейны | кв.м зеркала воды | 20 | 3,24 | 3,06 | 0/0 | 3,06/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 10 | Стадионы | объект | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 11 | Плоскостные сооружения | кв.м | 19,5 | 3,16 | 2,98 | 0/0 | 2,98/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |
| 12 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 6 | 6 | 0/0 | 6/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 14 | Отделения связи | объект | 1 на 6 тыс.чел. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 15 | Отделение банка, операционная касса | объект | 1 на 10 тыс.чел. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 16 | Гостиницы | мест | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| д. Старая Деревня (8; 8) |
| Объекты образования |
| 1 | Организация дополнительного образования детей | место | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты здравоохранения |
| 2 | Амбулаторно- поликлинические учреждения | посещений в смену | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 3 | Больничные учреждения | коек | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 4 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль на 10 тыс.чел. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 5 | Фельдшерско-акушерские пункты | объектов населённом пункте с числом жителей 100-1200 чел. | по заданию на проектирование | - | - | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты культуры и искусства |
| 6 | Учреждения культурно- досугового типа | зрительские места | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0/ | - |
| 7 | Библиотеки | объекты | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты физической культуры и спорта |
| 8 | Спортивные комплексы | кв.м | 60 | 0,48 | 0,48 | 0/0 | 0,48/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 9 | Плавательные бассейны | кв.м зеркала воды | 20 | 0,16 | 0,16 | 0/0 | 0,16/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 10 | Стадионы | объект | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 11 | Плоскостные сооружения | кв.м | 19,5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |
| 12 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 14 | Отделения связи | объект | 1 на 6 тыс.чел. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 15 | Отделение банка, операционная касса | объект | 1 на 10 тыс.чел. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 16 | Гостиницы | мест | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| д. Хабарова (23; 21) |
| Объекты образования |
| 1 | Организация дополнительного образования детей | место | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты здравоохранения |
| 2 | Амбулаторно- поликлинические учреждения | посещений в смену | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 3 | Больничные учреждения | коек | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 4 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль на 10 тыс.чел. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 5 | Фельдшерско-акушерские пункты | объектов населённом пункте с числом жителей 100-1200 чел. | по заданию на проектирование | - | - | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты культуры и искусства |
| 6 | Учреждения культурно- досугового типа | зрительские места | 80 | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | В ранее проект. учреждении г. Киренска |
| 7 | Библиотеки | объекты | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| Объекты физической культуры и спорта |
| 8 | Спортивные комплексы | кв.м | 60 | 1,38 | 1,26 | 0/0 | 1,26/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 9 | Плавательные бассейны | кв.м зеркала воды | 20 | 0,46 | 0,42 | 0/0 | 0,42/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| 10 | Стадионы | объект | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 11 | Плоскостные сооружения | кв.м | 19,5 | 0,45 | 0,41 | 0/0 | 0,41/0 | В сущ. учреждении г. Киренска |
| Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |
| 12 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 14 | Отделения связи | объект | 1 на 6 тыс.чел. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 15 | Отделение банка, операционная касса | объект | 1 на 10 тыс.чел. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 16 | Гостиницы | мест | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - |

Таблица 52

Расчет минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями эпизодического обслуживания для постоянного населения

(Расчет произведен в соответствии с рекомендациями п. 4.1, 5.1, 10.1, 11.1.6, 27 МНГП)

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Нормативный показатель на 1000 чел. | Обеспеченность на 1 очередь | Обеспеченность на расчетный срок | Существующее /ранее запроектиро-ванное, строящиеся | Предусмотрено ГП/ в т.ч. дополнительно | Рекоменду-емое размещение проектных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Киренское городское поселение (11159; 10527) |
| Объекты культуры и искусства |
| 1 | Муниципальные музеи | объект | 1 | 1 | 1 | 3/0 | 3/0 | - |
| 2 | Учреждения культурно- досугового типа | зрительские места | 80 | 892 | 842 | 520/0 | 842/322 | В проект. учреждении г. Киренск |
| Объекты физической культуры и спорта |
| 3 | Спортивные комплексы | кв.м.площади пола | 80 | 892,72 | 842,16 | 1872/ | 1872/0 | - |
| Объекты для организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |
| 4 | Полигон для захоронения твердых коммунальных отходов | объект | 1 | 1 | 1 | 0/2 | 2/0 | - |
| Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |
| 6 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 2,68 | 2,53 | 16,3/0 | 16,3/0 | - |
| 7 | Кладбище урновых захоронений после кремации | га | 0,02 | 0,22 | 0,21 | 0/0 | 0,21/0 | в структуре учреждений области |
| 8 | Бюро похоронного обслуживания | объект | 1 | 11 | 10 | 0/0 | 10/0 | в структуре учреждений области |
| Объекты пожарной охраны |
| 9 | Пожарное депо | Объект | 1 на 6 единиц техники (населением от 5 тыс. человек)) | 2 | 2 | 2/1 | 3/0 | - |

Проектом предусматривается:

- доведение обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания до нормативной;

- развитие социальной инфраструктуры (строительство культурно-досуговых, торгово-развлекательных и физкультурно-оздоровительных учреждений);

- развитие общепоселкового центра.

Учреждения обслуживания – торговли, общественного питания, коммунально-бытовые и тому подобные – предполагается сосредоточить в общественных центрах населенных пунктов.

#### 2.2.5. Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории

В целях обеспечения населения местами приложения труда планируется развитие площадок под размещение объектов хозяйственной деятельности. Основной идеей развития производственной территории является развитие перерабатывающих и производственных предприятий.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие упорядочение производственных территорий:

- развитие сельскохозяйственной отрасли;

- реорганизация существующих производственных территорий предприятий, прекративших свое действие по различным причинам.

Промышленное производство

Предусматривается строительство виноводочного завода.

Агропромышленный комплекс

В связи с ограниченным потенциалом развития агропромышленного комплекса, создание дополнительных сельскохозяйственных зон и производств не предусматривается. Сельскохозяйственные производства, включающие в себя разные отрасли, такие как растениеводство, животноводство и др. предусматривается в рамках существующих СВК, ЛПХ, КФХ.

#### 2.2.6. Режимные объекты

Размещение режимных объектов на территории городского поселения не предусматривается.

#### 2.2.7. Зоны особого назначения

Для ориентировочных расчетов прогнозного образования отходов нормы накопления ТКО приняты согласно СП 42.13330.2016 – 300 кг/на 1 чел. в год. По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год в среднем составляет 3 – 5 %. В проекте принято ежегодное увеличение отходов 3 % в год. Таким образом, норма накопления отходов на одного человека на 1 очередь составит 0,40 тонн в год, на расчетный срок составит 0,54 тонн в год.

Таблица 53

Прогноз образования ТКО

| № | Наименования населенных пунктов | Численность населения, чел. 2031 год | Проектное образование ТКО, тонн в год | Численность населения, чел. 2041 год | Проектное образование ТКО, тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Киренское городское поселение | 11159 | 4463,60 | 10527 | 5684,58 |
| 1 | г. Киренск | 10309 | 4123,60 | 9727 | 5252,58 |
| 2 | д. Бор | 5 | 2,00 | 4 | 2,16 |
| 3 | д. Верхнекарелина | - | - | - | - |
| 4 | с. Змеиново | 82 | 32,80 | 77 | 41,58 |
| 5 | д. Коммуна | 113 | 45,20 | 106 | 57,24 |
| 6 | с. Кривошапкино | 361 | 144,40 | 341 | 184,14 |
| 7 | д. Никольск | 96 | 38,40 | 90 | 48,60 |
| 8 | д. Сидорова | 162 | 64,80 | 153 | 82,62 |
| 9 | д. Старая Деревня | 8 | 3,20 | 8 | 4,32 |
| 10 | д. Хабарова | 23 | 9,20 | 21 | 11,34 |

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие упорядочение территорий специального назначения:

- установление санитарно-защитной зоны от существующих кладбищ.

Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:

- устройство контейнерных площадок временного хранения ТКО до перевозки на полигоны ТКО;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- строительство полигонов ТКО.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Развитие территории ритуального назначения не предусматривается.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие упорядочение территорий специального назначения:

- установление санитарно-защитной зоны от существующих кладбищ.

Скотомогильники

На территории городского поселения необходимо закрытие существующего скотомогильника в связи с его заполнением. А также необходимо размещение нового скотомогильника.

#### 2.2.8. Ландшафтно-рекреационные территории

На территории городского поселения предусмотрено увеличение площади зеленых насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений. Кроме того, потребуется озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских территорий согласно нормативу: для предприятий III, IV, V классов – не менее 60 % площади СЗЗ.

Проектом предлагается благоустройство и озеленение прибрежных территорий, увеличение площади зеленых насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений.

Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:

1. Создание лесопарковых зон за счет благоустройства прилегающих к застройке зеленых насаждений с максимальным сохранением естественных лесных массивов;

2. Обустройство скверов перед существующими и проектируемыми общественными зданиями;

3. Озеленение улиц;

4. Обустройство временных туристических стоянок на месте стихийных.

#### 2.2.9. Транспортная инфраструктура

На расчетный срок предполагается функционирование автомобильного, трубопроводного, воздушного и речного транспорта.

##### 2.2.9.1. Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий населенных пунктов, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта.

Требуется реконструкция существующих дорог и мостовых сооружений в соответствии с текущим состоянием.

Железнодорожный транспорт

Проектом предусматривается строительство новой железнодорожной линии «Лена – Непа - Ленск», протяженностью 1100 км.

Автомобильные дороги и автомобильный транспорт

В целом сложившийся каркас автомобильных дорог общего пользования обеспечивает транспортную связанность территории городского поселения. Проектом предусмотрены реконструкция дороги местного значения в г. Киренске.

При строительстве региональных и местных дорог необходимо учесть следующие экологические мероприятия:

- создание 100-метровой зоны до жилых домов от бровки земляного полотна до жилой застройки для дороги II категории;

- создание 50-метровой зоны от бровки земляного полотна до жилой застройки для дороги IV категории;

- создание 50-метровой придорожной полосы от бровки земляного полотна до жилой застройки для дорог III и IV категорий;

- создание полосы зелёных насаждений шириной не менее 10 м.

Для обеспечения комфортности пассажирских перевозок необходима реконструкция и оборудование остановочных пунктов на автомобильных дорогах.

Воздушный транспорт

Проектом предусматривается реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы на аэродроме г. Киренска.

Речной транспорт

Развитие речного транспорта не предусматривается.

Трубопроводный транспорт

Развитие трубопроводного транспорта не предусматривается

##### 2.2.9.2. Улично-дорожная сеть

Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура включает в себя сооружения внешнего и внутреннего транспорта, классификацию дорожно-уличной сети, размещение стоянок транспорта.

Принятая проектом классификация дорожно-уличной сети тесно взаимосвязана со сложившейся ситуацией и архитектурно-планировочной организацией территории населенных пунктов.

Принята следующая классификация улично-дорожной сети для г. Киренска:

Магистральные дороги:

- регулируемого движения;

Магистральные улицы:

- регулируемого движения;

Улицы и дороги местного значения:

-улицы в жилой застройке;

Проезды:

- основные;

- второстепенные.

Для остальных населенных пунктов городского поселения принята следующая классификация улично-дорожной сети:

Улицы и дороги местного значения:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- улица в жилой застройке основная;

- улица в жилой застройке второстепенная (переулок).

Проезды:

- проезд;

- хозяйственный проезд, скотопрогон.

Размеры и элементы проектируемых поперечных профилей улиц приняты в соответствии с их категориями и действующими нормами.

В г. Киренске:

- магистральные дороги регулируемого движения приняты шириной в красных линиях – 50,0 м, проезжей части 7,0 – 21,0 м с двусторонним движением;

- магистральные улицы регулируемого движения приняты шириной в красных линиях – 40,0 м, проезжей части 14,0 – 28,0 м с двусторонним движением;

- улицы в жилой застройке приняты шириной в красных линиях – 15,0 м, проезжей части 6,0 – 9,0 м с двусторонним движением;

- проезды основные приняты шириной в красных линиях – 15,0 м, проезжей части 5,5 м с двусторонним движением;

- проезды второстепенные приняты шириной в красных линиях – 15,0 м, проезжей части 3,5 м с односторонным движением.

Для остальных населенных пунктов городского поселения:

- поселковые дороги приняты шириной в красных линиях – 30,0 м, проезжей части 7,0 м с двусторонним движением;

- главные улицы приняты шириной в красных линиях – 15,0 м, проезжей части 7,0 – 10,5 м с двухстронним движением.

Улицы в жилой застройке основные приняты шириной в красных линиях – 15,0 м, проезжей части 6,0 м с двухстронним движением.

Улицы в жилой застройке второстепенные приняты шириной в красных линиях – 15,0 м, проезжей части 5,5 м с двухстронним движением.

Проезды приняты шириной в красных линиях – 15,0 м, проезжей части 5,5 – 6 м с двухсторонним движением.

Хозяйственные проезды, скотопрогоны приняты шириной в красных линиях – 10,0 м, проезжей части 4,5 м с односторонним движением.

Местное грузовое движение из общего потока не выделяется.

Требуется реконструкция и расширение проезжих частей с устройством капитального покрытия тротуаров и газонов, где они отсутствуют.

##### 2.2.9.3. Внутренний транспорт

Общественный транспорт

Для обеспечения социального стандарта транспортного обслуживания населения, в том числе в части определения территориальной доступности, оборудования остановочных пунктов общественного транспорта и частоты рейсов необходимо:

- организация пригородного автобусного движения в д. Старая Деревня, д. Бор, д. Никольск, д. Хабарова, д. Сидорова, д. Коммуна, с. Кривошапкино, с. Змеиново;

- размещение и обустройство остановочных пунктов в г. Киренске (северная, западная, юго-западная и восточная части населенного пункта);

- размещение и обустройство остановочного пункта в д. Старая Деревня (ул. Трудовая);

- размещение и обустройство остановочного пункта в д. Бор;

- размещение и обустройство остановочного пункта д. Никольск (ул. Береговая);

- размещение и обустройство остановочного пункта в д. Хабарова (ул. Набережная);

- размещение и обустройство остановочного пункта в д. Сидорова (ул. Клубная);

- размещение и обустройство остановочного пункта в с. Змеиново (ул. Советская);

- обеспечение надежности и комфортности транспортного обслуживания населения.

Населенные пункты с численностью населения менее 250 человек для каждого остановочного пункта рекомендуется обеспечивать не реже двух дней в неделю не менее одного рейса в сутки по отправлению и не менее одного рейса в сутки по прибытию, обеспечивающих возможность поездки с пересадками до терминалов внешнего транспорта.

Создание внутрипоселкового общественного транспорта не предусматривается.

Грузовой транспорт

Организация движения грузового транспорта, в основном, сохраняется: по автодорогам и вне жилых зон. Транзитные потоки грузового транспорта не выделяются. В застройке, по уличной сети разрешается пропуск обслуживающего транспорта.

Легковой транспорт

Проектом предусматривается рост количества легкового транспорта. Уровень автомобилизации на расчетный срок – 350 автомобилей на 1000 чел. Хранение индивидуального транспорта осуществляется в основном в боксах гаражных кооперативов и открытых стоянках.

Таблица 54

Расчетное количество транспортных средств

| № | Тип застройки | Население, тыс. чел. | Количество автомобилей, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
|  | Всего по городскому поселению, в том числе: | 11159 | 10527 | 3905 | 3684 |
| 1 | в многоквартирной застройке | 2924 | 2292 | 1023 | 802 |
| 2 | в индивидуальной жилой застройке | 8235 | 8235 | 2882 | 2882 |

Проектом предусматривается:

- 100 %-ное размещение транспортных средств жителей одноквартирной застройки на приусадебных участках;

- размещение 10 % от общего количества транспортных средств в кварталах жилой застройки;

- хранение личных транспортных средств жителей многоквартирной застройки в кооперативных гаражах в пределах пешеходной доступности. Места размещения постоянных и временных стоянок определяются проектами планировки;

- размещение мотосредств из расчета 2 ед. на 1 место в гараже.

Необходимо разместить в зоне пешеходной доступности (не более 200 м), на проектируемой стоянке места для инвалидов общей емкостью: на первую очередь – 10 мест.

Расчет предприятий по обслуживанию транспортных средств.

Уровень автомобилизации на расчетный срок принят – 350 легковых автомобилей на 1000 чел.

По расчету: 3684 легковых автомобилей для постоянного населения.

Станция технического обслуживания (СТО)

Норма – 1 пост/200 легковых автомобилей

По расчетам: 18 постов.

Автозаправочные станции (АЗС)

Норма 1 колонка на 1000 автомобилей;

На расчетный срок: АЗС на 4 колонки.

Пешеходное движение

Предусмотрена непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство общественного назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети по всей территории населенных пунктов. Система пешеходных пространств и коммуникаций планировочно и функционально объединяет территорию, обеспечивая удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений.

Велосипедное движение

Велосипедные дорожки обеспечивают проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам. Велосипедное движение в населенных пунктах из общего потока не выделяется.

#### 2.2.10. Инженерная инфраструктура

Развитие инженерной инфраструктуры выполнено на основе архитектурно-планировочных решений настоящего Генерального плана и расчетов по численности населения и общей площади жилого фонда.

Все расчеты носят укрупненный характер и должны быть откорректированы на последующих этапах проектирования.

Проектируемые системы инженерного оборудования предусматривают обеспечение населения полным санитарно-техническим благоустройством. Проектируемые и существующие здания оборудуются водопроводом, канализацией, тепло-водоснабжением, газифицируются и т. д. Развитие инженерной инфраструктуры включает реконструкцию существующих и строительство новых инженерных сооружений, замену изношенных подземных коммуникаций, организацию зон с особыми условиями использования этих объектов.

Прокладку проектируемых инженерных коммуникаций необходимо предусмотреть за пределами полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

##### 2.2.10.1. Водоснабжение

Проектирование, строительство и реконструкция централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения осуществляется в соответствии с расчетными показателями документов территориального планирования территорий. Проблема обеспечения населения доброкачественной водой относится к наиболее социально значимым, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и кардинальным образом определяет степень эпидемиологической безопасности муниципального образования в целом и отдельных территорий.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

На расчетный срок проектом предлагается развитие системы централизованного водоснабжения с организацией систем пожаротушения от сети через гидранты.

Проектируемая водопроводная сеть предназначается для централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населения, объектов общественного назначения, предприятий.

Для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей населенных пунктов необходимо выполнить:

- реконструкцию существующих водозаборных сооружений с оборудованием их механизированными водоподъемниками;

- строительство подземных водозаборов. Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды, где хранится противопожарный запас, откуда насосами II подъема подается в разводящие сети;

- перекладку существующих участков водопроводной сети с целью снижения уровня износа, увеличения пропускной способности, закольцовки;

- строительство сетей водоснабжения в целях создания условий для подключения к системе централизованного водоснабжения новых объектов;

- установку приборов учета и диспетчеризации для повышения энергетической эффективности системы.

При выполнении проектов станций водоподготовки на стадии проектирования должна быть определена производительность водозаборных сооружений, необходимость водоочистных сооружений, насосных станций, уточнено количество и объемы резервуаров чистой воды с учетом рассчитанной в данном проекте полезной производительности, а также должны быть уточнены площадь и местоположение данных сооружений.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная. При рабочем проектировании необходимо выполнить гидравлический расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Водопроводная сеть в населенных пунктах решена по кольцевой схеме и будет охватывать всю территорию.

Для всех источников водоснабжения должны быть разработаны и утверждены проекты зон санитарной охраны, в которых определяются границы зон и составляющих ее поясов:

- первый пояс – строгого режима;

- второй и третий пояса – пояса ограничений.

В проектах ЗСО также определяются план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Мероприятия по пожаротушению предусмотрены согласно СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и Приказа МЧС РФ от 27.07.2020 № 559 «Об утверждении свода правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». Расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному. Расход воды на наружное пожаротушение для системы расселения с центром населением менее 1 тысячи человек составляет 5 л/с, для населенных пунктов с населением от 1 до 5 тысяч человек – 10 л/с. Время тушения пожара три часа. Неприкосновенный пожарный запас должен храниться в резервуарах, расположенных на территории насосных станций II подъема. Для пожаротушения на водопроводной сети необходимо установить пожарные гидранты. Местоположение пожарных гидрантов и водоемов уточнить на стадии подготовки рабочей проектной документации для системы водоснабжения отдельных микрорайонов и кварталов.

г. Киренск

Для обеспечения надежности и бесперебойности водоснабжения г. Киренска предусматривается:

- строительство сооружений по водоподготовке и очистке воды в микрорайонах Центральный и Аэропорт;

- реконструкция водонапорных башен в квартале Водников, микрорайонах Центральный и Аэропорт;

- реконструкция существующих насосных станций

- строительство водопроводных очистных сооружение производительностью 135 м3/сут, 1450 м3/сут, 2300 м3/сут, 300 м3/сут;

- реконструкция куста артезианских скважин производительностью 1500 м3/сут;

- обустройство кустов артезианских скважин производительностью 140 м3/сут, 2350 м3/сут, 312 м3/сут;

- реконструкция и строительство водопроводов общей протяженностью 24,40107 км.

д. Сидорова

Водоснабжение д. Сидорова будет обеспечиваться с помощью:

- преоктируемого куста скважин для забора воды расчетной производительностью 140 м3/сут;

- строительства ВОС расчетной производительностью 135 м3/сут;

- строительства магистральных водопроводных сетей общей протяженностью 5,1 км.

д. Коммуна

Водоснабжение д. Коммуна будет обеспечиваться с помощью:

- проектируемого куста скважин для забора воды расчетной производительностью 50 м3/сут;

- строительства ВОС расчетной производительностью 45 м3/сут;

- строительства магистральных водопроводных сетей общей протяженностью 1,7 км

с. Кривошапкино

Водоснабжение с. Кривошапкино будет обеспечиваться с помощью:

- проектируемого куста скважин для забора воды расчетной производительностью 115 м3/сут;

- строительства ВОС расчетной производительностью 110 м3/сут;

- строительства магистральных водопроводных сетей общей протяженностью 5,2 км.

д. Никольск

Водоснабжение д. Никольск будет обеспечиваться с помощью:

- проектируемого куста скважин для забора воды расчетной производительностью 40 м3/сут;

- строительства ВОС расчетной производительностью 35 м3/сут;

- строительства магистральных водопроводных сетей общей протяженностью 2,6 км.

д. Бор, с. Змеиново, д. Старая Деревня, д. Хабарова, д. Верхнекарелина.

Развитие систем централизованного водоснабжения не предусматривается.

В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» на территории установлены нормы водопотребления и водоотведения. Приняты следующие укрупненные нормы водопотребления на первую очередь и расчетный срок: для населенных пунктов, оборудованных канализацией – 160 л/сут на человека, для остальных населенных пунктов – 125 л/сут на человека (Таблица 28 МНГП).

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды и в расчете не учтены.

Таблица 55

Расчетное водопотребления

| Населенные пункты | Числ. населения, чел. | Л/сут на 1 чел. | Хоз-пит. потр-е, м3/сут | Произв. потр-е, м3/сут | Противо пожарный запас, м3 | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (ДО 2031 ГОДА) |
| г. Киренск | 10309 | 160 | 1649,440 | 329,888 | 108 | 1979,328 |
| д. Бор | 5 | 125 | 0,625 | 0,125 | 54 | 0,750 |
| д. Верхнекарелина | - | - | - | - | - | - |
| с. Змеиново | 82 | 125 | 10,250 | 2,050 | 54 | 12,300 |
| д. Коммуна | 113 | 125 | 14,125 | 2,825 | 54 | 16,950 |
| с. Кривошапкино | 361 | 125 | 45,125 | 9,025 | 54 | 54,150 |
| д. Никольск | 96 | 125 | 12,000 | 2,400 | 54 | 14,400 |
| д. Сидорова | 162 | 125 | 20,250 | 4,050 | 54 | 24,300 |
| д. Старая Деревня | 8 | 125 | 1,000 | 0,200 | 54 | 1,200 |
| д. Хабарова | 23 | 125 | 2,875 | 0,575 | 54 | 3,450 |
| временное население СНТ Прометей | 74 | 125 | 9,250 | 1,850 | 54 | 11,100 |
| временное население СНТ Судоремонтник | 265 | 125 | 33,125 | 6,625 | 54 | 39,750 |
| временное население СНТ Строитель | 240 | 125 | 30,000 | 6,000 | 54 | 36,000 |
| временное население СНТ Путеец | 115 | 125 | 14,375 | 2,875 | 54 | 17,250 |
| Всего | 11853 | 125 | 1481,625 | 296,325 | 54 | 1777,950 |
| РАСЧЕТНЫЙ СРОК (ДО 2041 ГОДА) |
| г. Киренск | 9727 | 160 | 1556,320 | 311,264 | 108 | 1867,584 |
| д. Бор | 4 | 125 | 0,500 | 0,100 | 54 | 0,600 |
| д. Верхнекарелина | - | - | - | - | - | - |
| с. Змеиново | 77 | 125 | 9,625 | 1,925 | 54 | 11,550 |
| д. Коммуна | 106 | 125 | 13,250 | 2,650 | 54 | 15,900 |
| с. Кривошапкино | 341 | 125 | 42,625 | 8,525 | 54 | 51,150 |
| д. Никольск | 90 | 125 | 11,250 | 2,250 | 54 | 13,500 |
| д. Сидорова | 153 | 125 | 19,125 | 3,825 | 54 | 22,950 |
| д. Старая Деревня | 8 | 125 | 1,000 | 0,200 | 54 | 1,200 |
| д. Хабарова | 21 | 125 | 2,625 | 0,525 | 54 | 3,150 |
| временное население СНТ Прометей | 74 | 125 | 9,250 | 1,850 | 54 | 11,100 |
| временное население СНТ Судоремонтник | 265 | 125 | 33,125 | 6,625 | 54 | 39,750 |
| временное население СНТ Строитель | 240 | 125 | 30,000 | 6,000 | 54 | 36,000 |
| временное население СНТ Путеец | 115 | 125 | 14,375 | 2,875 | 54 | 17,250 |
| Всего | 11221 | 125 | 2421,210 | 484,242 | 54 | 2905,452 |

Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:

1. Организация мониторинга и обследования всех источников водоснабжения на предмет соответствия требованиям нормативной документации. Приведение в соответствие с требованиями Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» всех источников водоснабжения населенных пунктов;

2. Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) существующих источников водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Обеспечение соблюдения режима, предусмотренного для этих зон;

3. Разработка программы развития водоснабжения на территории населенного пункта на основании расчетных показателей утвержденного генерального плана с учетом расхода;

4. Оборудование приборами учета расхода воды всех бюджетных учреждений на территории населенных пунктов;

5. Реконструкция трубопроводов системы водоснабжения;

6. Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется оборудование водозаборных сооружений водоподготовки и обеззараживания.

7. Мониторинг качества воды эксплуатируемых источников водоснабжения. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Техническое водоснабжение

Водоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий в производственных целях должно быть организовано из собственных (ведомственных) поверхностных водозаборов. Использование подземных вод в производственных целях допускается только при производстве пищевых продуктов и обеспечения водой поголовья скота и птицы. Требования к очистным сооружениям устанавливаются в соответствии с технологической необходимостью.

##### 2.2.10.2. Водоотведение

На расчетный срок проектом предлагается развитие системы централизованной канализации в г. Киренск.

Проектом предусматривается полная раздельная система водоотведения, что предполагает укладку самостоятельных подземных сетей для отвода каждого вида сточных вод (бытовых и дождевых) на очистные сооружения, общей протяженностью 17,79413 км.

Предусматривается строительство КОС, производительностью 2500м3/сут, строительство КНС, производительностью 300 м3/сут (2 шт.), 500 м3/сут (2 шт.).

КОС, производительностью 700-770 м3/сут, подлежит реконструкции.

Схема канализации решена с учетом рельефа местности, характера планировки, размещения существующей и проектируемой застройки. Отвод хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен по самотечным и напорным коллекторам через существующие и планируемые КНС на существующие и планируемые КОС.

Среди мероприятий первоочередного значения необходимо предусмотреть оборудование всей жилой застройки, расположенной в границах водоохранных зон водных объектов, водонепроницаемыми выгребами до подключения их к сети централизованного водоотведения. Вывоз жидких бытовых отходов от неканализованной застройки предлагается осуществлять на сливные станции существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации.

В остальных населенных пунктах сохраняется система местных выгребов с последующим вывозом на КОС г. Киренска.

Отвод дождевых и талых вод предусматривается со всего бассейна стока территории, со сбросом в самой низменной части рельефа в сети дождевой канализации с дальнейшим выпуском преимущественно после очистки в ближайший водоток (водоем). Отвод дождевых и талых вод с территорий одноквартирной застройки предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а также с применением открытых водоотводящих устройств в виде системы открытых лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций, без устройства дождеприемников. Для очистки ливневых вод проектом предусматривается строительство очистных сооружений дождевой канализации в г. Киренске.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Таблица 56

Объемы водоотведения

| Населенные пункты | Числ. населения, чел. | Л/сут на 1 чел. | Объем хоз.-быт. вод, м3/сут | Объем произв. стоков, м3/сут | Объем сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (ДО 2031 ГОДА) |
| г. Киренск | 10309 | 230 | 2371,070 | 237,107 | 2608,177 |
| д. Бор | 5 | 50 | 0,250 | 0,025 | 0,275 |
| д. Верхнекарелина | - | - | - | - | - |
| с. Змеиново | 82 | 50 | 4,100 | 0,410 | 4,510 |
| д. Коммуна | 113 | 160 | 18,080 | 1,808 | 19,888 |
| с. Кривошапкино | 361 | 160 | 57,760 | 5,776 | 63,536 |
| д. Никольск | 96 | 160 | 15,360 | 1,536 | 16,896 |
| д. Сидорова | 162 | 160 | 25,920 | 2,592 | 28,512 |
| д. Старая Деревня | 8 | 50 | 0,400 | 0,040 | 0,440 |
| д. Хабарова | 23 | 50 | 1,150 | 0,115 | 1,265 |
| временное население СНТ Прометей | 74 | 160 | 11,840 | 1,184 | 13,024 |
| временное население СНТ Судоремонтник | 265 | 160 | 42,400 | 4,240 | 46,640 |
| временное население СНТ Строитель | 240 | 160 | 38,400 | 3,840 | 42,240 |
| временное население СНТ Путеец | 115 | 160 | 18,400 | 1,840 | 20,240 |
| Всего | 11853 | 160 | 1896,480 | 189,648 | 2086,128 |
| РАСЧЕТНЫЙ СРОК (ДО 2041 ГОДА) |
| г. Киренск | 9727 | 230 | 2237,210 | 223,721 | 2460,931 |
| д. Бор | 4 | 50 | 0,200 | 0,020 | 0,220 |
| д. Верхнекарелина | - | - | - | - | - |
| с. Змеиново | 77 | 50 | 3,850 | 0,385 | 4,235 |
| д. Коммуна | 106 | 160 | 16,960 | 1,696 | 18,656 |
| с. Кривошапкино | 341 | 160 | 54,560 | 5,456 | 60,016 |
| д. Никольск | 90 | 160 | 14,400 | 1,440 | 15,840 |
| д. Сидорова | 153 | 160 | 24,480 | 2,448 | 26,928 |
| д. Старая Деревня | 8 | 50 | 0,400 | 0,040 | 0,440 |
| д. Хабарова | 21 | 50 | 1,050 | 0,105 | 1,155 |
| временное население СНТ Прометей | 74 | 160 | 11,840 | 1,184 | 13,024 |
| временное население СНТ Судоремонтник | 265 | 160 | 42,400 | 4,240 | 46,640 |
| временное население СНТ Строитель | 240 | 160 | 38,400 | 3,840 | 42,240 |
| временное население СНТ Путеец | 115 | 160 | 18,400 | 1,840 | 20,240 |
| Всего | 11221 | 160 | 1795,360 | 179,536 | 1974,896 |

Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:

1. Ликвидация несанкционированных выпусков сточных вод в водные объекты на территории населенных пунктов;

2. Обеспечение нормативной очистки сточных вод промышленных предприятий и населенных пунктов в соответствии с установленными нормами;

3. Последующая реконструкция объектов водоотведения в соответствии с текущим состоянием.

##### 2.2.10.3. Газоснабжение

Газификация Киренского муниципального образования не предусматривается.

##### 2.2.10.4. Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением обеспечивается многоквартирная и общественная застройка в двух населенных пунктах – г. Киренске и с. Кривошапкино.

Предусматривается сохранение сложившейся системы теплоснабжения, охватывающей существующую многоквартирную и общественную застройку.

Согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. планируется строительство котельных в г. Киренске мощностью 20,2 Гкал/ч (ул. Приозерная) и мощностью 34,1 Гкал/ч (центральная часть города). Также дополнительно планируется реконструкция существующих сетей теплоснабжения, общей протяженностью 2,7123 км.

Также предусматривается перевод всех существующих потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения. В качестве основного мероприятия предусматривается строительство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Местоположение ИТП решается на стадиях проектирования.

В настоящее время существующие инженерные коммуникации имеют большой износ. В связи с этим, а также для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки предусмотрена их реконструкция либо замена с изменением диаметра.

В остальных населенных пунктах теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется индивидуальными встроенно-пристроенными котельными или котлами.

Объем потребления тепловой энергии сохраняется существующий.

##### 2.2.10.5. Электроснабжение

Потребителями электроэнергии являются жилые дома, общественные здания, предприятия торговли и общественного питания, административные здания, предприятия бытового обслуживания.

Генеральным планом предусмотрено развитие объектов существующей централизованной энергосистемы населенных пунктов.

В связи с корректировкой планировочной структуры, улично-дорожной сети и увеличением потребляемой мощности, предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надежности системы энергообеспечения:

В связи с корректировкой планировочной структуры, улично-дорожной сети и увеличением потребляемой мощности, предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надежности системы энергообеспечения:

- электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищного и общественного строительства от существующих ВЛ 10, 0,4 кВ;

- трансформаторная подстанция, внутри которой располагается в отдельном помещении РУ-10 кВ, силовой трансформатор. Мощность трансформатора ТП для электроснабжения застройки – 100 кВА, 160 кВА, 250 кВА, 400 кВА, 630 кВА, 1000 кВА. Место установки ТП-10/0,4 кВ и его мощности определятся по нагрузкам существующих и проектируемых потребителей на этапах проекта планировки;

- электроснабжение объектов жилой застройки предусматривается от ВЛ 0,4 кВ. Сети 0,4 кВ в малоэтажной застройке предусматривается воздушной (ВЛ). Ответвления от линии 0,4 кВ от воздушных линий изолированными проводами, самонесущими проводами, кабелем на тросе, кабелем в земле. Электроснабжение 10 кВ проектируемого ТП выполнить от линий электропередачи 10 кВ;

- сохранение действующих ТП 10/0,4 кВ и воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Электроснабжение помещений общественного назначения выполняется кабельной линией с РУ-0,4 кВ.

Потребители электрической энергии относятся к потребителям I – III категорий. В качестве двух независимых, взаимно резервирующих источников питания необходимо предусмотреть двухтрансформаторные подстанции либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин понизительных подстанций или двухсекционных распределительных пунктов РП 6 – 10 кВ.

Подключение всех проектируемых ТП планируется по проектируемым воздушным линиям электропередачи 10 кВ.

Точка подключения к существующим сетям электроснабжения, схема электроснабжения населенных пунктов будут уточнены на стадиях проектирования.

По существующим ТП 10/0,4 кВ, сохраняемым на территории сложившейся застройки, при необходимости в дальнейшем возможна замена трансформаторов с увеличением мощности.

Приняты следующие укрупненные нормы электропотребления на первую очередь и расчетный срок –1680 кВт ч/чел в год (г. Киренск), 1360 кВт ч/чел в год (остальные населенные пункты городского поселения) (п. 16.1 МНГП).

Предусматривается реконструкция существующих сетей электроснабжения и строительство новых для проектируемых территорий.

Таблица 57

Объемы электропотребления

| Населенные пункты | Численность населения | Электропотребление, кВт ч/чел в год | Всего, кВт ч/год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (2031 ГОДА) |
| г. Киренск | 10309 | 1680 | 17,319 |
| д. Бор | 5 | 1360 | 0,007 |
| д. Верхнекарелина | - | - | - |
| с. Змеиново | 82 | 1360 | 0,112 |
| д. Коммуна | 113 | 1360 | 0,154 |
| с. Кривошапкино | 361 | 1360 | 0,491 |
| д. Никольск | 96 | 1360 | 0,131 |
| д. Сидорова | 162 | 1360 | 0,220 |
| д. Старая Деревня | 8 | 1360 | 0,011 |
| д. Хабарова | 23 | 1360 | 0,031 |
| временное население СНТ Прометей | 74 | 1360 | 0,101 |
| временное население СНТ Судоремонтник | 265 | 1360 | 0,360 |
| временное население СНТ Строитель | 240 | 1360 | 0,326 |
| временное население СНТ Путеец | 115 | 1360 | 0,156 |
| Всего | 11853 | 1360 | 16,120 |
| РАСЧЕТНЫЙ СРОК (до 2041 ГОДА) |
| г. Киренск | 9727 | 1680 | 16,341 |
| д. Бор | 4 | 1360 | 0,005 |
| д. Верхнекарелина | - | - | - |
| с. Змеиново | 77 | 1360 | 0,105 |
| д. Коммуна | 106 | 1360 | 0,144 |
| с. Кривошапкино | 341 | 1360 | 0,464 |
| д. Никольск | 90 | 1360 | 0,122 |
| д. Сидорова | 153 | 1360 | 0,208 |
| д. Старая Деревня | 8 | 1360 | 0,011 |
| д. Хабарова | 21 | 1360 | 0,029 |
| временное население СНТ Прометей | 74 | 1360 | 0,101 |
| временное население СНТ Судоремонтник | 265 | 1360 | 0,360 |
| временное население СНТ Строитель | 240 | 1360 | 0,326 |
| временное население СНТ Путеец | 115 | 1360 | 0,156 |
| Всего | 11221 | 1360 | 18,373 |

Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:

1. Реконструкция существующей распределительной сети в целях снижения потерь электрической энергии;

2. Реконструкция объектов электросетевого хозяйства в соответствии с текущим состоянием.

##### 2.2.10.6. Системы связи

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие инфраструктуры связи. Развитие отрасли характеризуется высоким уровнем внедрения современных телекоммуникационных технологий, обеспечивающих постоянно возрастающие скорости передачи информации и требуемое качество обслуживания, и сопровождается увеличением объема оказываемых услуг населению.

Главная цель развития отрасли связи заключается в наиболее полном удовлетворении потребностей населения в коммуникационных услугах на основе формирования единого информационно-телекоммуникационного пространства населенных пунктов. Создание единого информационного пространства проводится в рамках выполнения Стратегии развития информационного общества Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212. Уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса и численности населения.

Основными направлениями развития отрасли связи являются формирование сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи, повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования до 100 %.

На основе анализа существующего положения предлагаются следующие основные пути развития телефонной связи:

- строительство новых и реконструкция существующих объектов связи;

- развитие мобильной телефонной сети стандарта GSM;

- дальнейшее использования технологии широкополосной стационарной беспроводной связи WiMAX.

При реконструкции телефонной сети общего пользования предлагается организация пунктов оказания услуг связи и коллективного доступа в сеть Интернет.

Развивая сети сотовой связи стандарта GSM на основе технологии 4G, операторы связи предоставят абонентам широкий спектр услуг по высокоскоростной передаче данных, видеотелефонии, качественным голосовым услугам.

Для обеспечения надежности оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций необходимо выполнить следующие мероприятия:

- сохранение сети оповещения населения об угрозе ЧС;

- на стадиях проектирвоания в жилой и общественной застройке предусмотреть монтаж сетей пожарной сигнализации и установку групповых и индивидуальных источников оповещения о ЧС.

Основным направлением развития телевизионного вещания в городском поселении является переход на стандарты цифрового телевидения в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы».

Все мероприятия по развитию системы связи предлагаются в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

Телефонная сеть выполняется по бесшкафной (прямого питания) схеме, кабельными линиями, прокладываемыми по эстакадам инженерных коммуникаций и по опорам. Выход абонентов на линии междугородней связи осуществляется по РРЛ или с помощью систем спутниковой связи.

Емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку порядка 600 номеров на 1000 жителей.

Для обеспечения телефонной связью жилых и общественных зданий телефонные станции на 1000 номеров предполагается разместить в административных зданиях населенных пунктов в центре нагрузок. Требуемая номерная емкость на расчетный срок, при численности постоянного населения – 10527 человек, составит 6316 абонентских номера.

Проектом предусмотрена реконструкция АТС, поскольку она не в полной мере удовлетворяют потребности как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи (4943 номера).

Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:

1. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы», строительство наземной инфраструктуры на территории населенных пунктов. Охват населения цифровым телевизионным вещанием по перечню общероссийских обязательных общедоступных телеканалов;

2. В соответствии со ст. 57 Федерального закона «О связи» в каждом населенном пункте должен быть установлен не менее чем один телефонный аппарат с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам;

3. Развитие широкополосного доступа в сеть Интернет, обеспечение доступа в сеть Интернет бюджетных организаций;

4. Развитие IP-телефонии.

5. Строительство абонентских выносов по ВОЛС с возможностью оказания новых услуг связи.

#### 2.2.11. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условия для проживания.

Состав и объем мероприятий по инженерной подготовке территории определяется с учетом специфики местных природных условий, существующим и предлагаемым видами хозяйственного использования с соблюдением требований природоохранного законодательства РФ.

1) Организация и отведение поверхностного стока.

Необходимые уклоны для отвода поверхностных вод обеспечиваются вертикальной планировкой территории, а также засыпкой ям и канав для обеспечения быстрого пропуска ливневых и талых вод с территорий населенных пунктов.

Отвод поверхностных вод предусматривается сетью открытых лотков. Закрытая сеть предусмотрена только на пересечении с проезжими участками улиц с укладкой железобетонных труб или железобетонных лотков, перекрытых железобетонными плитами.

В соответствии с СП 32.13330.2012 в системах проектируемой дождевой канализации должна быть обеспечена механическая очистка с площади более 20 га наиболее грязной части стока. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженные места за пределами населенных пунктов. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. В целях задержания взвешенных веществ, нефтепродуктов, поступающих в дождевую сеть из выпусков во внутренние водоемы или из открытой сети в закрытые, проектируются колодцы-отстойники закрытого типа с нефтеловушками, прочем на очистные сооружения должно подаваться не менее 70 % годового объема стока. Пиковые расходы дождевых вод, практически чистые сбрасываются в водоприемники без очистки, а наиболее загрязненные поступают на очистные сооружения, для чего предусматривается устройство распределительных камер. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

2) Подтопление, заболачивание территории.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать искусственное повышение поверхности территории, сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы. На заболачиваемых территориях в зависимости от использования участков предусматривается частичная подсыпка территории, устройство перехватывающих канав, на пойменных и пониженных участках строительство осушительной сети.

#### 2.2.12. Обоснование размещения объектов местного значения

Таблица 58

Обоснование размещения объектов местного значения муниципального района

| № по экспл. | Наименование | Местоположение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования и науки |
| 1 очередь |
| - | Открытие дополнительной группы на базе МКДОУ «Детский сад №1 г. Киренска» в ходе реконструкции | г. Киренск | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2024 годы. Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) Существующий объект |
| - | МКОУ «СОШ №3 г. Киренска» (реконструкция) | г. Киренск | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) Существующий объект |
| 1.3 | Общеобразовательная школа на 1300 учащихся – 2 объекта | г. Киренск | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) На территориях общего пользования |
| 1.4 | Центр дошкольного образования детей | г. Киренск | - // - |
| Объекты культуры и искусства |
| 1 очередь |
| - | Культурно-досуговый центр с бассейном на 930 кв.м зеркала воды | г. Киренск | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) На территориях общего пользования |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| Автомобильные дороги |
| 1 очередь |
| - | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения: пер.Тяпушкина – ул.Комарова – ул.Подгорная – ул.Косыгина – городская дамба - ул.Колхозная – ул.Шукшина | г. Киренск | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 годы Существующий объект |
| Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления |
| Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления |
| 1 очередь |
| - | Комплекс ОРО (Полигон ТБО) | г. Киренск, мкр. Авиагородок | Территориальная схема обращения с отходами, с том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) С учетом удаленности от жилой застройки |
| - | Комплекс ОРО (Полигон ТБО) | г. Киренск, мкр. Мельничный | - // - |
| Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры |
| Электрические подстанции |
| 1 очередь |
| - | Строительство ПС 35/10 кВ "Кривошапкино" | г. Киренск, микр. Авиаторов | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) На территориях общего пользования |
| - | Строительство ПС 35/10 кВ | в островной части г. Киренск | - // - |
| Линии электропередачи (ЛЭП) |
| 1 очередь |
| - | Строительство двух воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ Никольская - отп. НПС-8 (Надеждинская) | Киренское гп | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. На территориях общего пользования |
| - | Строительство двух воздушных ЛЭП 220 кВ Усть-Кут – Никольская | Киренское гп | - // - |
| - | Строительство воздушной ЛЭП 110 кВ Усть-Кут – Никольская, участок оп. 540 – ПС «Никольская» | Киренское гп | - // - |
| Иные объекты федерального значения, регионального значения, местного значения |
| Места погребения |
| 1 очередь |
| - | Кладбище | г. Киренск | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) С учетом удаленности от жилой застройки |

Таблица 59

Обоснование размещения объектов местного значения городского поселения

| № по экспл. | Наименование | Местоположение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования и науки |
| 1 очередь |
| 1.1 | Строительство новой школы | г. Киренск | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2024 годы. На территориях общего пользования |
| 1.2 | Детский сад на 60 мест (реконструкция) | г. Киренск | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) На территориях общего пользования |
| 1.3 | Детские сады на 420 мест – 2 объекта | г. Киренск | - // - |
| Объекты культуры и искусства |
| Расчетный срок |
| - | Учреждение культурно-досугового типа | г. Киренск | РНГП На территориях общего пользования |
| Объекты физической культуры и массового спорта |
| 1 очередь |
| 3.1 | Спортивные площадки – 4 объекта | г. Киренск | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) На территориях общего пользования |
| 3.2 | Реконструкция спортивной площадки | г. Киренск | - // - |
| 3.3 | Спортивные залы – 7 объектов | г. Киренск | - // - |
| Расчетный срок |
| 3.4 | Стадионы – 7 объектов | г. Киренск | РНГП На территориях общего пользования |
| Прочие объекты обслуживания |
| 1 очередь |
| 5.1- | Административное здание лесхоза (реконструкция) | г. Киренск | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) Существующий объект |
| - | Административное здание лесхоза | г. Киренск | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) На территориях общего пользования |
| Общественные пространства |
| 1 очередь |
| 3.5 | Благоустройство стадиона «Авиатор» | Г. Киренск, ул. П.Осипенко, 32 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Киренского муниципального образования на 2018-2024 годы» Существующий объект |
| 6.1 | Благоустройство спортивно-игровой площадки | г. Киренск, ул. Геологов | - // - |
| 6.2 | Благоустройство набережной | г. Киренск, ул. Партизанская | - // - |
| 3.4 | Благоустройство хоккейного корта | г. Киренск, кв. Водников | - // - |
| 6.3 | Детские игровые площадки – 2 объекта | г. Киренск | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) На территориях общего пользования |
| 6.3 | Детская игровая площадка | г. Киренск | - // - |
| Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления |
| Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности |
| 1 очередь |
| 8.1 | Строительство виноводочного завода | Киренский район | Инвестиционный паспорт Киренского района 2019 г. С учетом удаленности от жилой застройки |
| Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью |
| 1 очередь |
| 8.2 | Строительство овощехранилища | Киренский район | Инвестиционный паспорт Киренского района 2019 г. С учетом удаленности от жилой застройки |
| Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления |
| 1 очередь |
| 9.1 | Ликвидация 1 несанкционированной свалки | г. Киренск | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Киренском муниципальном образовании на 2019-2022 годы» |
| - | Устройство контейнерных площадок (82 шт.) | г. Киренск | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Киренском муниципальном образовании на 2019-2022 годы» С учетом удаленности от жилой застройки |
| 9.3 | Скотомогильник | г. Киренск | Генеральный план В отдалении от жилой застройки |
| Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 1 очередь |
| 10.1 | Пожарное депо | г. Киренск | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) На территориях общего пользования |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| Автомобильные дороги |
| 1 очередь |
| - | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения: пер.Тяпушкина – ул.Комарова – ул.Подгорная – ул.Косыгина – городская дамба - ул.Колхозная – ул.Шукшина | г. Киренск | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 годы Существующий объект |
| Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта |
| 1 очередь |
| 11.1 | Автомойка | г. Киренск | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) На территориях общего пользования |
| 11.2 | Станции технического обслуживания мощностью 20 постов | г. Киренск | - // - |
| 11.3 | Гаражи индивидуального транспорта мощностью 381 машино-мест | г. Киренск | - // - |
| 11.4 | АЗС | г. Киренск | Генеральный план. В отдалении от жилой застройки |
| Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта |
| 1 очередь |
| - | Остановочный пункт (4 объекта) | г. Киренск (северная, западная, юго-западная и восточная части населенного пункта) | Генеральный план. На территориях общего пользования. |
| - | Остановочный пункт | д. Старая Деревня (ул. Трудовая)) | - // - |
| - | Остановочный пункт | д. Бор | - // - |
| - | Остановочный пункт | д. Никольск (ул. Береговая) | - // - |
| - | Остановочный пункт | д. Хабарова (ул. Набережная) | - // - |
| - | Остановочный пункт | д. Сидорова (ул. Клубная) | - // - |
| - | Остановочный пункт | с. Змеиново (ул. Советская) | - // - |
| Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры |
| Электрические подстанции |
| 1 очередь |
| - | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА | Киренское гп | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) На территориях общего пользования |
| - | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА – 2 объекта | г. Киренск | - // - |
| - | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА | г. Киренск | - // - |
| - | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА – 5 объектов | г. Киренск | - // - |
| - | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА – 3 объекта | г. Киренск | - // - |
| - | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА – 2 объекта | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до 630 кВА – 10 объектов | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до 400 кВА – 8 объектов | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до 250 кВА | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до 1000 кВА | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция ТП №58 10/0,4 кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до 100 кВА | д. Бор | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. На территориях общего пользования |
| - | Реконструкция ТП №143 10/0,4 кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до 160 кВА | с. Змеиново | - // - |
| - | Реконструкция ТП №37а 10/0,4 кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до 400 кВА | д. Коммуна | - // - |
| - | Реконструкция ТП №52 10/0,4 кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до 160 кВА | с. Кривошапкино | - // - |
| - | Реконструкция ТП №42 10/0,4 кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до 400 кВА | д. Сидорова | - // - |
| - | Реконструкция ТП №38 10/0,4 кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до 250 кВА | д. Хабарова | - // - |
| Линии электропередачи (ЛЭП) |
| 1 очередь |
| - | Реконструкция системы электроснабжения на водозаборе «Мельничный» | г. Киренск, микр. Мельничный, ул. Сибирская | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) На территориях общего пользования |
| - | Реконструкция системы электроснабжения на водозаборе кв. Водников | г. Киренск, кв. Водников | - // - |
| - | Реконструкция системы электроснабжения на водозаборе РСУ | г. Киренск, микр. Центральный, ул. Шукшина | - // - |
| - | Реконструкция электрических сетей на водозаборе | г. Киренск, микр. Авиагородок, ул. Чкалова и ул. Осипенко | - // - |
| - | Строительство двухцепной воздушной ЛЭП 35 кВ ПС "Никольская" - ПС "Кривошапкино" | Киренское гп | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. На территориях общего пользования |
| - | Строительство двухцепной воздушной ЛЭП 35 кВ ПС «Никольская» – ПС 35/10 кВ | Киренское гп | - // - |
| - | Строительство кабельных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,2 км | Киренское гп | - // - |
| - | Строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,7 км | Киренское гп | - // - |
| - | Строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 5 км | г. Киренск | - // - |
| - | Строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,3 км | г. Киренск | - // - |
| - | Строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,1 км | с. Кривошапкино | - // - |
| - | Строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,16 км | д. Хабарова | - // - |
| Объекты водоснабжения |
| 1 очередь |
| - | Строительство новой скважины | г. Киренск, микр. Центральный, ул. Красноштанова | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) На территориях общего пользования |
| - | Реконструкция водонапорной башни | г. Киренск, кв. Водников | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) Существующий объект |
| - | 1 вариант: Установка плавучей насосной станции на р. Киренга и строительство здания станции 2-ого подъема с установкой в ней оборудования водоподготовки, автоматики и КИП | г. Киренск, кв. Водников | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) На территориях общего пользования |
| - | 2 вариант: Бурение новой скважины и строительство здания станции 2-ого подъема с установкой в ней оборудования водоподготовки, автоматики и КИП | г. Киренск, кв. Водников | - // - |
| - | Реконструкция водозабора РСУ и объединение с водозабором кв. Водников путем строительства водопроводной трассы с последующим подключением новых потребителей | г. Киренск, микр. Центральный, ул. Шукшина | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) Существующий объект |
| - | Строительство сооружений (оборудования) по водоподготовке и очистке воды | г. Киренск, микр. Центральный, ул. Шукшина | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) На территориях общего пользования |
| - | Строительство сооружений (оборудования) по водоподготовке и очистке воды | г. Киренск, микр. Авиагородок, ул. Чкалова и ул. Осипенко | - // - |
| - | Строительство новой скважины в микр. Аэропорт | г. Киренск, микр. Аэропорт | - // - |
| - | Строительство куста скважин для забора воды | д. Сидорова | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. На территориях общего пользования |
| - | Строительство ВОС | д. Сидорова | - // - |
| - | Строительство куста скважин для забора воды | д. Коммуна | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) На территориях общего пользования |
| - | Строительство ВОС | д. Коммуна | - // - |
| - | Строительство куста скважин для забора воды | с. Кривошапкино | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. На территориях общего пользования |
| - | Строительство ВОС | с. Кривошапкино | - // - |
| - | Строительство куста скважин для забора воды | д. Никольск | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) На территориях общего пользования |
| - | Строительство ВОС | д. Никольск | - // - |
| - | Водопроводные очистные сооружения мощностью 135 м3/сут | г. Киренск | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) На территориях общего пользования |
| - | Водопроводные очистные сооружения мощностью 1450 м3/сут | г. Киренск | - // - |
| - | Водопроводные очистные сооружения мощностью 2300 м3/сут | г. Киренск | - // - |
| - | Водопроводные очистные сооружения мощностью 300 м3/сут | г. Киренск | - // - |
| - | Куст артезианских скважин мощностью 140 м3/сут | г. Киренск | - // - |
| - | Куст артезианских скважин мощностью 1500 м3/сут (реконструкция) | г. Киренск | - // - |
| - | Куст артезианских скважин мощностью 2350 м3/сут | г. Киренск | - // - |
| - | Куст артезианских скважин мощностью 312 м3/сут | г. Киренск | - // - |
| Сети водоснабжения |
| 1 очередь |
| - | Реконструкция водопровода Литер II 2 (Д-15 мм, L-375,00 м) | г. Киренск, микр. Мельничный | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) Существующий объект |
| - | Реконструкция водопровода Литер II 2 (Д-20 мм, L-1172,00 м) | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода Литер II 2 (Д-25 мм, L-1183,00 м) | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода Литер II 2 (Д-32 мм, L-1045,00 м) | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода Литер II 2 (Д-40 мм, L-340,00 м) | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода Литер II 2 (Д-80 мм, L-809,00 м) | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода Литер II 2 (Д-100 мм, L-890,00 м) | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода Литер II 2 (Д-125 мм, L-53,00 м) | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода Литер II 2 (Д-150 мм, L-516,00 м) | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода Литер II 2 (Д-200 мм, L-1721,00 м) | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода Литер II 2 (Д-250 мм, L-232,00 м) | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Матросова | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопроводных сетей в кв. Совхозный | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Репина | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Сибирская | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Солнечная | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Наумова | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопроводных сетей по Северная | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Воронинская | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Романтиков | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Глотова | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода от технологического колодца магазина «Эксперт» по ул. И. Соснина до технологического колодца Котельной №13 с установкой ЗРА | г. Киренск, микр. Центральный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода от технологического колодца Котельной №13 до технологического колодца на пересечении ул.Комарова и ул. Коммунистическая с установкой ЗРА | г. Киренск, микр. Центральный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода от технологического колодца Котельной 63 до технологического колодца на пересечении ул. Портовая и ул. Геологов с установкой ЗРА | г. Киренск, микр. Центральный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода Литер V 1 Центральный водозабор | г. Киренск, микр. Центральный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода Литер V 5 (Д-76 мм, L 271,92 м) | г. Киренск, микр. Центральный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода Литер V 5 (Д-114 мм, L 354,26 м) | г. Киренск, микр. Центральный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода Литер V 12 | г. Киренск, микр. Центральный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода Литер V 14 | г. Киренск, микр. Центральный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода Литер V 16 | г. Киренск, микр. Центральный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода Литер V 18 | г. Киренск, микр. Центральный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода Литер V 20 | г. Киренск, микр. Центральный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода Литер V 22 | г. Киренск, микр. Центральный | - // - |
| - | Реконструкция водопровода Литер V 62 | г. Киренск, микр. Центральный | - // - |
| - | Строительство магистральных водопроводных сетей | д. Сидорова | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. На территориях общего пользования |
| - | Строительство магистральных водопроводных сетей | д. Коммуна | - // - |
| - | Строительство магистральных водопроводных сетей | с. Кривошапкино | - // - |
| - | Строительство магистральных водопроводных сетей | д. Никольск | - // - |
| Сети водоотведения |
| 1 очередь |
| - | Канализация Литер II 5 | г. Киренск, микр. Мельничный | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) На территориях общего пользования |
| - | Канализация Литер II 6 | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Канализация Литер II 7 | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Канализация Литер II 9 | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Канализация Литер II 10 | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Канализация Литер II 11 | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Канализация Литер II 12 | г. Киренск, микр. Мельничный | - // - |
| - | Строительство новых канализационных сетей | г. Киренск | - // - |
| Объекты водоотведения |
| 1 очередь |
| - | Реконструкция КОС (капитальный ремонт кровли здания фильтров, замена насосного оборудования, установка КИП и автоматики и др.) | г. Киренск, микр. Мельничный | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) Существующий объект |
| - | Строительство КОС | г. Киренск | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) На территориях общего пользования |
| - | Строительство КНС (300 м 3 /сут. -2 шт.) | г. Киренск | - // - |
| - | Строительство КНС (500 м 3 /сут. -2 шт.) | г. Киренск | - // - |
| Сети теплоснабжения |
| 1 очередь |
| - | Объединение систем теплоснабжения котельных №5 и №6 на базе мазутной (Трубы стальные Ду133мм) | г. Киренск | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Существующий объект |
| - | Объединение систем теплоснабжения котельных №5 и №6 на базе мазутной (Новая трасса Ду125) | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция тепловой сети котельной №6 от котельной до колодца дома кв.Водников 8 | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция тепловой сети котельной №6 от котельной до ул.Портовая (протяженность 106,4 м) | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция тепловой сети котельной №6 от котельной до ул.Портовая (протяженность 49 м) | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция тепловой сети котельной №5 от котельной до водонопорной башни | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция тепловой сети котельной №6 от котельной до ул.Портовая | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция тепловой сетии котельной №7 от почты ул.Каландарашвили | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция тепловой сети котельной №7 ул.Красноармейская | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция тепловой сети котельной №7 ул.Коммунистическая | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция тепловой сети котельной №7 ул.Декабристов | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция тепловой сети котельной №7 от котельной до ул.Короленко | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция тепловой сети котельной №11 от котельной по пер Затонский до ул.Заводская | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция тепловой сети котельной №11 от котельной по пер Восстания до ул.Заводская | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция тепловой сети котельной №12 от котельной до редакции «Ленские зори» (протяженность 103 м) | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция тепловой сети котельной №12 от котельной до редакции «Ленские зори» (протяженность 161,4 м) | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция тепловой сети котельной №15 по ул Озерная (протяженность 126,9 м) | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция тепловой сети котельной №15 по ул Озерная (протяженность 125,8 м) | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция тепловой сети котельной №4 по ул Гастелло | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция тепловой сети котельной №4 по ул П.Осипенко | г. Киренск | - // - |
| - | Реконструкция тепловой сети котельной №13 по ул.Соснина | г. Киренск | - // - |
| Объекты теплоснабжения |
| 1 очередь |
| - | Котельная мощностью 20,2 Гкал/ч | г. Киренск, ул. Приозерна | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. На территориях общего пользования |
| - | Котельная мощностью 34,1 Гкал/ч | г. Киренск, центральная часть города | - // - |
| Объекты связи |
| 1 очередь |
| - | Автоматическая телефонная станция (реконструкция) | г. Киренск | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Существующий объект |
| Гидротехнические сооружения |
| 1 очередь |
| - | Защитная дамба | г. Киренск, мкр. Мельничный | Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Защита г. Киренска от наводнений. Защитная дамба» На территориях общего пользования |

- 2.3. Прогнозируемые ограничения использования территории

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на окружающую среду и здоровье человека.

Согласно статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень зон с особыми условиями использования территории, а также ограничения, накладываемые на них, размеры и другие параметры представлены на основании действующих нормативов. В границах муниципального образования устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

Зоны исторической застройки

Возможность строительства и  параметры  индивидуальных,  малоэтажных (секционных, блокированных), среднеэтажных жилых домов, создаваемых путем нового строительства на свободных территориях сложившейся застройки или путем реконструкции сложившейся застройки, определяются на основании документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в зависимости, в том числе, от вида функциональных и территориальных зон, установленных в генеральном плане поселения и в правилах землепользования и застройки.

При реконструкции в исторических зонах городского населенного пункта необходимо руководствоваться требованиями раздела "Зоны особо охраняемых территорий" (подраздел "Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)") региональных и местных градостроительных нормативов.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует размещать с отступом от красных линий. В условиях реконструкции сложившейся застройки жилые здания с квартирами в первых этажах допускается размещать по красной линии.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В границах проектируемой территории имеются памятники истории и культуры, представленные выявленными памятниками культурного наследия.

Объединенная зона охраны

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее – объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации. Данный порядок утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов правительства Российской Федерации».

В настоящее время охранные зоны не разработаны. После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия в генеральный план следует внести соответствующие изменения в установленном порядке. На картах зоны с особыми условиями использования территории объектов культурного наследия показаны в целях предупреждения проведения мероприятий, препятствующих обеспечению сохранности объектов культурного наследия и ограничения хозяйственной деятельности.

Проект зон охраны объекта культурного наследия представляют собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон.

Защитная зона объекта культурного наследия

Защитные зоны объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 - для ВЛ напряжением до 1 кВ;

10 - для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

15 - для ВЛ напряжением 35 кВ;

20 - для ВЛ напряжением 110 кВ;

25 - для ВЛ напряжением 220 кВ;

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вокруг ТП 10/0,4 кВ – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов;

г) вокруг ПС 35/10 кВ – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 15 м от границ этих объектов.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ, проектом «Порядка установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги в размере, м: 75 – для автомобильных дорог I и II категорий; 50 – для автомобильных дорог III и IV категорий; 25 – для автомобильных дорог V категории.

Санитарные разрывы

Режим использования санитарных разрывов аналогичен режиму санитарно-защитных зон.

Санитарные разрывы от автомобильных дорог

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог. Территорию муниципального образования пересекают автодороги общего пользования регионального и местного значения. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее для дорог:

- I, II, III категорий до жилой застройки — 100 м, до садоводческих, огороднических, дачных объединений — 50 м;

- IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих огороднических, дачных объединений — 25 м.

Охранная зона линий и сооружений связи

В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к землям связи относятся земельные участки, предоставленные для нужд связи в постоянное (бессрочное) или безвозмездное срочное пользование, аренду либо передаваемые на праве ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) для строительства и эксплуатации сооружений связи.

Согласно Федеральному закону от 07.09.2003 № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).

Трасса линии обозначена на местности замерными столбиками и предупредительными знаками. В соответствии с Правилами охраны линий связи и сооружений связи РФ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, в охранной зоне кабельной линии связи запрещаются любые земляные работы без соответствующего уведомления эксплуатирующей организации.

Водоохранная (рыбоохранная) зона

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующим экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Использование и охрана лесов водоохранных зон водных объектов направлены на предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных объектов. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Таблица 60

Характеристика рек

| № п/п | Наименование водотока | Длина реки, км | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоохранной зоны | прибрежной защитной полосы | береговой полосы общего пользования |
| 1 | р. Лена | 1726 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р.Киренга | 746 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | руч. Гульмок 1-й | 68 | 200 | 50 | 20 |
| 4 | р. Никольская | 10 | 50 | 50 | 5 |
| 5 | р. Кулебячиха | менее 50 | 100 | 50 | 20 |
| 6 | р. Иртыш | более 50 | 200 | 50 | 20 |
| 7 | р. Поймыга | 124 | 200 | 50 | 20 |
| 8 | руч. Гульмок 3-й (Букта) | 54 | 200 | 50 | 20 |
| 9 | р. Нижняя Тунгуска | 2989 | 200 | 50 | 20 |

Прибрежная защитная полоса

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта. Размеры прибрежных защитных полос устанавливаются в зависимости от одного фактора, от уклона берега водного объекта. Ширины прибрежных защитных полос приведены в таблице 57.

В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее – ЗСО).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

На территории населенных пунктов находятся подземные водозаборы, поверхностные водозаборы отсутствуют.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану поверхностных и подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего поясов ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли,

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества. Размеры ЗСО устанавливаются в соответствии с проектом зон охраны источников водоснабжения.

Санитарно-защитная зона

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и других нормативных документов. Для новых предприятий обосновывается проект расчетной (предварительной), а затем установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны от сельскохозяйственных и производственно-коммунальных предприятий

Для предприятий устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса – 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м.

В границах городского поселения находятся производственно-коммунальные и сельскохозяйственные предприятия

Приаэродромная территория

Приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с Воздушным кодексом РФ от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности).

На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

1) первая и вторая подзона, в которых запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов (запрет размещения объектов, не относящихся к аэродрому), обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения и пр. (объектов, не относящихся к инфраструктуре аэропорта);

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, без согласования с федеральными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области промышленной безопасности, с учетом их возможного влияния на безопасность полетов в случаях происшествий техногенного характера;

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

7) седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

На территории г. Киренск расположен объект воздушного транспорта регионального значения «Аэропорт Киренск». На момент разработки проекта генерального плана приаэродромная территория согласована Филиалом «Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (письмо от 08.06.2021 №1001.1.6-1242). Получено Санитарно-эпидемиологическое заключение от 20.05.2021 №38.ИЦ.06.000.Т.000509.05.21.

.

Таблица 61

Перечень существующих и планируемых промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий

| № п/п | № по экспликации | Наименование существующих предприятий | Наименование проектируемых предприятий | С33, метров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Установленные и ранее запроектированные | Рекомендуемые ориентировочные (для существующих объектов) | Ориентировочные по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (для проектируемых объектов) |
|  |  |  |  |  | по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | требующие сокращения СЗЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г. Киренск |
| 1 | - | ООО «Киренскнефтепереработка» | - | - | 300 пп. 1 класса III раздела 7.1.3 |  |  |
| 2 | - | ООО Совместное предприятие «Альянск» | - | - | 300 пп. 1 класса III раздела 7.1.3 |  |  |
| 3 | - | ООО «Киренск НПЗ» | - | - | 300 пп. 1 класса III раздела 7.1.3 |  |  |
| 4 | - | ООО «Сибнабсервис» | - | - | 300 пп. 4 класса III раздела 7.1.5 |  |  |
| 5 | - | ООО «Речной-порт Киренск» | - | - | 300 пп. 4 класса III раздела 7.1.5 |  |  |
| 6 | - | ООО «Древесное сырье» | - | - | 300 пп. 4 класса III раздела 7.1.5 |  |  |
| 7 | - | ООО «Киренская промышленная корпорация» | - | - | 300 пп. 4 класса III раздела 7.1.5 |  |  |
| 8 | - | ООО ЛК «Экспедиция» | - | - | 300 пп. 4 класса III раздела 7.1.5 |  |  |
| 9 | - | ООО «Киренга» | - | - | 300 пп. 4 класса III раздела 7.1.5 |  |  |
| 10 | - | ИП Ковалик С.В. | - | - | 300 пп. 4 класса III раздела 7.1.5 |  |  |
| 11 | - | ИП Третьякова Ю.В. | - | - | 300 пп. 4 класса III раздела 7.1.5 |  |  |
| 12 | - | ИП Заусаев В.Г. | - | - | 100 пп. 2 класс IV раздела 7.1.4 |  |  |
| 13 | - | ИП Алёшина Г.Л. | - | - | 100 пп. 4 класс IV раздела 7.1.6 |  |  |
| 14 | - | ИП Вашурова С.Н. | - | - | 300 пп. 11 класса III раздела 7.1.8 |  |  |
| 15 | - | Потребительское общество «Кооператор» | - | - | 100 пп. 13 класса IV раздела 7.1.8 |  |  |
| 16 | - | ООО «Тогрово-промышленное предприятие»» | - | - | 100 пп. 1 класса IV раздела 7.1.11 |  |  |
| 17 | - | ИП КФХ Елизаров А.В. | - | - | 100 пп. 1 класса IV раздела 7.1.11 |  |  |
| 18 | - | ИП КФХ Тугунцев А.В. | - | - | 50 пп. 3 класса V раздела 7.1.11 |  |  |
| 19 | - | ИП КФХ Ментюк В.Л. | - | - | 50 пп. 3 класса V раздела 7.1.11 |  |  |
| 20 | - | ИП КФХ Ярыев В.Б.о. | - | - | 50 пп. 3 класса V раздела 7.1.11 |  |  |
| 21 | - | ИП КФХ Борисов А.Г. | - | - | 50 пп. 3 класса V раздела 7.1.11 |  |  |
| 22 | - | ИП КФХ Ярыгин И.В. | - | - | 50 пп. 3 класса V раздела 7.1.11 |  |  |
| 23 | - | АЗС-7 объектов | - | 100,50 | 100 пп. 5 класса IV раздела 7.1.12 50 пп. 8 класса V раздела 7.1.12 |  |  |
| 24 | - | Пролетарское кладбище | - | - | 50 пп. 8 класса V раздела 7.1.12 |  |  |
| 25 | - | СТО | - | - | 50 пп. 5 класса V раздела 7.1.12 |  |  |
| 26 | - | Скотомогильник | - | - | 500 пп.3 класса II раздела 7.1.12 |  |  |
| 27 | 8.1 | - | Виноводочный завод | - | - |  | 100 пп. 15 класса IVраздела 7.1.8 |
| 28 | 8.2 | - | Овощехранилище | - | - |  | 50 пп. 1 класса V раздела 7.1.11 |
| 29 | 9.3 | - | Скотомогильник | - | - |  | 500 пп.3 класса II раздела 7.1.12 |
| 30 | - | - | Полигон ТБО – 2 объекта | - | - |  | 1000 пп.1 класса I раздела 7.1.12 |
| 31 | - | - | Кладбище площадью 2,9 га | - | - |  | 100 пп. 15 класса IV раздела 7.1.12 |
| д. Коммуна |
| 32 | - | ИП Григорьев С.А. | - | - | 300 пп. 4 класса III раздела 7.1.5 |  |  |
| 33 | - | ИП Соломатов Т.В. | - | - | 100 пп. 13 класса IV раздела 7.1.8 |  |  |
| 34 | - | Поворотское кладбище | - | 501 | 50 пп. 8 класса V раздела 7.1.12 |  |  |
| с. Кривошапкино |
| 35 | - | ИП КФХ Бутаков Д.С. | - | - | 50 пп. 3 класса V раздела 7.1.11 |  |  |
| 36 | - | ИП КФХ Лемякин Д.Г. | - | - | 50 пп. 3 класса V раздела 7.1.11 |  |  |
| д. Бор |
| 37 | - | ИП КФХ Хаснутдинов Р.Ш. | - | - | 50 пп. 3 класса V раздела 7.1.11 |  |  |
| д. Никольск |
| 38 | - | ИП КФХ Полоскова Е.П. | - | 501 | 50 пп. 3 класса V раздела 7.1.11 |  |  |
| д. Хабарова |
| 39 | - | Хабаровское кладбище | - | 501 | 50 пп. 8 класса V раздела 7.1.12 |  |  |

Примечание:

1. Согласно генеральному плану Киренского муниципального образования, утвержденному решением Думы Киренского муниципального образования от 25.10.2013 № 96/3; Правилам землепользования и застройки Киренского муниципального образования, утвержденным решением Думы Киреского муниципального образования от 25.10.2013 № 97/3.

Санитарно-защитные зоны от общественных объектов и предприятий транспорта

В границах населенных пунктов планируются общественные и коммунальные объекты, относящихся к 4 и 5 классу опасности:

- АЗС на 4 колонки – 4 класс опасности, санитарно-защитная зона 100 м;

- автомойка на 1 пост – 4 класс опасности, санитарно-защитная зона 100 м;

- СТО – 5 класс опасности, санитарно-защитная зона 100 м.

Санитарно-защитные зоны от объектов инженерной инфраструктуры

- очистные сооружения канализации – 150 м;

- канализационная насосная станция – 20 м.

Согласно табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для насосных станций, локальных очистных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Охранная зона тепловых сетей

Охранная зона устанавливается в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» в целях обеспечения сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения потребителей.

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

- Карта особых экономических зон. Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. Карта территорий объектов культурного наследия. Карта территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения. Карта зон с особыми условиями использования территорий

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

## 3.1. Жилой фонд

С изменением численности постоянного населения на расчетный срок с 11894 до 10527 чел. и установлением норм жилищной обеспеченности на уровне 30 м2 общей площади на человека, жилой фонд для городского поселения составит 327,864 тыс. м2, т.е. увеличится в 1,16 раз, что потребует дополнительных территорий для нового строительства. Решение жилищной проблемы, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет ввода объема нового жилищного строительства. Основа концепции развития жилых зон – создание комплексов большой и малой этажности, обладающих единым архитектурным обликом и развитой инфраструктурой, непосредственно связанной с существующей планировочной организацией.

Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты:

- создание комфортной жилой среды;

- увеличение жилищного фонда населенного пункта почти в 1,16 раз;

- установление жилищной обеспеченности на уровне 30 м2 общей площади на человека.

## 3.2. Учреждения обслуживания

Генеральным планом предусматривается создание и развитие социальной инфраструктуры городского поселения, которое должно способствовать:

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет строительства объектов обслуживающей и административно-деловой сферы;

- повышению уровня образования, здоровья, культуры;

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

- в конечном итоге повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

Административно-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики городского поселения, созданию дополнительных мест приложения труда.

Намечаемые Генеральным планом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры будут способствовать существенному улучшению жизнедеятельности населения, увеличению коммерческой эффективности, пополнению бюджета городского поселения, тем самым – повышению качества жизни.

## 3.3. Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории

Генеральным планом предусматривается создание и развитие производственных предприятий и инвестиционных площадок муниципального образования, которое должно способствовать:

- созданию рабочих мест для населения;

- эффективному использованию вырабатываемых ресурсов, энергии, в т.ч. побочной продукции;

- увеличению бюджета муниципального образования;

- в конечном итоге повышению качества жизни.

## 3.4. Зоны особого назначения

Предусматривается устройство полигонов ТКО, контейнерных площадок временного хранения ТКО до перевозки на полигоны ТКО и ликвидация несанкционированных свалок на территории городского поселения.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Развитие территорий под места захоронения будет способствовать упорядочиванию и систематизации ритуальной деятельности, соблюдению экологических нормативов и исключению вредного воздействия на население и окружающую среду.

## 3.5. Ландшафтно-рекреационные территории

Озеленение санитарно-защитных зон будет способствовать улучшению экологического состояния, созданию защитного барьера между промышленными зонами и жилыми.

## 3.6. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура обеспечит комфортную доступность территорий городского поселения, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта.

Автомобильные дороги обеспечат грузовые и пассажирские потоки между населенными пунктами, что в целом приведет к улучшению экономического воздействия.

Развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах позволят систематизировать и упорядочить движение транспорта по территории, что приведет к снижению количества происшествий, улучшению экологической обстановки.

## 3.7. Инженерная инфраструктура

### 3.7.1. Водоснабжение

Размещение на территории населенных пунктов объектов водоснабжения местного значения позволит:

- устранить дефицит мощности водозаборных сооружений;

- обеспечить населенные пункты требуемым количеством питьевой воды, качество которой соответствует санитарным нормам;

- обеспечить сетями водоснабжения территории, планируемые под жилищное строительство;

- снизить износ, улучшить гидравлический режим сетей водоснабжения;

- повысить надежность и эффективность функционирования системы водоснабжения;

- обеспечить пожарную безопасность, улучшить организацию пожаротушения.

### 3.7.2. Водоотведение

Размещение на территории населенных пунктов объектов водоотведения местного значения позволит:

- осуществлять водоотведение в объеме, необходимом для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов, с учетом перспектив его развития;

- повысить комфортность условий проживания за счет внедрения централизованной системы водоотведения;

- обеспечить возможность подключения к системе водоотведения застраиваемых территорий, в том числе планируемых под жилищное строительство, отдельных объектов капитального строительства;

- улучшить качество очистки сточных вод с доведением до соответствия нормативным требованиям, что положительным образом скажется на экологии природного водоема, в который осуществляется сброс сточных вод;

- повысить надежность и эффективность функционирования системы водоотведения.

### 3.7.3. Газоснабжение

Развитие на территории населенных пунктов объектов газоснабжения местного значения позволит:

- обеспечить полный охват территории централизованной системой газораспределения;

- повысить надежность и качество системы газораспределения;

- обеспечить равномерный режим давления газа в сетях.

### 3.7.4. Теплоснабжение

Размещение на территории населенных пунктов объектов централизованного теплоснабжения местного значения позволит:

- обеспечить реконструкцию и модернизацию котельных;

- повысить надежность и эффективность функционирования системы теплоснабжения;

- обеспечить полный охват многоквартирной застройки централизованной системой теплоснабжения.

### 3.7.5. Электроснабжение

Размещение на территории населенных пунктов объектов электроснабжения местного значения позволит:

- продолжить развитие централизованной системы электроснабжения;

- устранить дефицит энергетических мощностей;

- повысить надежность работы систем электроснабжения;

- снизить аварийность сетей и технологического оборудования;

- снизить потери электроэнергии;

- осуществить бесперебойное обеспечение электрической энергией с заданными параметрами.

### 3.7.6. Системы связи

Размещение на территории населенных пунктов городского поселения объектов местного значения позволит:

- обеспечить необходимую номерную емкость сети связи общего пользования;

- увеличить объем оказываемых населению услуг связи.

## 3.8. Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной подготовке будут способствовать остановке эрозионных процессов, созданию площадок для освоения, в т.ч. под новое жилое строительство.

## 3.9. Мероприятия по охране окружающей среды

При разработке генерального плана на основе комплексной градостроительной оценки площадок приняты следующие основные решения с учетом мероприятий по охране окружающей среды:

- резервирование селитебных территорий под развитие населенных пунктов;

- сохранение природных ландшафтов;

- создание единой системы зеленых насаждений, включая новые селитебные территории и природные комплексы;

- запрещение размещения новых промышленных и коммунально-складских предприятий I-II классов вредности в пределах муниципальных образований, которые могут увеличить загрязнение окружающей среды и требующих больших разрывов от селитебных зон;

- рациональное использование территорий промышленно-коммунальных зон при реорганизации промышленности с выделением участков многоцелевого назначения;

- очередность освоения новых жилых территорий с учетом реальных результатов в проведении мероприятий по улучшению экологического состояния территории;

- создание полноценной системы учреждений культурно-бытового назначения поселкового значения, обеспечивающей потребность населения;

- организация рациональной улично-дорожной сети, развитие различных видов транспорта, обеспечивающих оптимальное решение вопросов транспортного сообщения в поселке с учетом технической возможности реализации;

- обеспечение инженерного оборудования существующей и перспективной застройки.

### 3.9.1. Охрана воздушного бассейна

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными ГП являются:

- вынос из жилой застройки коммунальных объектов и промышленных предприятий источников загрязнения атмосферного воздуха на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- упорядочение улично-дорожной сети, сооружение транспортных развязок, магистралей-дублеров, грузовых и обходных дорог.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и доведения воздействия до допустимого уровня на стадиях проектирования будут предусмотрены природоохранные мероприятия:

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;

- использование в качестве топлива котельных и индивидуальных отопительных установок жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива;

- организация санитарно-защитных зон предприятий;

- применение высокоэффективного газоочистного оборудования, вывод из эксплуатации устаревшего технологического оборудования, использование современных технологических процессов при реконструкции и расширении промышленных предприятий;

Реализация проекта ГП с учетом осуществления названных мероприятий позволит минимизировать воздействие на атмосферный воздух.

Окончательная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ будет выполнена на стадиях проектирования.

### 3.9.2. Охрана водного бассейна

Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории населенных пунктов необходимо решение следующих основных задач:

- полное прекращение сбросов, загрязненных промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф, в водотоки и водоемы городского поселения;

- сокращение объемов водопотребления на производственные нужды за счет внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов ГП предусмотрены следующие мероприятия:

- организация сбора и очистки подсланевых вод;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- строительство сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

- модернизация системы водоотведения населенных пунктов, строительство и реконструкция канализационных коллекторов, строительство, модернизация и реконструкция канализационных насосных станций;

- организация зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения;

- благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- ликвидация несанкционированных свалок в водоохранной зоне и уборка затопленной древесины с берегов рек.

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

- строительство ливневой канализации на территории промышленных и коммунально-складских зон;

- применение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на существующих и вновь организуемых предприятиях с водоемкими технологическими процессами.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод относятся:

- создание системы мониторинга водных объектов;

- организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей населенных пунктов и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

- разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) существующих источников водоснабжения и при образовании новых;

Для эксплуатации скважин необходимо получить лицензию на недропользование.

Таким образом, вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам нанесено не будет.

На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод предусмотреть:

- вертикальная планировка строительной площадки способствует отводу поверхностных стоков в водный объект, либо в систему водоотведения.

Таким образом, строительство объектов не нанесет вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам.

### 3.9.3. Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова

Отсутствие рациональной системы организации сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких коммунальных отходов в населенных пунктах, наличие несанкционированных свалок отходов является причинами бактериологического загрязнения почв селитебных территорий.

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах городского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

- сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий рек;

- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, ГП предусматривается ряд мероприятий:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- рекультивация оврагов, частичная засыпка или закрепление вершин и отвершков оврагов, уполаживание и озеленение крутых участков овражных склонов, благоустройство приовражных зон.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и проведение следующих мероприятий для его восстановления:

- вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) за пределы городского поселения на специальные места переработки.

- замена грунта, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав-фиторемедиантов, биоремедиация.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений, являются:

- организация и обеспечение планово-регулярной очистки городского поселения от жидких и твердых отходов;

- охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости (пойменных ландшафтов);

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Проектные решения по охране недр должны предусматривать рекультивацию нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Для рационального использования земельных ресурсов проектом предусмотрен снос ветхого жилья и строительство на его месте нового, что позволяет сократить размер земельных участков, выделяемых под новое жилье и улучшить условия жизни населения.

Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают минимальное воздействие на территорию, геологическую среду.

### 3.9.4. Охрана растительного и животного мира

В целях обеспечения защиты населения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий, сохранения и оздоровления окружающей среды устанавливаются зеленые зоны.

В соответствии с Лесным кодексом РФ в зеленых зонах запрещаются:

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

Согласно ст. 41 «Лесного кодекса РФ» леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.

Одним из основных видов пользования животным миром является охота, которая имеет экономическое, экологическое, культурно-оздоровительное значение. Расчет нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях осуществляется на основе нормативов, установленных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.04.2010 № 138. Соблюдение нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов позволяет сохранить численность популяций и разнообразие животного мира.

Существующее расположение зеленых территорий общего пользования носит дисперсный характер. Проектом предлагается благоустройство и озеленение прибрежных территорий.

Данным проектом предусмотрено увеличение площади зеленых насаждений общего пользования и предлагаются следующие мероприятия:

- сохранение зеленых зон вдоль рек;

- создание лесопарковых зон за счет благоустройства прилегающих к застройке зеленых массивов.

Кроме того, потребуется озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских территорий согласно нормативу: для предприятий III, IV, V классов – не менее 60 % площади СЗЗ.

### 3.9.5. Охрана от физического воздействия

Защита от шума.

Полосы зеленых насаждений устраиваются в местах, где сложившаяся жилая застройка близко подступает к рассматриваемому участку дороги и применение шумозащитных экранов не позволяет обеспечить достаточное снижение уровня шума.

С учетом мероприятий по шумопонижению акустическое воздействие объекта не будет превышать установленных нормативов вблизи жилой застройки. Мероприятия по переселению жителей не требуются.

Радиационная обстановка

Опасность заражения территории населенных пунктов радиоактивными веществами практически отсутствует, так как нет радиационно-опасных объектов.

Электромагнитное загрязнение.

Электромагнитное загрязнение проявляется в виде наводки электрических и магнитных полей, включает низкочастотные, радио- и световые волны. Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц) является биологически действующим фактором окружающей среды. Установлено, что электромагнитные поля при систематическом воздействии уровнями, превышающими ПДУ, могут вызывать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, оказывают мутагенное воздействие, а также вызывают изменения некоторых обменных процессов иммунологической реактивности организма и его воспроизводительной функции.

Основными источниками электромагнитного излучения в городском поселении являются объекты систем теле- и радиовещания, станции спутниковой и сотовой связи, объекты системы электроснабжения (электроподстанции, линии электропередач).

Объекты с излучением радиочастотного диапазона (радио- и телевышки) должны иметь сводные санитарные паспорта (разрабатываются владельцами вышек и согласовываются со службой Центра Госсанэпидемнадзора), содержащие в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте. Интенсивность воздействия источника ЭМИ зависит от мощности диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (здесь формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа (зона ограничения застройки), у земли (СЗЗ). Соотношение высот антенн и их радиусов биологически опасных зон с удалением и высотой ближайшей застройки определяет степень безопасности оборудования радиовышек для населения.

Санитарно-защитные зоны электроподстанций следует принимать в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума».

- разработка для всех радио- и телевышек сводных санитарных паспортов, содержащих в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте;

- создание озелененных санитарно-защитных зон, применение современных методов застройки и озеленения, организация дорожного движения, строительство инженерных сооружений, шумозащитных домов, устройство шумозащитных полос и экранов вдоль железнодорожных путей для защиты от акустического загрязнения, создаваемого стационарными и передвижными источниками;

- соблюдение СЗЗ от источников электромагнитного излучения (объекты обеспечения деятельности воздушного и водного транспорта; станции спутниковой и сотовой связи, а также системы электроснабжения в населенных пунктах);

- соблюдение санитарно-защитных зон железных дорог для защиты зданий от вибрации, возникающей от движения на железнодорожных линиях;

- организация санитарно-гигиенического надзора в санитарно-защитных зонах и зонах ограничения застройки передающих радиотехнических объектов;

- организация и обеспечение санитарно-гигиенического надзора за всеми источниками физических факторов воздействия на население.

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 4.1. Объекты федерального значения

При разработке генерального плана для учета планируемых объектов федерального значения использованы следующие материалы:

- схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта);

- схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования.

Таблица 62

| Вид | Назначение | Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристики ЗОУИТ | Реквизиты документов территориального планирования | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| Железнодорожные пути |
| 1 очередь |
| Сооружение | Железнодорожное сообщение | Строительство новой железнодорожной линии «Лена – Непа - Ленск» со строительством железнодорожного моста | протяженность 1100 км | Киренский район | СР – 100 м | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения Положение о территориальном планировании II. Сведения о видах, наименованиях, назначении планируемых для размещения объектов федерального значения 2-го этапа (до 2030 года). Строительство новых железнодорожных линий. п. 39 | Определено СТП РФ |

- 4.2. Объекты регионального значения

При разработке генерального плана для определения планируемых объектов регионального значения использованы следующие материалы:

- схема территориального планирования Иркутской области;

- программы и стратегия социально-экономического развития Киренского муниципального района до 2030 года.

Таблица 63

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

| Вид | Назначение | Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристики ЗОУиТ | Реквизиты документов территориального планирования | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты здравоохранения |
| 1 очередь |
| Нежилое здание | Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи и паллитивной медицинской помощи | Больничный комплекс | 75 коек | г. Киренск | - | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения. Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Нежилое здание | Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи и паллитивной медицинской помощи | Поликлиника | 200 посещений в смену | г. Киренск | - | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения. Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Нежилое здание | Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи и паллитивной медицинской помощи | Станция скорой медицинской помощи | - | г. Киренск | - | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения. Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления |
| Объекты воздушного транспорта |
| 1 очередь |
| Сооружение | Воздушный транспорт | Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы на аэродроме г. Киренска | - | Киренское городское поселение | - | Инвестиционный паспорт Киренского района 2019 год. Слайд 15 | Предусмотрено Схемой |
| Искусственные дорожные сооружения |
| 1 очередь |
| Сооружение | Мостовое сооружение | Размещение пешеходного мостового перехода через р. Киренга в г. Киренск | - | г. Киренск | - | Проект планировки, межевания территории для размещения пешеходного мостового перехода через р. Киренга в г. Киренск | Предусмотрено ДПТ |
| Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры |
| Электрические подстанции |
| 1 очередь |
| Сооружение | Повышение надежности электроснабжения потребителей района Техническое переоснащение в связи со сроками амортизации | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Киренск" | добавление ОРУ-220 кВ и увеличение мощности трансформаторов до 2х63 МВА. Понизительная подстанция ПС "Киренск" переименовывается в ПС "Никольская" | г. Киренск | ОЗ – 20 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Программой |
| Линии электропередачи (ЛЭП) |
| 1 очередь |
| Сооружение | Повышение надежности электроснабжения потребителей района Техническое переоснащение в связи со сроками амортизации | Строительство двух воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ Никольская - отп. НПС-8 (Надеждинская) | общая протяженность в границах городского поселения 2х16,6 км | г. Киренск | ОЗ – 25 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Повышение надежности электроснабжения потребителей района Техническое переоснащение в связи со сроками амортизации | Строительство двух воздушных ЛЭП 220 кВ Усть-Кут – Никольская | общая протяженность в границах городского поселения 2х27,3 км | г. Киренск | ОЗ – 25 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 5.1. Объекты местного значения

При разработке для определения планируемых объектов местного значения использована Схема территориального планирования Киренского муниципального района.

Дополнительно использованы стратегии и программы развития Киренского городского поселения.

Таблица 64

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения муниципального района

| Вид | Назначение | Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристики ЗОУиТ | Реквизиты документов территориального планирования | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования и науки |
| 1 очередь |
| Нежило здание | Дошкольное образование | Открытие дополнительной группы на базе МКДОУ «Детский сад №1 г. Киренска» в ходе реконструкции | вместимость 150 мест | г. Киренск | - | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2024 годы. Приложение 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2024 годы за счет всех источников финансирования Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Программой |
| Нежило здание | Школьное образование | МКОУ «СОШ №3 г. Киренска» (реконструкция) | - | г. Киренск | - | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Нежило здание | Школьное образование | Общеобразовательная школа на 1300 учащихся | 1300 учащихся – 2 объекта | г. Киренск | - | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Нежило здание | Дошкольное образование | Центр дошкольного образования детей | - | г. Киренск | - | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Объекты культуры и искусства |
| 1 очередь |
| Нежилое здание | Культурный досуг | Культурно-досуговый центр с бассейном на 930 кв.м зеркала воды | - | г. Киренск | - | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления |
| Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления |
| 1 очередь |
| Сооружение | Хранение бытовых отходов | Полигон ТБО (комплекс ОРО) | площадь 18 га (38:09:0109001:82) | г. Киренск, в 1550 м западнее жилой застройки микрорайона «Авиагородок» | СЗЗ – 1000 м | Территориальная схема обращения с отходами, с том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области Раздел 9 Данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов Таблица 9.1.1 Данные о планируемом строительстве объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твёрдых коммунальных отходов Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объекта регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Хранение бытовых отходов | Полигон ТБО (комплекс ОРО) | площадь 9 га (38:09:010501:32) | г. Киренск, в 2200 м северо-западнее жилой застройки микрорайона «Мельничный» | СЗЗ – 1000 м | Территориальная схема обращения с отходами, с том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области Раздел 9 Данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов Таблица 9.1.1 Данные о планируемом строительстве объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твёрдых коммунальных отходов Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объекта регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры |
| Электростанции |
| 1 очередь |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство ПС 35/10 кВ "Кривошапкино" | мощность трансформаторов 2х6,3 МВА | г. Киренск, микр. Авиаторов | охранная зона – 15 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство ПС 35/10 кВ | мощность трансформаторов 2х6,3 МВА | в островной части г. Киренск | охранная зона – 15 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Программой |
| Линии электропередачи (ЛЭП) |
| 1 очередь |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство двух воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ Никольская - отп. НПС-8 (Надеждинская) | общая протяженность в границах городского поселения 2х16.6 км | Киренское гп | охранная зона – 25 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство двух воздушных ЛЭП 220 кВ Усть-Кут – Никольская | общая протяженность в границах городского поселения 2х27,3 км | Киренское гп | охранная зона – 25 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство воздушной ЛЭП 110 кВ Усть-Кут – Никольская, участок оп. 540 – ПС «Никольская» | общая протяженность в границах городского поселения 19,6 км | Киренское гп | охранная зона – 20 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Иные объекты федерального значения, регионального значения, местного значения |
| Места погребения |
| Сущ. |
| Сооружение | Ритуальная деятельность | Кладбище | площадь 2,9 га | г. Киренск | СЗЗ – 100 м | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |

Таблица 65

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения городского поселения

| Вид | Назначение | Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристики ЗОУиТ | Реквизиты документов территориального планирования | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования и науки |
| 1 очередь |
| Нежило здание | Школьное образование | Строительство новой школы | - | г. Киренск | - | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2024 годы. Приложение 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2024 годы за счет всех источников финансирования | Предусмотрено Программой |
| Нежило здание | Дошкольное образование | Детский сад на 60 мест (реконструкция) | вместимость 60 мест | г. Киренск | - | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Нежилое здание | Дошкольное образование | Детские сады на 420 мест – 2 объекта | вместимость 420 мест | г. Киренск | - | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Объекты физической культуры и массового спорта |
| 1 очередь |
| Сооружение | Массовый спорт | Спортивные площадки – 4 объекта | площадь 2,3 га | г. Киренск | - | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Массовый спорт | Реконструкция спортивной площадки | - | г. Киренск | - | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Массовый спорт | Спортивные залы – 7 объектов | 3,1 кв.м площади пола | г. Киренск | - | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Прочие объекты обслуживания |
| 1 очередь |
| Нежилое здание | Социальное обслуживание | Административное здание лесхоза (реконструкция) | - | г. Киренск | - | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Нежилое здание | Социальное обслуживание | Административное здание лесхоза | - | г. Киренск | - | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 1 очередь |
| Нежилое здание | Объект пожарной охраны | Пожарное депо | - | г. Киренск, мкр. Мельничный | - | Схема теплоснабжения городского поселения «город Киренск» до 2028 года (актуализированная редакция). 1.3 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности). Таблица 1.3.1 Перечень и характеристики перспективных потребителей тепла | Предусмотрено Схемой |
| Общественные пространства |
| 1 очередь |
| Сооружение | Благоустройство | Благоустройство стадиона «Авиатор» | Площадь земельного участка – 37372,55 кв.м | г. Киренск, ул. П.Осипенко, 32 |  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Киренского муниципального образования на 2018-2024 годы» Приложение №7 План мероприятий муниципальной программы. п. 2.4 | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Благоустройство | Благоустройство спортивно-игровой площадки | Площадь земельного участка – 7495,96 кв.м | г. Киренск, ул. Геологов | - | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Киренского муниципального образования на 2018-2024 годы» Приложение №7 План мероприятий муниципальной программы. п. 2.5 | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Благоустройство | Благоустройство набережной | Площадь земельного участка – 7557,43 кв.м | г. Киренск, ул. Партизанская | - | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Киренского муниципального образования на 2018-2024 годы» Приложение №7 План мероприятий муниципальной программы. п. 2.6 | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Благоустройство | Благоустройство хоккейного корта | Площадь земельного участка – 1406,7 кв.м | г. Киренск, кв. Водников | - | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Киренского муниципального образования на 2018-2024 годы» Приложение №7 План мероприятий муниципальной программы. п. 2.7 | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Благоустройство | Детские игровые площадки – 2 объекта | - | г. Киренск | - | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Благоустройство | Детская игровая площадка | - | г. Киренск | - | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления |
| Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности |
| 1 очередь |
| Нежилое здание | Производственное | Строительство виноводочного завода | - | Киренский район | СЗЗ – 100 м | Инвестиционный паспорт Киренского района 2019 г. Слайд 15 | Предусмотрено Инвестиционным паспортом |
| Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью |
| 1 очередь |
| Нежилое здание | Складское | Строительство овощехранилища | - | Киренский район | СЗЗ – 50 м | Инвестиционный паспорт Киренского района 2019 г. Слайд 15 | Предусмотрено Инвестиционным паспортом |
| Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления |
| 1 очередь |
| Сооружение | Хранение бытовых отходов | Ликвидация 1 несанкционированной свалки | - | г. Киренск | - | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Киренском муниципальном образовании на 2019-2022 годы». Приложение №2. Ресурсной обеспечение реализации муниципальной программы Киренского муниципального образования за счет всех источников финансирования «Охрана окружающей среды в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг. | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Хранение бытовых отходов | Устройство контейнерных площадок (82 шт.) | - | Киренское гп | СР - 100 м | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Киренском муниципальном образовании на 2019-2022 годы». Приложение №2. Ресурсной обеспечение реализации муниципальной программы Киренского муниципального образования за счет всех источников финансирования «Охрана окружающей среды в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг. | Предусмотрено Программой |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| Автомобильные дороги |
| 1 очередь |
| Сооружение | Автомобильное сообщение | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения: пер.Тяпушкина – ул.Комарова – ул.Подгорная – ул.Косыгина – городская дамба - ул.Колхозная – ул.Шукшина | протяженность 4,183 км | г. Киренск | СР – 50 м | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 годы. 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации | Предусмотрено Программой |
| Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта |
| 1 очередь |
| Сооружение | Обслуживание автомобилей | Автомойка | мощность 1 пост | г. Киренск | СЗЗ – 50 м | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Обслуживание автомобилей | Станции технического обслуживания мощностью 20 постов | мощность 20 постов – 5 объектов | г. Киренск | СЗЗ – 50 м | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Хранение автомобилей | Гаражи индивидуального транспорта мощностью 381 машино-мест | мощность 381 машино-место | г. Киренск | - | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры |
| Электрические подстанции |
| 1 очередь |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство ТП 10/0,4 кВ | мощность 250 кВА | Киренское гп | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство ТП 10/0,4 кВ – 2 объекта | мощность 2х630 кВА | г. Киренск | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство ТП 10/0,4 кВ | мощность 630 кВА | г. Киренск | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство ТП 10/0,4 кВ – 5 объектов | мощность 400 кВА | г. Киренск | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство ТП 10/0,4 кВ – 3 объекта | мощность 250 кВА | г. Киренск | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство ТП 10/0,4 кВ – 2 объекта | мощность 160 кВА | г. Киренск | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ – 10 объектов | с заменой оборудования и увеличением мощности до 630 кВА | г. Киренск | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ – 8 объектов | с заменой оборудования и увеличением мощности до 400 кВА | г. Киренск | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ | с заменой оборудования и увеличением мощности до 250 кВА | г. Киренск | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ | с заменой оборудования и увеличением мощности до 1000 кВА | г. Киренск | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Реконструкция ТП №58 10/0,4 кВ | с заменой оборудования и увеличением мощности до 100 кВА | д. Бор | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Реконструкция ТП №143 10/0,4 кВ | с заменой оборудования и увеличением мощности до 160 кВА | с. Змеиново | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Реконструкция ТП №37а 10/0,4 кВ | с заменой оборудования и увеличением мощности до 400 кВА | д. Коммуна | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Реконструкция ТП №52 10/0,4 кВ | с заменой оборудования и увеличением мощности до 160 кВА | с. Кривошапкино | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Реконструкция ТП №42 10/0,4 кВ | с заменой оборудования и увеличением мощности до 400 кВА | д. Сидорова | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Реконструкция ТП №38 10/0,4 кВ | с заменой оборудования и увеличением мощности до 250 кВА | д. Хабарова | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Линии электропередачи (ЛЭП) |
| 1 очередь |
| Сооружение | Электроснабжение | Реконструкция системы электроснабжения на водозаборе «Мельничный» (2026-2029) | - | г. Киренск, микр. Мельничный, ул. Сибирская | охранная зона – 10 м | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период с 2019 года по 2029 год (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Электроснабжение | Реконструкция системы электроснабжения на водозаборе кв. Водников (2026-2029) | - | г. Киренск, кв. Водников | охранная зона – 10 м | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период с 2019 года по 2029 год (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Электроснабжение | Реконструкция системы электроснабжения на водозаборе РСУ (2026-2029) | - | г. Киренск, микр. Центральный, ул. Шукшина | охранная зона – 10 м | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период с 2019 года по 2029 год (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Электроснабжение | Реконструкция электрических сетей на водозаборе |  | г. Киренск, микр. Авиагородок, ул. Чкалова и ул. Осипенко | охранная зона – 10 м | Схемы водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период с 2019 по 2029 год (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство двухцепной воздушной ЛЭП 35 кВ ПС "Никольская" - ПС "Кривошапкино" | общая протяженность в границах городского поселения 2х4,4 км | Киренское гп | охранная зона – 15 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство двухцепной воздушной ЛЭП 35 кВ ПС «Никольская» – ПС 35/10 кВ | общая протяженность в границах городского поселения 2х1,9 км | Киренское гп | охранная зона – 15 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство кабельных ЛЭП 10 кВ | общая протяженность 0,2 км | Киренское гп | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство воздушных ЛЭП 10 кВ | общая протяженность 0,7 км | Киренское гп | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство воздушных ЛЭП 10 кВ | общая протяженность 5 км | г. Киренск | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство кабельных ЛЭП 10 кВ | общая протяженность 0,3 км | г. Киренск | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство воздушных ЛЭП 10 кВ | общая протяженность 0,1 км | с. Кривошапкино | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство кабельной ЛЭП 10 кВ | общая протяженность 0,16 км | д. Хабарова | охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.4 Электроснабжение | Предусмотрено Программой |
| Объекты теплоснабжения |
| 1 очередь |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Котельная мощностью 20,2 Гкал/ч | мощность 20,2 Гкал/ч | г. Киренск, ул. Приозерная | - | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.3 Теплоснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Котельная мощностью 34,1 Гкал/ч | мощность 34,1 Гкал/ч | г. Киренск, центральная часть города | - | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.3 Теплоснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сети теплоснабжения |
| 1 очередь |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Объединение систем теплоснабжения котельных №5 и №6 на базе мазутной | Трубы стальные Ду133мм | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Объединение систем теплоснабжения котельных №5 и №6 на базе мазутной | Новая трасса Ду125 | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети котельной №6 от котельной до колодца дома кв.Водников 8 | Диаметр_до – 80 мм, диаметр_после – 100, протяженность – 21,9 м | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети котельной №6 от котельной до ул.Портовая | Диаметр_до – 80 мм, диаметр_после – 125, протяженность – 106,4 м | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети котельной №6 от котельной до ул.Портовая | Диаметр_до – 50 мм, диаметр_после – 125, протяженность – 49 м | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети котельной №5 от котельной до водонапорной башни (2020-2027) | Диаметр_до – 100 мм, диаметр_после – 125, протяженность – 24,1 м | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети котельной №6 от котельной до ул.Портовая | Диаметр_до - 50 мм, диаметр_после – 125, протяженность – 24,7 м | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети котельной №7 от почты ул.Каландарашвили | Диаметр_до - 50 мм, диаметр_после – 100, протяженность – 43,7 м | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети котельной №7 ул.Красноармейская | Диаметр_до - 100 мм, диаметр_после – 100, протяженность – 493,9 м | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети котельной №7 ул.Коммунистическая | Диаметр_до - 150 мм, диаметр_после – 100, протяженность – 292,6 м | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети котельной №7 ул.Декабристов | Диаметр_до - 200 мм, диаметр_после – 100, протяженность – 174,8 м | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети котельной №7 от котельной до ул.Короленко | Диаметр_до - 100 мм, диаметр_после – 100, протяженность – 151,9 м | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети котельной №11 от котельной по пер Затонский до ул.Заводская | Диаметр_до - 100 мм, диаметр_после – 150, протяженность – 199,4 м | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети котельной №11 от котельной по пер Восстания до ул.Заводская (2020-2027) | Диаметр_до - 100 мм, диаметр_после – 100, протяженность – 145,5 м | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети котельной №12 от котельной до редакции «Ленские зори» (2020-2027) | Диаметр_до - 100 мм, диаметр_после – 125, протяженность – 103 м | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети котельной №12 от котельной до редакции «Ленские зори» (2020-2027) | Диаметр_до - 125 мм, диаметр_после – 125, протяженность – 161,4 м | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети котельной №15 по ул. Озерная (2020-2027) | Диаметр_до - 100 мм, диаметр_после – 125, протяженность – 126,9 м | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети котельной №15 по ул. Озерная (2020-2027) | Диаметр_до - 50 мм, диаметр_после – 125, протяженность – 125,8 м | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети котельной №4 по ул. Гастелло (2020-2027) | Диаметр_до - 70 мм, диаметр_после – 89, протяженность – 14,8 м | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети котельной №4 по ул. П.Осипенко (2020-2027) | Диаметр_до - 70 мм, диаметр_после – 89, протяженность – 131,9 м | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети котельной №13 по ул.Соснина (2020-2027) | Диаметр_до - 114 мм, диаметр_после – 125, протяженность – 320,6 м | г. Киренск | охранная зона – 3 м в каждую сторону | Схема теплоснабжения муниципального образования Городское поселение «город Киренск» на период 2013-2028 годы (Актуализация 2021 года) Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Том 2 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Предусмотрено Схемой |
| Объекты водоснабжения |
| 1 очередь |
| Сооружение | Водоснабжение | Строительство новой скважины (2020-2021) |  | г. Киренск, микр. Центральный, ул. Красноштанова | ЗСО 1 пояс – 50 м | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водонапорной башни (2021) |  | г. Киренск, кв. Водников | ЗСО 1 пояса – 10 м | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | 1 вариант: Установка плавучей насосной станции на р. Киренга и строительство здания станции 2-ого подъема с установкой в ней оборудования водоподготовки, автоматики и КИП (2022-2023) |  | г. Киренск, кв. Водников | ЗСО 1 пояс – 15 м | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | 2 вариант: Бурение новой скважины и строительство здания станции 2-ого подъема с установкой в ней оборудования водоподготовки, автоматики и КИП (2022-2023) |  | г. Киренск, кв. Водников | ЗСО 1 пояс – 15 м | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водонапорной башни (замена насосного оборудования, установка ПУ тепловой энергии и др.) (2021) |  | г. Киренск, микр. Центральный, ул. Шукшина | ЗСО 1 пояса – 10 м | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водозабора РСУ и объединение с водозабором кв. Водников путем строительства водопроводной трассы с последующим подключением новых потребителей (2024-2025) |  | г. Киренск, микр. Центральный, ул. Шукшина | ЗСО – 200 м | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Строительство сооружений (оборудования) по водоподготовке и очистке воды (2022-2023) |  | г. Киренск, микр. Центральный, ул. Шукшина | ЗСО 1 пояс – 30 м | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водонапорных башен (замена насосного оборудования, установка ПУ тепловой энергии и др.) (2021) |  | г. Киренск, микр. Авиагородок, ул. Чкалова и ул. Осипенко | ЗСО 1 пояс – 10 м | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Строительство сооружений (оборудования) по водоподготовке и очистке воды (2022-2023) |  | г. Киренск, микр. Авиагородок, ул. Чкалова и ул. Осипенко | ЗСО 1 пояс – 30 м | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Строительство новой скважины в микр. Аэропорт (2021) |  | г. Киренск, микр. Аэропорт | ЗСО 1 пояс – 50 м | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Строительство куста скважин для забора воды | расчетная производительность 140 м3/сут. | д. Сидорова | ЗСО 1 пояс – 50 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.1 Водоснабжение | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Строительство ВОС | расчетная производительность 135 м3/сут. | д. Сидорова | ЗСО 1 пояс – 30 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.1 Водоснабжение | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Строительство куста скважин для забора воды | расчетная производительность 50 м3/сут. | д. Коммуна | ЗСО 1 пояс – 50 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.1 Водоснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Водоснабжение | Строительство ВОС | расчетная производительность 45 м3/сут. | д. Коммуна | ЗСО 1 пояс – 30 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.1 Водоснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Водоснабжение | Строительство куста скважин для забора воды | расчетная производительность 115 м3/сут. | с. Кривошапкино | ЗСО 1 пояс – 50 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.1 Водоснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Водоснабжение | Строительство ВОС | расчетная производительность 110 м3/сут. | с. Кривошапкино | ЗСО 1 пояс – 30 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.1 Водоснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Водоснабжение | Строительство куста скважин для забора воды | расчетная производительность 40 м3/сут. | д. Никольск | ЗСО 1 пояс – 50 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.1 Водоснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Водоснабжение | Строительство ВОС | расчетная производительность 35 м3/сут. | д. Никольск | ЗСО 1 пояс – 30 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.1 Водоснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Водоснабжение | Водопроводные очистные сооружения мощностью 135 м3/сут | мощность 135 м3/сут. | г. Киренск | ЗСО 1 пояс – 30 м | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Водопроводные очистные сооружения мощностью 1450 м3/сут | мощность 1450 м3/сут. | г. Киренск | ЗСО 1 пояс – 30 м | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Водопроводные очистные сооружения мощностью 2300 м3/сут | мощность 2300 м3/сут. | г. Киренск | ЗСО 1 пояс – 30 м | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Водопроводные очистные сооружения мощностью 300 м3/сут | мощность 300 м3/сут. | г. Киренск | ЗСО 1 пояс – 30 м | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Куст артезианских скважин мощностью 140 м3/сут | мощность 140 м3/сут. | г. Киренск | ЗСО 1 пояс – 30 м | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Куст артезианских скважин мощностью 1500 м3/сут (реконструкция) | мощность 1500 м3/сут. | г. Киренск | ЗСО 1 пояс – 30 м | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Куст артезианских скважин мощностью 2350 м3/сут | мощность 2350 м3/сут. | г. Киренск | ЗСО 1 пояс – 30 м | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Куст артезианских скважин мощностью 312 м3/сут | мощность 312 м3/сут. | г. Киренск | ЗСО 1 пояс – 30 м | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Сети водоснабжения |
| 1 очередь |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода от технологического колодца ул. Репина, 11 до технологического колодца ул. Спортивная, 16 с заменой ЗРА | Д-57 мм, L-400,00 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер II 2 (2022) | Д-15 мм, L-375,00 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер II 2 (2021-2024) | Д-20 мм, L-1 172,00 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер II 2 (2022-2025) | Д-25 мм, L-1 183,00 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер II 2 (2023-2025) | Д-32 мм, L-1 045,00 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер II 2 (2026-2027) | Д-40 мм, L-340,00 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер II 2 (2022-2024) | Д-80 мм, L-809,00 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер II 2 (2020-2023) | Д-100 мм, L-890,00 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер II 2 (2025) | Д-125 мм, L-53,00 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер II 2 (2023) | Д-150 мм, L-516,00 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер II 2 (2026-2028) | Д-200 мм, L-1 721,00 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер II 2 (2027) | Д-250 мм, L-232,00 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Матросова | Д-63 мм, L-510 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопроводных сетей в кв. Совхозный (2021-2022) | Д-90 мм, L-800 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Репина | Д-63 мм, L-570 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Сибирская (2022) | Д-63 мм, L-240 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Солнечная (2022) | Д-90 мм, L-450 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Спортивная – ул. Репина (2021) | Д-63 мм, L-290 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Наумова (2023-2024) | Д-90 мм, L-545 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопроводных сетей по Северная (2025-2026) | Д-90 мм, L-620 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Воронинская (2026-2028) | Д-90 мм, L-710 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Романтиков (2023) | Д-63 мм, L-200 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Глотова (2029) | Д-90 мм, L-310 м | г. Киренск, микр. Мельничный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода от технологического колодца по ул. Коммунистическая (лесхоз) Затонский до технологического колодца на пересечении ул. Зайцева и ул. И.Соснина (рынок Дар) с установкой ЗРА, ПГ | Д-200 мм, L 310,00 м | г. Киренск, микр. Центральный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода от технологического колодца магазина «Эксперт» по ул. И. Соснина до технологического колодца Котельной №13 с установкой ЗРА (2020-2022) | Д-89 мм, L 400,00 м | г. Киренск, микр. Центральный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода от технологического колодца Котельной №13 до технологического колодца на пересечении ул.Комарова и ул. Коммунистическая с установкой ЗРА (2020-2023) | Д-89 мм, L 380,00 м | г. Киренск, микр. Центральный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода от технологического колодца Котельной 63 до технологического колодца на пересечении ул. Портовая и ул. Геологов с установкой ЗРА (2020-2023) | Д-108 мм, L 440,00 м | г. Киренск, микр. Центральный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер V 1 Центральный водозабор (2025-2029) | Д-159 мм, L 2 554,12 м | г. Киренск, микр. Центральный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер V 5 (2027) | Д-76 мм, L 271,92 м | г. Киренск, микр. Центральный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер V 5 (2028) | Д-114 мм, L 354,26м | г. Киренск, микр. Центральный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер V 12 (2025-2027) | Д-57 мм, L 861,00 м | г. Киренск, микр. Центральный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер V 14 (2022-2024) | Д-20 мм, L 1 010,00 м | г. Киренск, микр. Центральный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер V 16 (2025-2029) | Д-25 мм, L 1 187,00 м | г. Киренск, микр. Центральный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер V 18 (2020-2023) | Д-57 мм, L 1 181,55 м | г. Киренск, микр. Центральный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер V 20 (2024) | Д-42 мм, L 553,54 м | г. Киренск, микр. Центральный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер V 22 (2028-2029) | Д-57 мм, L 666,68 м | г. Киренск, микр. Центральный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водопровода Литер V 62 (2029) | Д-57 мм, L 250,00 м | г. Киренск, микр. Центральный | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Схема водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период 2019-2029 годы (Таблица 4.3-1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал») | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоснабжение | Строительство магистральных водопроводных сетей | диаметр 110 мм, общая протяженность 5,1 км | д. Сидорова | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.1 Водоснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Водоснабжение | Строительство магистральных водопроводных сетей | диаметр 110 мм, общая протяженность 1,7 км | д. Коммуна | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.1 Водоснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Водоснабжение | Строительство магистральных водопроводных сетей | диаметр 110 мм, общая протяженность 5,2 км | с. Кривошапкино | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.1 Водоснабжение | Предусмотрено Программой |
| Сооружение | Водоснабжение | Строительство магистральных водопроводных сетей | диаметр 110 мм, общая протяженность 2,6 км | д. Никольск | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киренского муниципального образования на 2014-2032 гг. 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 3.1 Водоснабжение | Предусмотрено Программой |
| Объекты водоотведения |
| 1 очередь |
| Сооружение | Водоотведение | Реконструкция КОС (капитальный ремонт кровли здания фильтров, замена насосного оборудования, установка КИП и автоматики и др.).(2020-2024) | 700-770 м 3 /сут | г. Киренск, микр. Мельничный | СЗЗ – 150 м | Схемы водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период с 2019 по 2029 год Таблица.12.4-1.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения ООО «Тепловодоканал» | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоотведение | Строительство КОС (2025-2029) | 2500 м 3 /сут | г. Киренск | СЗЗ – 150 м | Схемы водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период с 2019 по 2029 год Таблица.12.4-1.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения ООО «Тепловодоканал» | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоотведение | Строительство КНС (2025-2029) | 300 м 3 /сут. -2 шт. | г. Киренск | СЗЗ – 20 м | Схемы водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период с 2019 по 2029 год Таблица.12.4-1.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения ООО «Тепловодоканал» | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоотведение | Строительство КНС (2025-2029) | 500 м 3 /сут. -2 шт. | г. Киренск | СЗЗ – 20 м | Схемы водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период с 2019 по 2029 год Таблица.12.4-1.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения ООО «Тепловодоканал» | Предусмотрено Схемой |
| Сети водоотведения |
| 1 очередь |
| Сооружение | Водоотведение | Канализация Литер II 5 (2022-2023) | Д-159 мм, L-667,25 м | г. Киренск, микр. Мельничный | ОЗ – 3 м | Схемы водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период с 2019 по 2029 год Таблица.12.4-1.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения ООО «Тепловодоканал» | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоотведение | Канализация Литер II 6 (2024) | Д-159 мм, L-434,54 м | г. Киренск, микр. Мельничный | ОЗ – 3 м | Схемы водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период с 2019 по 2029 год Таблица.12.4-1.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения ООО «Тепловодоканал» | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоотведение | Канализация Литер II 7 (2025-2026) | Д-100 мм, L-471,29 м | г. Киренск, микр. Мельничный | ОЗ – 3 м | Схемы водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период с 2019 по 2029 год Таблица.12.4-1.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения ООО «Тепловодоканал» | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоотведение | Канализация Литер II 9 (2022-2024) | Д-400 мм, L-802,61 м | г. Киренск, микр. Мельничный | ОЗ – 3 м | Схемы водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период с 2019 по 2029 год Таблица.12.4-1.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения ООО «Тепловодоканал» | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоотведение | Канализация Литер II 10 (2026) | Д-76 мм, L-107,68 м | г. Киренск, микр. Мельничный | ОЗ – 3 м | Схемы водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период с 2019 по 2029 год Таблица.12.4-1.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения ООО «Тепловодоканал» | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоотведение | Канализация Литер II 10 (2027-2028) | Д-159 мм, L-542,18 м | г. Киренск, микр. Мельничный | ОЗ – 3 м | Схемы водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период с 2019 по 2029 год Таблица.12.4-1.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения ООО «Тепловодоканал» | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоотведение | Канализация Литер II 11 (2027-2028) | Д-159 мм, L-515,9 м | г. Киренск, микр. Мельничный | ОЗ – 3 м | Схемы водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период с 2019 по 2029 год Таблица.12.4-1.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения ООО «Тепловодоканал» | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоотведение | Канализация Литер II 12 (2027-2029) | Д-150 мм, L-734,59 м | г. Киренск, микр. Мельничный | ОЗ – 3 м | Схемы водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период с 2019 по 2029 год Таблица.12.4-1.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения ООО «Тепловодоканал» | Предусмотрено Схемой |
| Сооружение | Водоотведение | Строительство новых канализационных сетей (2025-2029) | Д-160-300 мм, L -13 000 м | г. Киренск | ОЗ – 3 м | Схемы водоснабжения и водоотведения г. Киренск Иркутской области на период с 2019 по 2029 год Таблица.12.4-1.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения ООО «Тепловодоканал» | Предусмотрено Схемой |
| Объекты связи |
| 1 очередь |
| Сооружение | Связь | Автоматическая телефонная станция (реконструкция) | мощность 4943 номера | г. Киренск | - | Схема водоснабжения и водоотведения города Киренска Иркутской области на период 2019-2029 годы (актуализация) 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения Таблица 2.2.-1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ) | Предусмотрено Схемой |
| Гидротехнические сооружения |
| 1 очередь |
| Сооружение | Гидротехническое | Защитная дамба | - | г. Киренск, мкр. Мельничный | - | Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Защита г. Киренска от наводнений. Защитная дамба» | Предусмотрено ДПТ |

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В главе приводится определение условий и основных характеристик возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с указанием мероприятий по обеспечению их предупреждения, оповещения и ликвидации, а также обеспечению пожарной безопасности на планируемой территории.

## 6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера на функционирование застраиваемой территории

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, смерч, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС на планируемой территории различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в таблице.

Таблица 66

| № | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Опасные геологические явления и процессы |
| 1.1 | Просадка в лессовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности. Деформация грунтов. |
| 1.2 | Переработка берегов (изменение очертания береговой линии водотока под воздействием воды) | Гидродинамический | Удар волны. Размывание (разрушение) грунтов. Перенос (переотложение) частиц грунта. |
|  |  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части. |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод. |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод. |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций. |
| 2.2 | Наводнение, половодье, паводок | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. |
| 2.3 | Сель | Динамический Гравитационный Гидродинамический Аэродинамический | Смещение (движение) горных пород. Удар. Механическое давление селевой 1 массы. Гидродинамическое давление селевого потока. Ударная волна. |
| 2.4 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла. |
| 2.5 | Штормовой нагон воды | Гидродинамический | Удар волны. Гидродинамическое давление потока воды. Размывание грунтов. Затопление территории. Подпор воды в реках. |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер (ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток. Ветровая нагрузка. Аэродинамическое давление. Вибрация. |
| 3.2 | Сильные осадки |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы. |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы. Ветровая нагрузка. |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
| 3.4 | Град | Динамический | Удар. |
| 3.5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха. |
| 3.6 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| 3.7 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |
| 4 | Природные пожары |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя. Нагрев теплым потоком. Тепловой удар. |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха. Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. Опасные дымы. |

Опасное гидрометеорологическое явление (далее по тексту - ОЯ) - метеорологическое, агрометеорологическое, гидрометеорологическое явление или комплекс гидрометеорологических величин, которые по своему значению, интенсивности или продолжительности представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб объектам экономики и населению.

Критерии ОЯ - качественная или количественная характеристика, при достижении которой гидрометеорологическое явление или комплекс явлений (величин) считается опасным.

Перечень и критерии ОЯ приведены согласно:

- Р 52.04.818-2014 «Рекомендации по эксплуатации автоматизированных метеорологических комплексов в наблюдательных подразделениях»;

- РД 52.04.563-2013 «Инструкция по подготовке и передаче штормовых сообщений наблюдательными подразделениями»;

- РД 52.04.830-2015 «Массовая концентрация взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе. Методика измерений гравиометрическим методом».

Таблица 67

| Название и определение ОЯ | Критерий ОЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Смерч (сильный маломасштабный атмосферный вихрь в виде столба или воронки) | Любой смерч, отмеченный наблюдателем |
| Сильный ливень (сильный ливневый дождь) | Количество осадков 30 мм и более за период 1 час и менее |
| Очень сильный дождь (значительные жидкие и смешанные осадки: дождь, ливневой дождь, мокрый снег, дождь со снегом) | Количество осадков 50 мм и более за период 12 часов и менее |
| Очень сильный снег (значительные твердые осадки: снег, ливневой снег и др.) | Количество осадков 20 мм и более за период 12 часов и менее |
| Продолжительный сильный дождь (дождь непрерывный или с перерывами не более 1 часа) | Количество осадков 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 час |
| Крупный град | Диаметр градин не менее 20 мм |
| Сильная метель, вызывающая значительное ухудшение видимости | Средняя скорость ветра не менее 15 м/с, метеорологическая дальность видимости не более 500 м |
| Сильный туман (туман со значительным ухудшением видимости) | Метеорологическая дальность видимости не более 50 м |
| Гололедно-изморозевое отложение (сильное отложение на проводах гололедного станка) | Диаметр: - гололеда не менее 20 мм; - сложного отложения не менее 35 мм; - мокрого снега не менее 35 мм; - изморози не менее 50 мм |
| Чрезвычайная пожарная опасность (показатель пожарной опасности не ниже 5-го класса) | Сумма значений температуры воздуха за бездождный период не менее 12 000 градусов по формуле Сверловой |

Перечень и критерии комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений приведены в таблице.

Таблица 68

| Название и определение КНЯ | Критерий КНЯ |
| --- | --- |
| Усиление мороза при сильном ветре, метель | Похолодание до - 25 - 34 0С при максимальной скорости ветра 17 - 24 м/с, метель |
| Гололёд, налипание мокрого снега при сильном ветре | Диаметр отложения гололёда или мокрого снега 10 - 19 мм, или диаметр сложного отложения 25 - 34 мм при максимальной скорости ветра 17 - 24 м/с |
| Град, ливень, сильный ветер | Град диаметром 10 - 19 мм, ливень с количество осадков за 1 час и менее 21 - 29 мм, или за 12 час и менее 35 - 49 мм (в горных районах за 12 часов и менее 25 - 29 мм) при максимальной скорости ветра 17 - 24 м/с |
| Сильные осадки в виде снега (дождя, переходящего в снег) при усилении ветра, понижении температуры воздуха в переходные сезоны года при ещё не закончившейся (осенью) или уже начавшейся (весной) вегетации | Количество осадков за 12 часов и менее для снега 15 - 19 мм, для мокрого снега и дождя 35 - 49 мм (в горных районах 25 – 29 мм) при максимальной скорости ветра 20 - 24 м/с, понижение экстремальной температуры воздуха за сутки на 10 градусов и более. |

Возможные последствия воздействия ОЯ, способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий приведены в таблице.

Таблица 69

| Вид ОЯ | Возможные последствия воздействия ОЯ | Способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ветер, в том числе шквалы, смерчи | - повреждение отдельного оборудования; - обрыв проводов электроснабжения, радио и телефонной связи; - разрушение кровли и козырьков зданий; - опрокидывание малых архитектурных форм. | - восстановление и ремонт оборудования; - отключение поврежденного оборудования, для дальнейшего развития аварии; - восстановление, предварительно приняв меры к снятию напряжения с питающего фидера ТП; - ремонт кровли. |
| Дождь | - затопление помещений и территорий. | - очистка дренажных сборных канав. |
| Снег | - нарушение нормальной работы объекта; - прекращение дорожного движения, что приведет к прекращению подвоза, погрузки и разгрузки материальных ценностей; - прекращение подачи электроэнергии и других видов жизнеобеспечения; - завалы снега на территории; - обрыв проводов при падении деревьев. | - расчистка прилегающей территории, дорог и очистка кровли; - обесточивание и локализация поврежденных участков с последующей подачей напряжения от резервных источников и восстановление поврежденных участков. |
| Град | - повреждение мягкой кровли здания; - выход из строя оборудования. | - восстановление и ремонт кровли; - обесточить поврежденное оборудование и осуществить подачу электроэнергии на сохранившемся оборудовании. |
| Метель при ветре | - ограничение дорожного движения и работ на открытом воздухе. | - ограничение скорости движения, использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. |
| Гололед, сложные отложения | - повреждение (выход из строя) масляных выключателей воздушных линий, что приведет к перерыву электроснабжения отдельных потребителей. | - готовность персонала к расчистке гололеда; - при повреждениях отключение поврежденного оборудования. |
| Туман | - ограничение использования автотранспорта. | - ограничение скорости движения; - использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. |
| Мороз | - возможность обморожения персонала при работе на открытом воздухе; - выход из строя оборудования. | - ограничение времени работы на открытом воздухе; - включение дополнительных секций обогрева. |
| Жара | - возможность теплового удара у персонала при работе на открытом воздухе; - перегрев электрооборудования. | - ограничение времени работы на открытом воздухе; - контроль за температурными датчиками, своевременная разгрузка и при необходимости остановка электрооборудования. |
| Резкое изменение температуры воздуха | - повреждение изоляции. | - проведение осмотров электрооборудования. |
| Гроза | - повреждение персонала электрическим током. | - прекратить работы на открытой местности и вывести персонал в безопасное место. |
| Гололедица | - ограничение использования автотранспорта. | - применение реагентов (соль, песок); - использование цепей, шин с шипами, ограничение скорости. |

Категории оценки сложности природных условий территории муниципального образования приняты согласно приложения А СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»:

- рельеф и геоморфологические характеристики - средней сложности;

- гидрогеологические характеристики в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой - простые;

- ОПП (далее по тексту - опасные природные процессы), сейсмичность с учетом сейсмического микрорайонирования - простые.

Таким образом, категория сложности природных условий - средней сложности.

Защита от чрезвычайных ситуаций природного характера

На планируемой территории предусматриваются следующие технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

- ливневые дожди - затопление планируемой территории и подтопление фундаментов жилых домов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий по лоткам проездов и земной поверхности;

- ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» элементы конструкций жилых домов рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок;

- выпадение снега - конструкции кровли и навесов жилых домов рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» для данного климатического района;

- сильные морозы - производительность местной системы водяного отопления и параметры теплоносителя соответствуют требованиям СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» рассчитаны исходя из температур наружного воздуха минус 34 0С в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений выбрана в соответствии с требованиями СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» для климатического пояса, соответствующего условиям населенного пункта;

- грозовые разряды - молниезащита жилых домов обеспечивается согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда на планируемой территории предусматриваются места для размещения ящиков с песком для борьбы с обледенением тротуаров и дорожных покрытий.

Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Сейсмичность на территории городского поселения согласно приложения А к СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81*» по карте ОСР-2015 С (1 %) составляет 7 баллов шкалы MSK-64. Поэтому выполнение норм проектирования, установленных СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» не предусматривается.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются:

- затопление;

- эрозионные и мерзлотные процессы;

- снежные заносы;

- морозы;

- град;

- гололедные явления;

- чрезвычайная пожароопасность.

В основе работы по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство противопожарных резервуаров;

- разъяснительную и воспитательную работу.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением поверхностными водами, необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, при необходимости вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений, а также проведение специальных инженерно-технических мероприятий на участках возможного затопления.

В условиях сложной чересполосицы водных горизонтов и потоков требуется создание достаточно сложных инженерно-технических систем, обеспечивающих защиту от обводнения, активное предупреждение деформаций уже в предпостроечный период - дополнительное замораживание, силикатизация, термосваи, гидрозавесы в области питания. При этом рекомендуется создание систем режимного наблюдения за состоянием грунтов и подземных вод, как для отдельных объектов, так и по целым площадкам и зонам.

В особо сложных условиях, где возможно применение I-го принципа использования грунтов обязательно создание сети режимной службы наблюдений с изучением взаимодействия мерзлотных пород и водных потоков. Выбор конструкций защитных сооружений производится на основе анализа комплекса геологических и гидрологических изысканий, прогнозных расчетов и специального моделирования.

Для защиты от склоновой и овражной эрозии необходимо предусмотреть комплекс защитных сооружений от склоновой эрозии в составе:

- регулирование поверхностного стока (перехватные сбросные лотки);

- планировка откосов с устройством берм;

- крепление откосов железобетонными плитами.

Определённые мероприятия необходимы в целях общего благоустройства территории и предотвращения развития неблагоприятных процессов на площадках, резервируемой для будущей застройки, в зонах инженерно - транспортных коммуникаций. Намечается засыпка верховых частей и отвершков оврагообразований, перехват ливневых вод с прилегающих водосборных площадей, крепление откосов ложа оврагов, прокладка водоотводных и дренажных коллекторов вдоль тальвегов.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Конкретные мероприятия и размещение сооружений по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера определяются в составе документации по планировке территории и проектной документации.

Одним из наиболее вероятных природных стихийных бедствий наиболее вероятными является чрезвычайная пожароопасность.

Особую опасность представляют собой природные пожары.

Основа производственного потенциала Киренского района Иркутской области - лесное хозяйство.

Киренское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 04.12.2008 г., № 374 «Об определении количества лесничеств на территории Иркутской области и установлении их границ».

Лесничество расположено в северо-восточной части Иркутской области и граничит:

- на севере - с Республикой Саха (Якутия);

- на севере и северо-западе - с Катангским лесничеством;

- на северо-востоке и востоке - с Мамским лесничеством;

- на западе - с Усть-Кутским лесничеством;

- на юге - с Казачинско-Ленским лесничеством и Республикой Бурятия.

Максимальная протяженность территории лесничества с севера на юг составляет - 243 км, с запада на восток - 240 км.

Контора лесничества находится в г. Киренск, в 190 км от железнодорожной станции Лена.

Общая площадь Киренского лесничества по данным государственного лесного реестра на 01.01.2011 г. составляет 4303352 га.

В силу многообразия лесорастительных условий и большой протяженности Киренского лесничества лесные пожары возникают в течение всего пожароопасного сезона.

Результаты анализа пирологической характеристики лесов городского поселения, динамики их горимости, современного состояния охраны лесов от пожаров показывают, что лесные пожары по мере роста положительных температур воздуха начинаются в апреле на юге Киренского района и продвигаются постепенно на север.

Иногда лесные пожары возникают одновременно практически повсеместно на всей покрытой лесом территории района, что связано, прежде всего, с климатическими аномалиями.

На основании многолетних данных начало пожароопасного сезона ожидается с 1 - 2 декады апреля. Причиной возгорания, преимущественно, являлась деятельность местного населения, нарушение правил пожарной безопасности в лесной зоне и при проведении отжигов травы.

В связи с установлением сухой, тѐплой, ветреной погоды наибольшее количество лесных пожаров можно ожидать в первой и во второй декаде мая.

Основной причиной природных пожаров данного периода является деятельность местного населения, при проведении отжигов травы, сжигания мусора на дачных и приусадебных участках, нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

В июне ожидается установление II - III класса пожарной опасности в северной части района, местами до IV класса.

Начало грозовой активности приведет к увеличению очагов лесных пожаров в труднодоступных территориях.

Центральные и южные территории Киренского района наиболее подвержены воздействию антропогенных факторов, не исключено возникновение лесных пожаров по вине местного населения.

Подросший травяной покров и достаточное выпадение осадков будет способствовать снижению пожарной опасности.

Для периода с середины июня по середину августа наиболее характерна высокая пожарная опасность в удаленных труднодоступных местах (зона авиационной охраны лесов), возникшие вследствие сезонной грозовой активности.

Значимые по площади пожары, причиной которых являются грозы, наиболее вероятны на горных территориях, на территориях с заболоченной местностью.

В конце августа, начале сентября возрастет количество пожаров, обусловленных человеческим фактором, в связи с массовым сбором урожая на полях, дачных и приусадебных участках, а также с активной заготовкой дикоросов.

Со второй декады сентября можно прогнозировать понижение горимости лесов, при возможном сохранении III - IV классов пожарной опасности по некоторым территориям района.

В начале октября возможно появление единичных случаев природных пожаров.

Вследствие установления низких среднесуточных температур и прохождения моросящих дождей со снегом в центральной и южной территории района и снега на северной территории района со второй декады октября возникновения лесных пожаров не ожидается.

На территории Киренского района под угрозу перехода огня от лесных пожаров попадают населенные пункты, которые непосредственно примыкают к лесным участкам.

При ухудшении обстановки с лесными пожарами ежегодно Постановлением Правительства Иркутской области, на территории области со второй половины мая до конца лета действует особый противопожарный режим (данное Постановлением Правительства Иркутской области выходит ориентировочно в апреле).

В период действия особого противопожарного режима:

- устанавливается запрет на посещение гражданами лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах, граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке, граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством любительской и спортивной охоты);

- временно приостанавливается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территориях объектов общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых, пиццериях, кофейнях, пельменных, блинных);

- устанавливается запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ;

- вводится запрет на выжигание сухой растительности на земельных участках населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения, а также на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со статьей 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа.

Лесной пожар - это неконтролируемое горение растительности, стихийно распространившееся на лесную площадь, окруженную негорящей территорией.

В лесную площадь, по которой распространяется пожар, входят открытые лесные пространства (вырубки, гари и др.). Именно лесные пожары представляют наибольшую опасность для людей и сельскохозяйственных животных.

Под чрезвычайной лесопожарной ситуацией понимается обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации - лесного пожара (лесных пожаров), который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и / или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Для лесного хозяйства разработана следующая классификация пожаров:

- верховые (слабые, средние, сильные);

- низовые (слабые, средние, сильные);

- подземные и подстилочные (слабые, средние, сильные).

Лесные пожары могут быть беглыми (при высокой скорости ветра) и устойчивыми.

Отдельно стоит рассматривать травяные пожары (сельскохозяйственные палы).

Рисунок 6.1.1. - Виды лесных пожаров

Главный способ борьбы с пожаром - не допускать его возникновения. Самый простой и достаточно эффективный способ тушения средних низовых пожаров – захлестывание кромки огня ветками. Используя связки проволоки или прутьев (в виде метлы), а также молодые деревья лиственных пород длиной до 2 м, группа из 4 человек способна за 1 ч сбить пламя на кромке пожара до 1 км.

При крупном пожаре и недостатке средств тушения применяют отжиг (сжигание живого и мертвого покрова почвы на пути пожара) и встречный огонь. Встречный огонь пускают от реки или дороги: делают вал из горючих материалов и, когда возникнет тяга воздуха в сторону пожара, поджигают. Ширина выжигаемой полосы 20 м при низовом пожаре и 200 м – при верховом.

Для тушения подземных пожаров роют канаву до грунта и заливают водой, которая движется по подземным пустотам.

Другие способы борьбы с пожарами: засыпка землей, заливка водой, создание заградительных полос.

Вблизи населенных пунктов необходимо произвести расчистку грунтовых полос между застройками и лесными массивами.

Рисунок 6.1.2. - Способы защиты жилых домов от лесных пожаров

Гидрологические опасные явления

Реки рассматриваемой территории относятся к типу рек с четко выраженным весенним половодьем (72 % годового стока), летнеосенними дождевыми паводками (20 % годового стока) и длительной устойчивой меженью (8 % годового стока). В питании рек преимущественное значение имеют снеговые воды. Доля талых вод в суммарном стоке составляет 60 %. В среднем примерно 30 % годового стока формируется подземным путем.

Способы защиты затапливаемых территорий населенных пунктов зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного городского хозяйства и природных особенностей территории.

Для защиты существующих населенных пунктов от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до незатапливаемых отметок территорий нового строительства.

Отметка бровки дамбы или подсыпанной территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметка наивысшего уровня воды повторяемостью:

- один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями;

- один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

## 6.2. Перечень возможных источников возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера на функционирование территории

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории Киренского городского поселения Иркутской области может возникнуть в случае аварий либо проявления террористического акта на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные вещества.

Опасность чрезвычайных ситуаций социально-экономического характера для населения и территории Киренского городского поселения Иркутской области может возникнуть в случае аварий либо проявления террористического акта на критически важных объектах, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращение обеспечение водой, теплом, электроэнергией, нарушение работы железнодорожного транспорта).

Учитывая показатели износа основных фондов, на территории Киренского городского поселения Иркутской области объективно существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Наиболее частыми чрезвычайными ситуациями природного характера на территории Киренского городского поселения Иркутской области в зимнее время могут быть:

- сильный ветер, метели и снегопады, что может привести к частичному нарушению нормальной работы объектов жизнеобеспечения:

* обрыву линий электропередач, размораживанию систем отопления;

* приостановке движения автомобильного транспорта.

Этим опасным природным явлениям подвергаются потенциально опасные объекты, автомобильные и железные дороги, объекты жизнеобеспечения населения.

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на планируемой территории могут стать:

- аварии на потенциально опасных объектах;

- аварии на транспортных коммуникациях;

- аварии на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока на планируемой территории;

- террористические акты.

Так же источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на планируемой территории могут стать следующие потенциально опасные объекты и объекты транспорта:

- взрывопожароопасные объекты - пожары и взрывы на данных объектах (АЗС);

- опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе:

* аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов;

* аварии на водном транспорте при перевозке опасных грузов.

Химически опасные объекты, радиационно-опасные объекты на территории Киренского городского поселения Иркутской области. Так же отсутствует железнодорожный транспорт.

Гидродинамически опасный объект

В 70-х годах 20 века в г. Киренске построили искусственную дамбу.

Автомобильная дорога по данной дамбе соединяет центр города с несколькими микрорайонами и аэропортом.

В 2018 году по заказу администрации Киренского городского поселения была разработана проектная документация «Защита г. Киренск от затопления. Дамба обвалования».

Согласно данному проекту дамба обвалования предусматривается на участке протяженностью 6221 метров в мкр. «Мельничный» на левом берегу р. Лена и правом р. Телячиха.

Для обеспечения безопасности территории в мкр. «Мельничный» города Киренск и защиты ее от чрезвычайных ситуаций природного характера проектом предусматривается защитные мероприятия в состав которых входят: Круговое одамбование мкр. «Мельничный» защитными дамбами Д-1 и Д-2 общей протяженностью 6221 м, с укреплением верховых откосов дамб, устройство переездов (съездов - въездов) через тело дамбы, устройство аванкамеры для приема воды весеннего снеготаяния и летних дождевых осадков с откачкой воды с помощью ассенизаторских машин с вывозом на очистные сооружения.

Также на случай чрезвычайных ситуаций предусмотрена площадка насосной станции с передвижной насосной станцией СНП 120/30.

Данные мероприятия направлены на:

- ликвидацию негативных явлений, влияющих на населенный пункт и прилегающие к нему территории;

- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки, в местах проживания людей;

- создания благоприятных условий для проживания населения и сохранения флоры и фауны;

- снижения загрязнения реки Лена;

- снижения затрат связанных с проведением превентивных мероприятий во время прохождения весенних половодий и ликвидации последствий.

Схема 6.2.1 - Источники опасностей промышленности и транспорта

Схема 6.2.2 - Источники опасностей жилищно-коммунального хозяйства

Схема 6.2.3 - Источники опасностей агропромышленного комплекса

На территории городского поселения расположено несколько производственных предприятий: ООО «Киренскнефтепереработка», ООО Совместное Предприятие «Альянск», ООО «Киренск НПЗ» - предприятия по производству нефтепродуктов.

Также имеется несколько предприятий по лесоводству.

Заправочные станции и автотранспортные предприятия расположены в г. Киренске.

В остальных населенных пунктах городкого поселения заправочные станции и автотранспортные предприятия отсутствуют.

Защита от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Планируемая территория не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварий на опасных производственных объектах.

В населенных пунктах городского поселения размещены системы жизнеобеспечения населения (сооружения и коммуникации инженерного обеспечения).

Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение населения планируемой территории о возникновении чрезвычайных ситуации, способах укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

При возникновении аварий на коммунально-энергетических сетях (авария на сетях теплоснабжения в холодный период года) или при авариях жилых домов в результате проведения террористического акта возможно временное размещение пострадавшего населения планируемой территории в пунктах временного проживания.

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожаровзрывоопасных объектах заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов (согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), в развитии и модернизации существующей системы водоснабжения, по обеспечению пожарной безопасности, развитие систем связи.

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте (при перевозке опасных грузов) заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»), в развитии объектов транспортной инфраструктуры.

Защита населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

Оценка последствий возникновения аварий на потенциально опасных объектах

На территории городского поселения осуществляют свою деятельность объекты жизнеобеспечения населения, отсутствуют потенциально опасные объекты.

На территории населенных пунктов расположен ряд критически важных объектов - объектов, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики муниципального образования, или существенному ухудшению безопасности, а также нормальных условий жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях на длительный период времени.

Учитывая большую значимость критически важных объектов муниципального образования для населения и предприятий, расположенных на его территории, каждый из этих объектов представляет определенный вид опасности (социально-экономической и техногенной), связанный либо с прекращением деятельности данного (объекты жизнеобеспечения), либо с опасными веществами, находящимися на территории объекта.

Воздействие вышеперечисленных объектов на планируемую территорию, зоны поражения и мероприятия по защите территории предусмотреть в соответствии с мероприятиями в составе проектной документации на каждый объект.

Оценка последствий возникновения аварий на транспортных коммуникациях

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

- на автомобильном транспорте - нарушение водителями правил дорожного движения (превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, наезд на стоящее транспортное средство, гололед).

На территории городского поселения железнодорожный транспорт отсутствует.

На территории г. Киренска расположен внутрироссийский аэропорт регионального значения аэропорт «Киренск».

В границах Киренского муниципального образования располагаются следующие объекты водного транспорта регионального значения:

- Киренский речной порт;

- причалы (пристани) - 9 объектов;

- лодочные станции - 2 объекта;

- паромная переправа - 1 объект.

На территории городского поселения проходит ВСТО «Вдольтрассовый проезд км 723 - км 843 ТС» и магистральный газопровод «Сила Сибири», участок «Ковыкта - Чаянда»».

Основу сети автодорог общего пользования составляют автомобильные дороги, проходящие по территории городского поселения автодороги регионального значения Киренск - Казачинское, Усть-Кут - Киренск, Киренск - Орлово, Киренск - Верхнекарелина, Киренск - Шорохово, подъезд к д. Змеиново, подъезд к д. Кривошапкино, подъезд к д. Хабарова, подъезд к р.п. Алексеевск, формирующие внутренние связи между населенными пунктами.

Остальные автомобильные дороги муниципального образования имеют местное значение и относятся к дорогам общего пользования, имеют дорожную одежду с переходным типом покрытия.

Учитывая то, что причинами аварий являются неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, автомобильных дорог и слабая личная дисциплина, и подготовка работников, работающих в этой сфере, рост аварий имеет тенденцию к увеличению, так как кроме профилактической работы необходимы значительные материальные затраты на ремонт, реконструкцию дорог и обновление автопарка.

Большую вероятность возникновения техногенных аварий, способных перерасти в крупную экологическую катастрофу, придает высокая степень изношенности основных производственных фондов.

Риски возникновения ЧС на трубопроводном транспорте

Характерные аварии, происходящие на газопроводах, можно условно разбить на две основные группы:

- аварии с катастрофическими последствиями;

- аварии с последствиями малых масштабов.

К авариям с катастрофическими последствиями относятся аварии, связанные с разрывами труб на полное сечение и сопровождающиеся большими потерями транспортируемого продукта, пожарами и взрывами, способными негативно воздействовать на окружающую среду.

К авариям с последствиями малых масштабов относятся аварии, связанные с утечкой газа через неплотности в соединительных элементах и свищи в трубопроводах. Как правило, данные аварии не представляют опасности для людей и окружающей среды. Потери газа при таких авариях также невелики.

С точки зрения потенциального воздействия на окружающую среду аварийное разрушение газопроводов сопровождается:

- образованием волн сжатия за счет расширения в атмосфере природного газа, заключенного под давлением в объеме «мгновенно» разрушившейся части трубопровода, а также волн сжатия, образующихся при воспламенении газового шлейфа и расширении продуктов сгорания;

- разлетом осколков (фрагментов) из разрушенной части трубопровода;

- термическим воздействием пожара на окружающую среду в случае воспламенения газа

Начальную стадию аварии на газопроводе, связанную с существенным нарушением целостности трубопровода, представляют, как разрушительное высвобождение собственного энергозапаса в виде выброса больших объемов компримированного (сжатого) природного газа, сопровождающееся формированием ударной волны за счет расширения выброшенного продукта и образованием полей поражения разлетающимися осколками разрушенного трубопровода.

В дальнейшем, аварийный процесс, в который вовлекается выброшенный объем природного газа, может развиваться по различным сценариям, зависящим от множества дополнительных факторов влияния, таких как:

- несущая способность грунта;

- состав грунта (содержание каменистых включений);

- скорость ветра, класс стабильности атмосферы, температура и влажность воздуха;

- наличие и распределение источников зажигания на прилегающей территории.

Риски возникновения ЧС на водном транспорте

Причины аварийных ситуаций на водном транспорте:

- стихия;

- неисправность судна;

- ошибочные действия экипажа.

К наиболее тяжелым последствиям при ЧС на водном транспорте можно отнести:

- взрывы опасных грузов, приводящие к гибели пассажиров и экипажей судов, работников портов и пристаней;

- пожары на грузовых, пассажирских, промысловых и особенно нефтеналивных судах, приводящие к тем же последствиям;

- разлив нефтепродуктов, образование крупных нефтяных пятен на акватории побережье, уничтожение пляжей, нанесение огромного экологического ущерба окружающей среде;

- материальный ущерб речному флоту.

Организация и оказание помощи терпящим бедствие судам отличаются исключительной сложностью, затруднены розыск пораженных и оказание им медицинской помощи.

В результате морских и речных катастроф ежегодно в мире погибает около 200 тыс. чел., из них 50 тыс. - непосредственно в воде после кораблекрушения, а 50 тыс. погибает на спасательных средствах в условиях, не являющихся на самом деле чрезвычайными.

Остальные гибнут вместе с потерпевшими бедствие судами и кораблями.

Любая ЧС на воде характеризуется изолированностью людей, в том числе и пораженных, относительной скудостью спасательных средств и сил медицинской помощи, возможностью возникновения паники среди терпящих бедствие людей.

При этом возможными видами поражений могут быть:

- механические травмы;

- термические ожоги;

- острые химические отравления;

- переохлаждения в воде;

- утопления.

Обычно последствия катастроф оценивают по числу погибших и количеству раненых, хотя в число пострадавших входят также люди, перенесшие тяжелую психическую травму, и люди, на которых самым неблагоприятным образом сказались экстремальные условия внешней среды в ЧС (низкая или высокая температура, ветер и др.).

Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходит под воздействием ураганов, штормов, туманов, льдов, а также по вине людей - капитанов, лоцманов и членов экипажа.

Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте

Чрезвычайные ситуации связаны с дорожными авариями при транспортировке опасных грузов по дорогам. Непосредственно к опасным маршрутам относятся дороги, используемые для доставки нефтепродуктов.

Наибольшую опасность при перевозке опасных веществ представляет аварии на автомобильном транспорте, что в свою очередь приведет к опрокидыванию цистерны, разливу нефтепродуктов с последующим возгоранием и взрывом емкости с возникновением огненного шара. При возникновении данного аварийного сценария в районе жилой застройки в зону поражающих факторов попадают жилые здания и население населенного пункта.

Наиболее опасной чрезвычайной ситуацией является взрыв автомобильной цистерны в результате аварии на автомобильной дороге. В результате аварии на дороге происходит пролив нефтепродуктов с последующим возгоранием, при термическом воздействии на цистерну происходит вскипание нефтепродуктов, что влечет за собой взрыв автомобильной цистерны.

Наиболее уязвимые участки путей сообщения:

-	 в зимний период в результате снежных заносов может быть нарушено движение транспорта на автомагистралях регионального значения: «Киренск → Казачинское», «Усть-Кут → Киренск», «Киренск → Орлово», «Киренск → Верхнекарелина», «Киренск → Шорохово» и др.

На данных автомобильных дорогах покрытие - капитальное, асфальтобетонное, переходное. Остальные автомобильные дороги городского поселения имеют местное значение и относятся к дорогам общего пользования, имеют дорожную одежду с переходным типом покрытия.

Оценка последствий возникновения аварий на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока жилой застройки

Из аварий на внутренних инженерных коммуникациях наибольшую опасность представляют аварии на системах электроснабжения.

Согласно статистическим данным, неисправности электрического оборудования и электрических сетей, нарушение требований безопасности при их эксплуатации являются наиболее частой причиной гибели людей в результате поражения электрическим током.

Неисправности электрических сетей и электрооборудования, кроме того, наряду с нарушениями правил пожарной безопасности, стоят на первом месте среди причин возникновения чрезвычайных ситуаций, источником которых являются пожары (2,8 × 10-1 случаев в год).

Оценка последствий террористических актов

Ниже приведены ориентировочные границы зон возможных разрушений при расчете последствий подрыва заряда конденсированных взрывчатых веществ - 50 кг тротила на планируемой территории.

Расчеты последствий террористического акта необходимо выполнять согласно методикам, изложенных в Сборнике методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (Книга 2), М., МЧС России, 1994.

В общем виде, параметры взрыва конденсированных взрывчатых определяются в зависимости от вида, эффективной массы, характера подстилающей поверхности и расстояния до центра взрыва.

Ориентировочные границы зон возможных разрушений:

- радиус зоны полных разрушений - 23 м;

- радиус зоны сильных разрушений - 53 м;

- радиус зоны средних разрушений - 107 м;

- радиус зоны слабых разрушений - 196 м.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарных разрывов от существующих и проектируемых автозаправочных станций, складов ГСМ;

- оснащение территорий автозаправочных станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

- контроль за состоянием емкостей на складах ГСМ, автозаправочных станциях, замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий на территории складов ГСМ и АЗС исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

На объектах повышенной опасности (помещениях котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлоагрегатов.

Предотвращение образования взрывов пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

- установлением в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20 % величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

Надежность водоснабжения населенных пунктов обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и других жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- заменой устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучения и повышения квалификации работников предприятий; созданием аварийного запаса материалов.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

В чрезвычайных ситуациях резко увеличиваются грузо - и пассажиропотоки. Этот фактор следует учитывать при подготовке сети автомобильных дорог к устойчивой работе при чрезвычайных ситуациях. Особое внимание должно уделяться дорожному обеспечению эвакуации населения из пострадавших районов, так как состояние автодорог непосредственно влияет на сроки ее осуществления. В период эвакуации на отдельных участках дорог возможны заторы вследствие перегруженности и неподготовленности дорог к этим перевозкам. Для эффективного функционирования дорог в период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций они должны обладать эксплуатационными характеристиками, способствующими решению задач, возникающих при ликвидации таких ситуаций. Это должно достигаться организационно-техническими мероприятиями, проводимыми как в период, предшествующий возникновению чрезвычайной ситуации, так и в процессе ликвидации ее последствий.

Размещение эвакуированного населения необходимо предусматривать в зданиях общественного назначения (гостиницах, домах отдыха, кинотеатрах, спортивных сооружениях, общежитиях и т.п.). Порядок оповещения и размещения должен доводиться до всех категорий населения. Регистрация эвакоконтингента производится непосредственно в местах его размещения.

Транспортное обеспечение и временное размещение эваконаселения осуществляется по заранее отработанным планам и в оперативном порядке.

## 6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС биолого-социального характера на функционирование застраиваемой территории

ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. Патогенные (болезнетворные) микробы вызывают заразные (инфекционные) заболевания человека, животных и растений. Все патогенные микробы - паразиты, т.е. живут и размножаются в других организмах и могут вызывать болезни. В зависимости от форм и размеров патогенных микробов различают: бактерии, риккетсии, вирусы, грибки, простейшие, прионы.

В основу классификации инфекционных болезней людей положен механизм передачи возбудителя.

Кроме того, инфекционные болезни также делят на: кишечные инфекции, инфекции дыхательных путей (аэрозольные), кровяные (трансмиссивные) инфекции и инфекции наружных покровов. Широко применяется классификация инфекционных болезней по виду возбудителя: вирусные, риккетсиозы, бактериальные, протозойные, гельминтозы, болезни системы крови. Заболевания людей и животных проявляются в виде особо опасной инфекции.

Особо опасная инфекция - состояние зараженности организма людей или животных, проявляющееся в виде инфекционной болезни, прогрессирующей во времени и пространстве и вызывающей тяжелые последствия для здоровья людей и сельскохозяйственных животных либо летальные исходы. К особо опасным болезням людей относятся: чума, холера, СПИД, сибирская язва, дизентерия, туляремия, сап, туберкулез, менингит, дифтерия, гепатит, грипп, корь и др. К особо опасным болезням животных относятся: ящур, классическая чума свиней, псевдочума птиц, инфекционный гепатит, бешенство, бруцеллез, столбняк и др.

Риски возникновения ЧС, связанных с инфекционной заболеваемости людей на территории муниципального образования, отсутствуют. За последние годы на территории муниципального образования вспышек и массовых заболеваний животных не наблюдалось. Эпифитотийных вспышек болезней сельскохозяйственных культур на территории муниципального образования не наблюдалось.

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

На территории муниципального образования расположено скотомогильник в г. Киренске, мкр. Авиагородок возле площадки временного хранения ТКО.

## 6.4. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории.

Источниками системы водоснабжения Киренского муниципального образования являются подземные и поверхностные воды.

Система водоснабжения представлена сочетанием централизованной и децентрализованной систем.

Отмечается значительный износ сетей и объектов водоснабжения.

г. Киренск

Система водоснабжения г. Киренск Киренского района Иркутской области с входящими в нее водозаборными сооружениями и сетями поделена на следующие эксплуатационные зоны:

- микр. Центральный (водозабор «Центральный»);

- микр. Мельничный (водозабор микр. Мельничный);

- микр. Балахня (водозабор кв. Водников);

- микр. Балахня (водозабор РСУ ул. Шукшина);

- микр. Авиагородок (водозаборы микр. Авиагородок по ул. Чкалова и ул. Осипенко).

Водопроводные сети и сооружения, указанных микрорайонов эксплуатирует ООО «Тепловодоканал».

ООО «Тепловодоканал» оказывает услуги по водоснабжению около 11 тыс. абонентам, в том числе объекты социального назначения, бюджетных организаций и промышленных предприятий микрорайонов г. Киренска.

МП «Остров» снабжает водой микрорайоны: Гарь, Пролетарский и микрорайон по ул. Зеленая, а также осуществляет подвоз воды населению, где отсутствует централизованное водоснабжение.

Водоснабжение потребителей микр. Центральный островной части г. Киренска осуществляется от водозабора подземных вод со скважиной № 31 и насосной станции 2-го подъема. Водозабор «Центральный» расположен на левобережье р. Киренга, вблизи южной окраины г. Киренск, в 50 м к югу от селитебной территории микр. Центральный, в 40 м к северу от р. Киренга.

Вода из скважины забирается насосом ЭЦВ 8-40-90 и поступает по трубам в накопительную ёмкость объемом 500 м3, из ёмкости вода подаётся на насосную станцию 2-го подъема, откуда с помощью насосов поступает в разводящие сети потребителям. По мере использования, насос включается и качает воду в накопительную емкость.

Водоснабжение потребителей левобережной части г. Киренска, в том числе Красноармейский судостроительный завод (в настоящее время ООО «Алексеевская РЭБ флота») и микр. Мельничный осуществляется от водозабора подземных вод со скважинами 1, 2 № 251Д, 110Д и насосной станции 2-го подъема.

Вода из скважин забирается погружными насосами ЭЦВ 8-40-90, которые работают попеременно в прерывистом режиме. Добываемая вода через систему задвижек поступает в наземный утепленный водовод, по которому далее транспортируется в накопительный резервуар чистой воды объемом 500 м3, расположенный в 420 м к юго-востоку от водозабора на территории станции 2-го подъема, на северной окраине микр. Мельничный.

От станции 2-го подъема вода по подземным коммуникациям поставляется водопотребителям микрорайона.

Водоснабжение потребителей микр. Балахня осуществляется из скважины, расположенной в водонапорной башне, в которой имеется: накопительный бак емкостью 40 м3, оборудование водоподготовки воды, состоящее из фильтров механической очистки воды и установки обеззараживания воды «Роса-УФ-10».

Оборудование водоподготовки смонтировано и запущено в 2007 г. Вода из башни с помощью сетевого подкачивающего насоса CR10-05, работающего в постоянном режиме, осуществляется подача воды потребителям квартала Водников. На р. Киренга имеется через плавучая пожарная установка, которая используется для пожарных целей.

Водозабор со скважиной № 2744 расположен на правом берегу р. Лена по ул. Шукшина г. Киренск. Оголовок скважины находится внутри водонапорной башни, забетонирован.

Вода из скважины забирается насосом ЭЦВ 6-10-80, который работает 4 часа в сутки и подается в водонапорную башню объемом 10 м3. Из нее вода подается в разводящие сети микрорайона Балахня и Аэропорта.

Водозабор со скважиной № 2368 расположен западнее г. Киренска на территории Авиагородка. Оголовок скважины находится внутри водонапорной башни, забетонирован.

Вода из скважины забирается насосом ЭЦВ 6-16-75 и подается в водонапорную башню объемом 30 м3. Из нее вода помощью сетевого подкачивающего насоса К65-50-160, работающего в постоянном режиме, подается в разводящие сети микрорайона Авиагородок.

Водозабор со скважиной № 3481 расположен на правом берегу р. Лена в центре микр. Авиагородок. Оголовок скважины находится внутри водонапорной башни, забетонирован.

Вода из скважины забирается насосом ЭЦВ 6-6,5-85 и подается в водонапорную башню объемом 30 м3. Из нее вода с помощью сетевого подкачивающего насоса ВК-2/26, работающего в постоянном режиме, подается в разводящие сети микрорайона Авиагородок.

д. Сидорова

На территории населенного пункта размещена водозаборная скважина с водонапорной башней.

д. Бор, д. Верхнекарелина, с. Змеиново, д. Коммуна, с. Кривошапкино, д. Никольск, д. Старая Деревня, д. Хабарова

В населенных пунктах централизованная система водоснабжения отсутствует.

Территория Киренского муниципального образования относится к Ленскому гидролого-морфологическому району. Гидрографическая сеть территории городского поселения представлена множеством рек и ручьев. Главной речной артерией, прорезающей территорию городского поселения в юго-восточном направлении, является река Лена, с притоками р. Никольская, р. Киренга, р. Телячиха, р. Иртыш, р. Кулебячиха, р. Чертовская, руч. Еловый.

На планируемой территории присутствуют системы обеспечения пожарной безопасности.

Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо

Для обеспечения противопожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ в настоящее время территория городского поселения обслуживается одной пожарной частью № 39 Федерального государственного казенного учреждения «14 отряд Федеральной противопожарной службы МЧС России по Иркутской области»).

Данная пожарная часть расположена в г. Киренск.

Место дислокации данной пожарной части - Иркутская область, Киренский район, Киренск, ул. Галата и Леонова, д. 3.

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, необходима организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на планируемой территории.

Проектом предусматривается выполнение мероприятий по развитию существующих систем водоснабжения территории, включающих установку пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, ремонт (замену) существующей водопроводной инфраструктуры. Установку пожарных гидрантов необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2020.

На водопроводной сети в смотровых колодцах должны устанавливаться противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Вода для тушения пожара на территории населенных пунктов муниципального образования (в том числе и на территории г. Киренск) должна хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а время пополнения противопожарного запаса 24 часа.

Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Принимается - один пожар в одном населенном пункте городского поселения, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 × 5 × 3600)  1000 = 54 м3.

В населенных пунктах муниципального образования (в которых отсутствует) централизованная система водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах необходимо строительство пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Так же проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по пожарной безопасности:

- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями - магистралями, санитарно-защитными зонами;

- членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные между собой водно-зелеными пространствами;

- единая система озеленения территории, что позволяет использовать зеленые насаждения как противопожарные разрывы;

- противопожарные расстояния от границ населенных пунктов муниципального образования до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м;

- дальнейшее развитие улично-дорожной сети со строительством магистралей, улиц с твердым покрытием;

- устройство пожарных подъездов (пирсов) через каждые 500 м береговой полосы водных объектов в пределах застройки для забора воды на пожаротушение.

- при размещении проектируемых объектов соблюдены противопожарные разрывы от существующих пожаровзрывоопасных объектов;

- размещение проектируемых пожаровзрывоопасных объектов на территории должны быть предусмотрены согласно требований, ст. 66 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, органов управления учреждений;

- по всей длине - к зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м. Ширина проездов для пожарной техники должно составлять не менее 6 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 × 15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

В части, касающейся противопожарного водоснабжения поселения, необходимо учитывать требования ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части от 2 гидрантов, учитывая, что расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах составляет менее 40 литров в секунду на 1 пожар.

Ниже приведена карта территории Киренского городского поселения Иркутской области, наиболее подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с п.3 ч.1 ст.11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию городского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования, рекреационные земли, земли для развития.

Границы городского поселения установлены Законом Иркутской области от 16.12.2004г. № 87-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Киренского района Иркутской области». В результате установления границ в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее – земли промышленности и иного специального назначения), земли водного фонда и земли запаса.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Землями лесного фонда признаются земли, покрытые лесом, а также не покрытые им, но предоставленные или предназначенные для ведения лесного хозяйства.

Землями водного фонда являются земли, на которых находятся поверхностные водные объекты.

В ходе подготовки проекта ГП, в целях развития муниципального образования в целом и входящего в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов путем исключения из границ земель лесного фонда и изменение земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель запаса. В целом, обоснование можно сгруппировать по следующей причине:

- наличие существующей противоречивой и недостоверной информации. В ряде случаев данные документов территориального планирования, законодательства, данных государственного кадастра не соответствуют друг другу. Проект объединяет данные из разных источников и приводит их в соответствие, с учетом действующего законодательства.

г. Киренск

Для приведения в соответствие ранее установленных границ населенного пункта действующему законодательству РФ (в том числе статьями 11.9, 83 Земельного кодекса Российской Федерации) исключены пересечения земельных участков, предоставляемых гражданам или юридическим лицам; также исключены недостатки, препятствующие рациональному использованию и охране земель, в частности, чересполосица, изломанность границ.

Проектом планируется исключить из границ населенного пункта (для соблюдения требований статей 11.9, 83 Земельного кодекса Российской Федерации) земли лесного фонда площадью 17,379 га, земли промышленности и иного специального назначения площадью 0,103 га, земли запаса площадью 235,28 га.

Предусмотрено увеличение земель населенного пункта в связи с присоединением частей земельных участков, которые в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к г. Киренск, но фактически частично находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Площадь земель населенных пунктов, не включенных ранее в границы населенного пункта, составляет – 0,88 га. Также увеличение земель населенного пункта планируется за счет земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса. Площадь переводимых территорий из земель сельскохозяйственного назначения составляет – 0,08 га, из земель запаса составляет – 29,05 га.

д. Коммуна

Для приведения в соответствие ранее установленных границ населенного пункта действующему законодательству РФ (в том числе статьями 11.9, 83 Земельного кодекса Российской Федерации) исключены пересечения земельных участков, предоставляемых гражданам или юридическим лицам; также исключены недостатки, препятствующие рациональному использованию и охране земель, в частности, чересполосица, изломанность границ.

Проектом планируется исключить из границ населенного пункта (для соблюдения требований статей 11.9, 83 Земельного кодекса Российской Федерации) земли сельскохозяйственного назначения площадью 0,88 га, земли лесного фонда площадью 0,34 га, земли промышленности и иного специального назначения площадью 0,18 га, земли запаса площадью 0,047 га.

д. Хабарова

Для приведения в соответствие ранее установленных границ населенного пункта действующему законодательству РФ (в том числе статьями 11.9, 83 Земельного кодекса Российской Федерации) исключены пересечения земельных участков, предоставляемых гражданам или юридическим лицам; также исключены недостатки, препятствующие рациональному использованию и охране земель, в частности, чересполосица, изломанность границ.

Проектом планируется исключить из границ населенного пункта (для соблюдения требований статей 11.9, 83 Земельного кодекса Российской Федерации) земли промышленности и иного специального назначения площадью 0,005 га.

Предусмотрено увеличение земель населенных пунктов за счет земель запаса. Площадь переводимых территорий из земель запаса составляет – 0,00805 га.

д. Сидорова

Для приведения в соответствие ранее установленных границ населенного пункта действующему законодательству РФ (в том числе статьями 11.9, 83 Земельного кодекса Российской Федерации) исключены пересечения земельных участков, предоставляемых гражданам или юридическим лицам; также исключены недостатки, препятствующие рациональному использованию и охране земель, в частности, чересполосица, изломанность границ.

Проектом предусмотрено увеличение земель населенных пунктов за счет земель запаса. Площадь переводимых территорий из земель запаса составляет – 0,46 га.

д. Никольск

Для приведения в соответствие ранее установленных границ населенного пункта действующему законодательству РФ (в том числе статьями 11.9, 83 Земельного кодекса Российской Федерации) исключены пересечения земельных участков, предоставляемых гражданам или юридическим лицам; также исключены недостатки, препятствующие рациональному использованию и охране земель, в частности, чересполосица, изломанность границ.

Проектом планируется исключить из границ населенного пункта (для соблюдения требований статей 11.9, 83 Земельного кодекса Российской Федерации) земли промышленности и иного специального назначения площадью 0,25 га.

с. Змеиново

Для приведения в соответствие ранее установленных границ населенного пункта действующему законодательству РФ (в том числе статьями 11.9, 83 Земельного кодекса Российской Федерации) исключены пересечения земельных участков, предоставляемых гражданам или юридическим лицам; также исключены недостатки, препятствующие рациональному использованию и охране земель, в частности, чересполосица, изломанность границ.

Проектом планируется исключить из границ населенного пункта (для соблюдения требований статей 11.9, 83 Земельного кодекса Российской Федерации) земли запаса площадью 6,03 га, земли водного фонда площадью 0,49 га, земли сельскохозяйственного назначения площадью 25,2 га.

с. Кривошапкино

Для приведения в соответствие ранее установленных границ населенного пункта действующему законодательству РФ (в том числе статьями 11.9, 83 Земельного кодекса Российской Федерации) исключены пересечения земельных участков, предоставляемых гражданам или юридическим лицам; также исключены недостатки, препятствующие рациональному использованию и охране земель, в частности, чересполосица, изломанность границ.

Проектом планируется исключить из границ населенного пункта (для соблюдения требований статей 11.9, 83 Земельного кодекса Российской Федерации) земли запаса площадью 0,16 га, земли сельскохозяйственного назначения площадью 0,69 га.

Подробное обоснование по каждому земельному участку приведено в таблице.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение ГП, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах городского поселения.

Соответственно, в результате утверждения ГП, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов, входящих в состав Киренского городского поселения, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

До утверждения ГП, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном ст.20, 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации. После согласования проекта ГП и его утверждения, Дума, утвердившая ГП, направляет копию ГП в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Таблица 70.1

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из их границ

| Населенный пункт | Кадастровый номер участка | Общая площадь, га | Существующая категория | Планируемая категория | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки, исключаемые из границ населенных пунктов |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:010601:18 | 1,66 | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:000000:672 | 0,027 | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:010501:53 | 3,71 | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:010501:55 | 1,49 | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:010501:56 | 1,06 | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:000000:65 | 0,03 | Земли промышленности | Земли промышленности | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:000000:736 | 1,44 | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:000000:44 | 0,01 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:000000:649 | 7,96 | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:000000:51 | 0,02 | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:011605:69 | 0,002 | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:011605:75 | 0,005 | Земли промышленности | Земли промышленности | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:011605:78 | 0,004 | Земли промышленности | Земли промышленности | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:000000:760 | 0,01 | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:011605:77 | 0,002 | Земли промышленности | Земли промышленности | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:011605:76 | 0,002 | Земли промышленности | Земли промышленности | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:110001:673 | 0,05 | Земли промышленности | Земли промышленности | Зона лесов |
| Итого: |  | 17,50 |  |  |  |
| д. Хабарова | Часть земельного участка 38:09:000000:849 | 0,005 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| Итого: |  | 0,005 |  |  |  |
| д. Никольск | Часть земельного участка 38:09:000000:67 | 0,23 | Земли промышленности | Земли промышленности | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| д. Никольск | Часть земельного участка 38:09:070401:56 | 0,02 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| Итого: |  | 0,25 |  |  |  |
| с. Змеиново | Часть земельного участка 38:09:000000:823 | 25,20 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона лесов |
| с. Змеиново | Часть земельного участка 38:09:110001:25 | 0,49 | Земли водного фонда | Земли водного фонда | Зона лесов |
| Итого: |  | 25,69 |  |  |  |
| д. Коммуна | Часть земельного участка 38:09:110002:567 | 0,27 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | Производственная зона |
| д. Коммуна | Часть земельного участка 38:09:000000:736 | 0,34 | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов |
| д. Коммуна | Часть земельного участка 38:09:000000:69 | 0,61 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий |
| д. Коммуна | Часть земельного участка 38:09:000000:44 | 0,18 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| Итого: |  | 1,40 |  |  |  |
| с. Кривошапкино | Часть земельного участка 38:09:000000:1364 | 0,53 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий |
| с. Кривошапкино | Часть земельного участка 38:09:000000:45 | 0,16 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий |
| Итого: |  | 0,69 |  |  |  |
| Земельные участки, включаемые в земли населенных пунктов |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:000000:655 | 0,05 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:010501:48 | 0,03 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Жилые зоны |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:000000:59 | 0,0005 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Жилые зоны |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:000000:849 | 0,005 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:011001:196 | 0,26 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:011001:72 | 0,009 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| г. Киренск | Часть земельного участка 38:09:000000:1395 | 0,609 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона кладбищ |
| Итого: |  | 0,9635 |  |  |  |
| д. Сидорова | Часть земельного участка 38:09:000000:66 | 0,42 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Жилые зоны |
| Итого: |  | 0,42 |  |  |  |

Таблица 70.2

Перечень кадастровых кварталов, включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из их границ

| Населенный пункт | Кадастровый номер участка | Общая площадь, га | Существующая категория | Планируемая категория | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территории кадастровых кварталов, исключаемые из границ населенных пунктов |
| г. Киренск | Часть кадастрового квартала 38:09:010601 | 26,25 | Земли населенных пунктов | Земли запаса | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть кадастрового квартала 38:09:010501 | 43,25 | Земли населенных пунктов | Земли запаса | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть кадастрового квартала 38:09:000052 | 2,12 | Земли населенных пунктов | Земли запаса | Зона акваторий |
| г. Киренск | Часть кадастрового квартала 38:09:110702 | 0,008 | Земли населенных пунктов | Земли запаса | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| г. Киренск | Часть кадастрового квартала 38:09:110701 | 0,00005 | Земли населенных пунктов | Земли запаса | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| г. Киренск | Часть кадастрового квартала 38:09:010901 | 10,66 | Земли населенных пунктов | Земли запаса | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| г. Киренск | Часть кадастрового квартала 38:09:010802 | 0,48 | Земли населенных пунктов | Земли запаса | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть кадастрового квартала 38:09:011001 | 1,40 | Земли населенных пунктов | Земли запаса | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть кадастрового квартала 38:09:011605 | 151,1 | Земли населенных пунктов | Земли запаса | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть кадастрового квартала 38:09:011710 | 0,009 | Земли населенных пунктов | Земли запаса | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| г. Киренск | Часть кадастрового квартала 38:09:011711 | 0,00009 | Земли населенных пунктов | Земли запаса | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| Итого: |  | 235,2771 |  |  |  |
| с. Кривошапкино | Часть кадастрового квартала 38:09:110102 | 0,12 | Земли населенных пунктов | Земли запаса | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| с. Кривошапкино | Часть кадастрового квартала 38:09:110101 | 0,04 | Земли населенных пунктов | Земли запаса | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| Итого: |  | 0,16 |  |  |  |
| д. Коммуна | Часть кадастрового квартала 38:09: 010901 | 0,047 | Земли населенных пунктов | Земли запаса | Зона лесов |
| Итого: |  | 0,047 |  |  |  |
| с. Змеиново | Часть кадастрового квартала 38:09:070301 | 6,03 | Земли населенных пунктов | Земли запаса | Зона лесов |
| Итого: |  | 6,03 |  |  |  |
| Территории кадастровых кварталов, включаемые в земли населенных пунктов |
| г. Киренск | Часть кадастрового квартала 38:09:010501 | 1,13 | Земли запаса | Земли населенных пунктов | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть кадастрового квартала 38:09:110001 | 0,26 | Земли запаса | Земли населенных пунктов | Зона лесов |
| г. Киренск | Часть кадастрового квартала 38:09:010901 | 26,80 | Земли запаса | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| г. Киренск | Часть кадастрового квартала 38:09:011001 | 0,86 | Земли запаса | Земли населенных пунктов | Зона лесов |
| Итого: |  | 29,05 |  |  |  |
| д. Хабарова | Часть кадастрового квартала 38:09:110702 | 0,008 | Земли запаса | Земли населенных пунктов | Жилые зоны |
| д. Хабарова | Часть кадастрового квартала 38:09:110701 | 0,00005 | Земли запаса | Земли населенных пунктов | Жилые зоны |
| Итого: |  | 0,00805 |  |  |  |
| д. Сидорова | Часть кадастрового квартала 38:09:110201 | 0,46 | Земли запаса | Земли населенных пунктов | Жилые зоны |
| Итого: |  | 0,46 |  |  |  |

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Утвержденные предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального и регионального значения отсутствуют.

Таблица 71

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь (2031) | Расчетный срок (2041) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га/тыс.км2 | 615172,13/0,615 | 615172,13/0,615 | 615172,13/0,615 |
| 1.1 | Общая площадь населенных пунктов |
| 1.1.1 | г. Киренск | га | 3717,09 | 3498,90 | 3498,90 |
| 1.1.2 | д. Бор | га | 6,86 | 6,86 | 6,86 |
| 1.1.3 | д. Верхнекарелина | га | 18,63 | 18,63 | 18,63 |
| 1.1.4 | с. Змеиново | га | 90,68 | 59,07 | 59,07 |
| 1.1.5 | д. Коммуна | га | 27,80 | 26,57 | 26,57 |
| 1.1.6 | с. Кривошапкино | га | 129,76 | 129,14 | 129,14 |
| 1.1.7 | д. Никольск | га | 23,03 | 22,79 | 22,79 |
| 1.1.8 | д. Сидорова | га | 39,91 | 40,80 | 40,80 |
| 1.1.9 | д. Старая Деревня | га | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| 1.1.10 | д. Хабарова | га | 15,33 | 15,33 | 15,33 |
| 1.2 | Общая площадь земель по муниципальному образованию |
| 1.2.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 1399,05 | 1425,82 | 1425,82 |
| 1.2.2 | Земли населенных пунктов | га | 935,61 | 679,06 | 679,06 |
| 1.2.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения | га | 209,60 | 210,14 | 210,14 |
| 1.2.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - | - |
| 1.2.5 | Земли лесного фонда | га | 308032,52 | 308050,24 | 308050,24 |
| 1.2.6 | Земли водного фонда | га | 1,53 | 2,02 | 2,02 |
| 1.2.7 | Земли запаса | га | 304593,82 | 304804,82 | 304804,82 |
| 2.1 | Общая площадь зон по муниципальному образованию |
| 2.1.1 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 4,99 | 6,05 | 6,05 |
| 2.1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |  | 289,55 | 351,56 | 351,56 |
| 2.1.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 291,40 | 417,76 | 417,76 |
| 2.1.4 | Общественно-деловая зона | га | 97,24 | 66,81 | 66,81 |
| 2.1.5 | Производственная зона | га | 95,32 | 478,57 | 478,57 |
| 2.1.6 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 291,40 | - | - |
| 2.1.7 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 507,62 | - | - |
| 2.1.8 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 190,88 | 4457,16 | 4457,16 |
| 2.1.9 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 20,54 | - | - |
| 2.1.10 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | - | 8,96 | 8,96 |
| 2.1.11 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га | 222,72 | 204,05 | 204,05 |
| 2.1.12 | Зона лесов | га | 544926,8 | 602097,71 | 602097,71 |
| 2.1.13 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 313,8 | 1463,40 | 1463,40 |
| 2.1.14 | Иные рекреационные зоны | га | 19620,18 | - | - |
| 2.1.15 | Зона кладбищ | га | 49,01 | 26,22 | 26,22 |
| 2.1.16 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 17,33 | - | - |
| 2.1.17 | Зона акваторий | га | 5056,96 | 4987,31 | 4987,31 |
| 2.1.18 | Зона складирования и захоронения отходов | га | - | 31,98 | 31,98 |
| 2.1.19 | Иные зоны | га | 13890,04 | - | - |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1 | Общая численность постоянного населения, в т.ч. | чел. | 11894 | 11159 | 10527 |
| 1.1.1 | г. Киренск | чел. | 10989 | 10309 | 9727 |
| 1.1.2 | д. Бор | чел. | 5 | 5 | 4 |
| 1.1.3 | д. Верхнекарелина | чел. | - | - | - |
| 1.1.4 | с. Змеиново | чел. | 87 | 82 | 77 |
| 1.1.5 | д. Коммуна | чел. | 120 | 113 | 106 |
| 1.1.6 | с. Кривошапкино | чел. | 385 | 361 | 341 |
| 1.1.7 | д. Никольск | чел. | 102 | 96 | 90 |
| 1.1.8 | д. Сидорова | чел. | 173 | 162 | 153 |
| 1.1.9 | д. Старая Деревня | чел. | 9 | 8 | 8 |
| 1.1.10 | д. Хабарова | чел. | 24 | 23 | 21 |
| 2 | общая численность временного населения | чел. | 594 | 594 | 594 |
| 2.1 | общая численность временного населения (по населенному пункту) |  |  |  |  |
| 2.1.1 | г. Киренск | чел. | 594 | 594 | 594 |
| 2.1.2 | д. Бор | чел. | - | - | - |
| 2.1.3 | д. Верхнекарелина | чел. | - | - | - |
| 2.1.4 | с. Змеиново | чел. | - | - | - |
| 2.1.5 | д. Коммуна | чел. | - | - | - |
| 2.1.6 | с. Кривошапкино | чел. | - | - | - |
| 2.1.7 | д. Никольск | чел. | - | - | - |
| 2.1.8 | д. Сидорова | чел. | - | - | - |
| 2.1.9 | д. Старая Деревня | чел. | - | - | - |
| 2.1.10 | д. Хабарова | чел. | - | - | - |
| 2.1.11 | временное население СНТ Прометей | чел. | 74 | 74 | 74 |
| 2.1.12 | временное население СНТ Судоремонтник | чел. | 265 | 265 | 265 |
| 2.1.13 | временное население СНТ Строитель | чел. | 140 | 140 | 140 |
| 2.1.14 | временное население СНТ Путеец | чел. | 115 | 115 | 115 |
| 3 | общая численность населения (по поселению) | чел. | 12488 | 11853 | 11221 |
| 3.1 | общая численность населения (по поселению) |  |  |  |  |
| 3.1.1 | г. Киренск | чел. | 10989 | 10309 | 9727 |
| 3.1.2 | д. Бор | чел. | 5 | 5 | 4 |
| 3.1.3 | д. Верхнекарелина | чел. | - | - | - |
| 3.1.4 | с. Змеиново | чел. | 87 | 82 | 77 |
| 3.1.5 | д. Коммуна | чел. | 120 | 113 | 106 |
| 3.1.6 | с. Кривошапкино | чел. | 385 | 361 | 341 |
| 3.1.7 | д. Никольск | чел. | 102 | 96 | 90 |
| 3.1.8 | д. Сидорова | чел. | 173 | 162 | 153 |
| 3.1.9 | д. Старая Деревня | чел. | 9 | 8 | 8 |
| 3.1.10 | д. Хабарова | чел. | 24 | 23 | 21 |
| 3.1.11 | временное население СНТ Прометей | чел. | 74 | 74 | 74 |
| 3.1.12 | временное население СНТ Судоремонтник | чел. | 265 | 265 | 265 |
| 3.1.13 | временное население СНТ Строитель | чел. | 140 | 140 | 140 |
| 3.1.14 | временное население СНТ Путеец | чел. | 115 | 115 | 115 |
| 3.2 | плотность населения | чел. на га | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 4.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 2535 | 2406 | 2278 |
|  |  | % | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| 4.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 6806 | 6460 | 6115 |
|  |  | % | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| 4.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 3147 | 2987 | 2828 |
|  |  | % | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1 | Жилищный фонд постоянного населения |
| 1.1 | средняя обеспеченность постоянного населения S общ (по населенным пунктам) | м2/чел. | 23,75 | 29,38 | 31,15 |
| 1.1.1 | г. Киренск | м2/чел. | 24,00 | 30,00 | 31,80 |
| 1.1.2 | д. Бор | м2/чел. | 112,00 | 112,00 | 140 |
| 1.1.3 | д. Верхнекарелина | м2/чел. | - | - | - |
| 1.1.4 | с. Змеиново | м2/чел. | 27,00 | 30,00 | 31,95 |
| 1.1.5 | д. Коммуна | м2/чел. | 29,00 | 30,83 | 32,87 |
| 1.1.6 | с. Кривошапкино | м2/чел. | 17,00 | 30,00 | 31,76 |
| 1.1.7 | д. Никольск | м2/чел. | 24,00 | 30,00 | 32,00 |
| 1.1.8 | д. Сидорова | м2/чел. | 22,00 | 30,00 | 31,76 |
| 1.1.9 | д. Старая Деревня | м2/чел. | 107,00 | 120,00 | 120 |
| 1.1.10 | д. Хабарова | м2/чел. | 98,00 | 101,74 | 111,43 |
| 1.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 282973,86 | 327864,00 | 327864,00 |
| 1.3 |  | кол-во домов | 2271 | 2413 | 2413 |
| 2.1 | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |
| 2.1.1 | малоэтажная индивидуальная, блокированная жилая застройка | Sобщ, м2 | 122248,00 | 128182,00 | 128182,00 |
|  |  | кол-во домов | 1997 | 2100 | 2100 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 43,20 | 38,38 | 38,38 |
| 2.1.2 | многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | 160725,86 | 202041,40 | 202041,40 |
|  |  | кол-во домов | 274 | 313 | 313 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 56,80 | 61,62 | 61,62 |
| 2.1.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | 47249,54 | - |
|  |  | кол-во домов | - | 152 | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 14,41 | - |
| 2.2 | в том числе из общего объема нового жил.строительства по типу застройки: |
| 2.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | 5934,00 | - |
|  |  | кол-во домов | - | 113 | - |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | 33,26 | - |
| 2.2.2 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | 31535,54 | - |
|  |  | кол-во домов | - | 30 | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 66,74 | - |
| 2.2.3 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | 9780,00 | - |
|  |  | кол-во домов | - | 9 | - |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | 20,70 | - |
| 2.3 | в том числе из общего объема убыли жилищного фонда по типу застройки: |
| 2.3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | - | - |
| 2.3.2 | многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | 9780,00 | - |
|  |  | кол-во домов | - | 9 | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 2,98 | - |
| 2.3.3 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | 275553,26 | 318084,00 | 318084,00 |
|  |  | кол-во домов | 2255 | 2404 | 2789 |
|  |  | % от общ.объема сущ. жилищного фонда | 97,38 | 97,02 | 97,02 |
| 2.4 | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |
| 2.4.1 | малоэтажная индивидуальная, блокированная жилая застройка | Sобщ, м2 | 122248,00 | 128182,00 | 128182,00 |
|  |  | кол-во домов | 1997 | 2100 | 2100 |
|  |  | % от общ. объема жилищного стр-ва | - | 39,10 | 39,10 |
| 2.4.2 | многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | 153305,26 | 189902,00 | 189902,00 |
|  |  | кол-во домов | 258 | 304 | 304 |
|  |  | % от общ. объема жилищного стр-ва | - | 57,92 | 57,92 |
| 3 | Жилищный фонд временного населения |
| 3.1 | средняя обеспеченность временного населения S общ (по населенным пунктам) | м2/чел. | - | - | - |
| 3.1.1 | г. Киренск | м2/чел. | - | - | - |
| 3.1.2 | д. Бор | м2/чел. | - | - | - |
| 3.1.3 | д. Верхнекарелина | м2/чел. | - | - | - |
| 3.1.4 | с. Змеиново | м2/чел. | - | - | - |
| 3.1.5 | д. Коммуна | м2/чел. | - | - | - |
| 3.1.6 | с. Кривошапкино | м2/чел. | - | - | - |
| 3.1.7 | д. Никольск | м2/чел. | - | - | - |
| 3.1.8 | д. Сидорова | м2/чел. | - | - | - |
| 3.1.9 | д. Старая Деревня | м2/чел. | - | - | - |
| 3.1.10 | д. Хабарова | м2/чел. | - | - | - |
| 3.1.11 | временное население СНТ Прометей | м2/чел. | - | - | - |
| 3.1.12 | временное население СНТ Судоремонтник | м2/чел. | - | - | - |
| 3.1.13 | временное население СНТ Строитель | м2/чел. | - | - | - |
| 3.1.14 | временное население СНТ Путеец | м2/чел. | - | - | - |
| 3.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
| 3.3 | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |
| 3.3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - | - |
| 3.3.2 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - | - |
| 3.3.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - | - |
| 3.4 | в том числе из общего объема нового жил.строительства по типу застройки: |
| 3.4.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | - | - |
| 3.4.2 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - | - |
| 3.4.3 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | - | - |
| 3.5 | в том числе из общего объема убыли жилищного фонда по типу застройки: |
| 3.5.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | - | - |
| 3.5.2 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - | - |
| 3.5.3 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общ.объема сущ. жилищного фонда | - | - | - |
| 3.6 | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |
| 3.6.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | - | - |
| 3.6.2 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - | - | - |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Объекты образования |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | учащиеся | 894 | 1663 г. Киренск** с. Змеиново** д. Коммуна** с. Кривошапкино** д. Никольск** д. Сидорова** д. Хабарова** | - |
| 1.2 | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 1587 | 4390 г. Киренск** с. Змеиново** д. Коммуна** с. Кривошапкино** д. Никольск** д. Сидорова** д. Хабарова** | - |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования | учащиеся | 840 | 840 | 840- |
| 2. | Объекты здравоохранения |
| 2.1 | Амбулаторно- поликлинические учреждения | посещений в смену | 450 | 650 | 650 |
| 2.2 | Больничные учреждения | коек | 159 | 234 | 234 |
| 2.3 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль на 10 тыс.чел. | 9 | 10 | 10 |
| 2.4 | Фельдшерско-акушерские пункты | объекты населённом пункте с числом жителей 100-1200 чел. | 2 | 2 | 2 |
| 2.5 | Аптеки | объект | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Объекты культуры и искусства |
| 3.1 | Муниципальные библиотеки | объект | 4 | 4 | 4 |
| 3.2 | Муниципальные музеи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | Муниципальные архивы | объект | - | - | - |
| 3.4 | Учреждения культурно- досугового типа | зрительские места | 772 | 842 | 842 |
| 4 | Объекты физической культуры и спорта |
| 4.1 | Спортивные комплексы | кв.м.площади пола | 4192 | 4192 | 4192 |
| 4.2 | Плавательные бассейны | кв.м.зеркала воды | - | 930 | 930 |
| 4.3 | Стадионы | объект | 2 | 2 г.Киренск** | 9 г.Киренск** |
| 4.4 | Плоскостные сооружения | кв.м. плоскостных сооружений | 3990 | 3990 | 3990 |
| 5 | Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |
| 5.1 | Предприятия торговли | м2 торговой площади | нд | 2834,40 г. Киренск** д. Бор** с. Змеиново** д. Никольск** д. Сидорова** д. Старая Деревня** д. Хабарова** | 2834,40 г. Киренск** д. Бор** с. Змеиново** д. Никольск** д. Сидорова** д. Старая Деревня** д. Хабарова** |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | мест | - | 418 с. Змеиново** д. Коммуна** с. Кривошапкино** д. Никольск** д. Сидорова** | 418 с. Змеиново** д. Коммуна** с. Кривошапкино** д. Никольск** д. Сидорова** |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | нд | 92 д. Коммуна** с. Кривошапкино** д. Сидорова** | 92 д. Коммуна** с. Кривошапкино** д. Сидорова** |
| 5.4 | Отделения связи | объект | 4 | 4 | 4 |
| 5.5 | Отделение банка, операционная касса | объект | 3 | 3 | 3 |
| 5.6 | Гостиницы | мест | - | - | - |
| 5.7 | Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
| 5.8 | Полигон для захоронения твердых коммунальных отходов | объект | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Объекты пожарной охраны |
| 6.1 | Пожарное депо | объект | 2 | 3 | 3 |
| 7 | Места захоронения, организация ритуальных услуг |
| 7.1 | Кладбище традиционного захоронения | га | 16,3 | 19,2 | 19,2 |
| 7.2 | Кладбище урновых захоронений после кремации | га | 0 | 0,21 | 0,21 |
| 7.3 | Бюро похоронного обслуживания | объект | 0 | 10 | 10 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | Киренское городское поселение |
| 1.1 | Протяженность дорог за пределами населенных пунктов, в т.ч. | км | 166,636 | 166,636 | 166,636 |
|  | - регионального значения | км | 74,388 | 74,388 | 74,388 |
|  | - местного значения | км | 92,248 | 92,248 | 92,248 |
| 2 | г. Киренск |
| 2.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения, в т.ч. | км | 75,475 | 75,475 | 75,475 |
|  | - магистральные дороги регулируемого движения | км | - | - | - |
|  | - магистральные улицы регулируемого движения | км | 15,161 | 15,161 | 15,161 |
|  | - улицы в жилой застройке | км | 60,314 | 60,314 | 60,314 |
|  | - проезды основные | км | - | - | - |
|  | - проезды второстепенные | км | - | - | - |
| 3 | д. Бор |
| 3.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения, в т.ч. | км | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
|  | - поселковые дороги | км | - | - | - |
|  | - главные улицы | км | - | - | - |
|  | - улицы в жилой застройке основные | км | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные (переулки) | км | - | - | - |
|  | - проезды | км | - | - | - |
|  | - хозяйственные проезды (скотопрогоны) | км | - | - | - |
| 4 | д. Верхнекарелина |
| 4.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения, в т.ч. | км | - | - | - |
|  | - поселковые дороги | км | - | - | - |
|  | - главные улицы | км | - | - | - |
|  | - улицы в жилой застройке основные | км | - | - | - |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные (переулки) | км | - | - | - |
|  | - проезды | км | - | - | - |
|  | - хозяйственные проезды (скотопрогоны) | км | - | - | - |
| 5. | с. Змеиново |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения, в т.ч. | км | 2,779 | 2,779 | 2,779 |
|  | - поселковые дороги | км | - | - | - |
|  | - главные улицы | км | 1,265 | 1,265 | 1,265 |
|  | - улицы в жилой застройке основные | км | 1,514 | 1,514 | 1,514 |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные (переулки) | км | - | - | - |
|  | - проезды | км | - | - | - |
|  | - хозяйственные проезды (скотопрогоны) | км | - | - | - |
| 6. | д. Коммуна |
| 6.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения, в т.ч. | км | 1,665 | 1,665 | 1,665 |
|  | - поселковые дороги | км | - | - | - |
|  | - главные улицы | км | 0,879 | 0,879 | 0,879 |
|  | - улицы в жилой застройке основные | км | 0,786 | 0,786 | 0,786 |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные (переулки) | км | - | - | - |
|  | - проезды | км | - | - | - |
|  | - хозяйственные проезды (скотопрогоны) | км | - | - | - |
| 7. | с. Кривошапкино |
| 7.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения, в т.ч. | км | 8,013 | 8,013 | 8,013 |
|  | - поселковые дороги | км | - | - | - |
|  | - главные улицы | км | 1,561 | 1,561 | 1,561 |
|  | - улицы в жилой застройке основные | км | 6,452 | 6,452 | 6,452 |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные (переулки) | км | - | - | - |
|  | - проезды | км | - | - | - |
|  | - хозяйственные проезды (скотопрогоны) | км | - | - | - |
| 8. | д. Никольск |
| 8.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения, в т.ч. | км | 1,794 | 1,794 | 1,794 |
|  | - поселковые дороги | км | - | - | - |
|  | - главные улицы | км | - | - | - |
|  | - улицы в жилой застройке основные | км | 1,794 | 1,794 | 1,794 |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные (переулки) | км | - | - | - |
|  | - проезды | км | - | - | - |
|  | - хозяйственные проезды (скотопрогоны) | км | - | - | - |
| 9. | д. Сидорова |
| 9.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения, в т.ч. | км | 3,469 | 3,469 | 3,469 |
|  | - поселковые дороги | км | - | - | - |
|  | - главные улицы | км | - | - | - |
|  | - улицы в жилой застройке основные | км | 3,469 | 3,469 | 3,469 |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные (переулки) | км | - | - | - |
|  | - проезды | км | - | - | - |
|  | - хозяйственные проезды (скотопрогоны) | км | - | - | - |
| 10. | д. Старая Деревня |
| 10.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения, в т.ч. | км | 0,983 | 0,983 | 0,983 |
|  | - поселковые дороги | км | - | - | - |
|  | - главные улицы | км | - | - | - |
|  | - улицы в жилой застройке основные | км | 0,983 | 0,983 | 0,983 |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные (переулки) | км | - | - | - |
|  | - проезды | км | - | - | - |
|  | - хозяйственные проезды (скотопрогоны) | км | - | - | - |
| 11. | д. Хабарова |
| 11.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения, в т.ч. | км | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
|  | - поселковые дороги | км | - | - | - |
|  | - главные улицы | км | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
|  | - улицы в жилой застройке основные | км | - | - | - |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные (переулки) | км | - | - | - |
|  | - проезды | км | - | - | - |
|  | - хозяйственные проезды (скотопрогоны) | км | - | - | - |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 1 | Киренское городское поселение |
|  | Протяженность сетей за пределами населенных пунктов: |  |  |  |  |
| 1.1 | Водоводов, водопроводов | км |  |  |  |
| 1.2 | канализационных коллекторов | км |  |  |  |
| 1.3 | газопроводов, в т.ч. | км |  |  |  |
|  | - магистральных газопроводов | км | 43,368 | 43,368 | 43,368 |
|  | - межпоселковых газопроводов высокого давления | км |  |  |  |
|  | - межпоселковых газопроводов среднего давления | км |  |  |  |
| 1.4 | тепловых сетей | км |  |  |  |
| 1.5 | сетей электроснабжения, в т.ч. | км |  |  |  |
|  | - 220 кВ | км | 48,106 | 92.006 | 92.006 |
|  | - 110 кВ | км | 26,964 | 49.564 | 49.564 |
|  | - 35 кВ | км | 29,896 | 36.196 | 36.196 |
|  | - 10 кВ | км |  |  |  |
| 1.6 | сетей связи | км | 36,813 | 36,813 | 36,813 |
| 2 | г. Киренск |
| 2.1 | водоснабжение |
| 2.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 2109,888 | 1979,328 | 1867,584 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 1758,240 | 1649,440 | 1556,320 |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 351,648 | 329,888 | 311,264 |
| 2.1.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 160 | 160 | 160 |
| 2.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 2.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | нд | 19,33 | 19,33 |
| 2.2 | водоотведение |
| 2.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 2780,217 | 2608,177 | 2460,931 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 2527,470 | 2371,070 | 2237,210 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 252,747 | 237,107 | 223,721 |
| 2.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 2.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | 17,28 | 17,28 |
| 2.3 | электроснабжение |
| 2.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 18,462 | 17,319 | 16,341 |
| 2.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | 1680 | 1680 | 1680 |
| 2.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - | - |
| 2.3.4 | протяженность сетей 110 кВ | км | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 2.3.5 | протяженность сетей 35 кВ | км | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.3.6 | протяженность сетей 10 кВ | км | 57,40 | 62.7 | 62.7 |
| 2.3.7 | протяженность сетей 0,4 кВ | км | - | 1,10 | 1,10 |
| 2.4 | газоснабжение |
| 2.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 2.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 2.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 2.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 2.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | - | - | - |
| 2.5 | теплоснабжение |
| 2.5.1 | потребление тепла | Гкал/год | - | - | - |
| 2.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - | - |
| 2.5.3 | протяженность сетей | км | 15,2 | 17,40 | 17,40 |
| 2.6 | связь |
| 2.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 2.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 6593 | 6185 | 5836 |
| 2.6.3 | протяженность сетей связи | км | - | - | - |
| 3 | д. Бор |
| 3.1 | водоснабжение |
| 3.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 0,750 | 0,750 | 0,600 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/ в сутки | 0,625 | 0,625 | 0,500 |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/ в сутки | 0,125 | 0,125 | 0,100 |
| 3.1.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 125 | 125 | 125 |
| 3.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/ в сутки | - | - | - |
| 3.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | - | - | - |
| 3.2 | водоотведение |
| 3.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 0,275 | 0,275 | 0,220 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0,250 | 0,250 | 0,200 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0,025 | 0,025 | 0,020 |
| 3.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/ в сутки | - | - | - |
| 3.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | - | - |
| 3.3 | электроснабжение |
| 3.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,007 | 0,007 | 0,005 |
| 3.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | 1360 | 1360 | 1360 |
| 3.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - | - |
| 3.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3.3.5 | протяженность сетей 0,4 кВ | км | - | - | - |
| 3.4 | газоснабжение |
| 3.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 3.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 3.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 3.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 3.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | - | - | - |
| 3.5 | теплоснабжение |
| 3.5.1 | потребление тепла | Ккал/год | - | - | - |
| 3.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - | - |
| 3.5.3 | протяженность сетей | км | - | - | - |
| 3.6 | связь |
| 3.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 3 | 3 | 2 |
| 3.6.3 | протяженность сетей связи | км | - | - | - |
| 4 | д. Верхнекарелина |
| 4.1 | водоснабжение |
| 4.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 4.1.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | - | - |
| 4.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 4.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | - | - | - |
| 4.2 | водоотведение |
| 4.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 4.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 4.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | - | - |
| 4.3 | электроснабжение |
| 4.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | - | - | - |
| 4.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | - | - | - |
| 4.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - | - |
| 4.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | - | - | - |
| 4.3.5 | протяженность сетей 0,4 кВ | км | - | - | - |
| 4.4 | газоснабжение |
| 4.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 4.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 4.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 4.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 4.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | - | - | - |
| 4.5 | теплоснабжение |
| 4.5.1 | потребление тепла | Ккал/год | - | - | - |
| 4.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - | - |
| 4.5.3 | протяженность сетей | км | - | - | - |
| 4.6 | связь |
| 4.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | - | - |
| 4.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - | - |
| 4.6.3 | протяженность сетей связи | км | - | - | - |
| 5 | с. Змеиново |
| 5.1 | водоснабжение |
| 5.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 13,050 | 12,300 | 11,550 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 10,875 | 10,250 | 9,625 |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 2,175 | 2,050 | 1,925 |
| 5.1.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 125 | 125 | 125 |
| 5.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 5.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | - | - | - |
| 5.2 | водоотведение |
| 5.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 4,785 | 4,510 | 4,235 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 4,350 | 4,100 | 3,850 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0,435 | 0,410 | 0,385 |
| 5.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 5.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | - | - |
| 5.3 | электроснабжение |
| 5.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,118 | 0,112 | 0,105 |
| 5.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | 1360 | 1360 | 1360 |
| 5.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - | - |
| 5.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 5.3.5 | протяженность сетей 0,4 кВ | км | - | - | - |
| 5.4 | газоснабжение |
| 5.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 5.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 5.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 5.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 5.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | - | - | - |
| 5.5 | теплоснабжение |
| 5.5.1 | потребление тепла | Ккал/год | - | - | - |
| 5.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - | - |
| 5.5.3 | протяженность сетей | км | - | - | - |
| 5.6 | связь |
| 5.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 5.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 52 | 49 | 46 |
| 5.6.3 | протяженность сетей связи | км | - | - | - |
| 6 | д. Коммуна |
| 6.1 | водоснабжение |
| 6.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 18,000 | 16,950 | 15,900 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 15,000 | 14,125 | 13,250 |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 3,000 | 2,825 | 2,650 |
| 6.1.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 125 | 125 | 125 |
| 6.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 6.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | - | 1,7 | 1,7 |
| 6.2 | водоотведение |
| 6.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 21,120 | 19,888 | 18,656 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 19,200 | 18,080 | 16,960 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 1,920 | 1,808 | 1,696 |
| 6.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 6.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | - | - |
| 6.3 | электроснабжение |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,163 | 0,154 | 0,144 |
| 6.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | 1360 | 1360 | 1360 |
| 6.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - | - |
| 6.3.4 | протяженность сетей 35 кВ | км | - | - | - |
| 6.3.5 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 6.3.6 | протяженность сетей 0,4 кВ | км | - | - | - |
| 6.4 | газоснабжение |
| 6.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 6.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 6.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 6.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 6.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | - | - | - |
| 6.5 | теплоснабжение |
| 6.5.1 | потребление тепла | Ккал/год | - | - | - |
| 6.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - | - |
| 6.5.3 | протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.6 | связь |
| 6.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 72 | 67 | 63 |
| 6.6.3 | протяженность сетей связи | км | - | - | - |
| 7 | с. Кривошапкино |
| 7.1 | водоснабжение |
| 7.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 57,750 | 54,150 | 51,150 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 48,125 | 45,125 | 42,625 |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 9,625 | 9,025 | 8,525 |
| 7.1.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 125 | 125 | 125 |
| 7.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 7.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | - | 5,2 | 5,2 |
| 7.2 | водоотведение |
| 7.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 67,760 | 63,536 | 60,016 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 61,600 | 57,760 | 54,560 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 6,160 | 5,776 | 5,456 |
| 7.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 7.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | - | - |
| 7.3 | электроснабжение |
| 7.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,524 | 0,491 | 0,464 |
| 7.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | 1360 | 1360 | 1360 |
| 7.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - | - |
| 7.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 1,6 | 2,6 | 6,59 |
| 7.3.5 | протяженность сетей 0,4 кВ | км | - | 22,1 | 22,1 |
| 7.4 | газоснабжение |
| 7.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 7.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 7.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 7.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 7.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | - | - | - |
| 7.5 | теплоснабжение |
| 7.5.1 | потребление тепла | Гкал/год | - | - | - |
| 7.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - | - |
| 7.5.3 | протяженность сетей | км | - | - | - |
| 7.6 | связь |
| 7.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 7.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 231 | 216 | 204 |
| 7.6.3 | протяженность сетей связи | км | - | - | - |
| 8 | д. Никольск |
| 8.1 | водоснабжение |
| 8.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 15,300 | 14,400 | 13,500 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 12,750 | 12,000 | 11,250 |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 2,550 | 2,400 | 2,250 |
| 8.1.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 125 | 125 | 125 |
| 8.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 8.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | - | 2,6 | 2,6 |
| 8.2 | водоотведение |
| 8.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 17,952 | 16,896 | 15,840 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 16,320 | 15,360 | 14,400 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 1,632 | 1,536 | 1,440 |
| 8.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 8.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | - | - |
| 8.3 | электроснабжение |
| 8.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,139 | 0,131 | 0,122 |
| 8.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | 1360 | 1360 | 1360 |
| 8.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - | - |
| 8.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 8.3.5 | протяженность сетей 0,4 кВ | км | - | - | - |
| 8.4 | газоснабжение |
| 8.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 8.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 8.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 8.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 8.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | - | - | - |
| 8.5 | теплоснабжение |
| 8.5.1 | потребление тепла | Ккал/год | - | - | - |
| 8.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - | - |
| 8.5.3 | протяженность сетей | км | - | - | - |
| 8.6 | связь |
| 8.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 8.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 61 | 57 | 54 |
| 8.6.3 | протяженность сетей связи | км | - | - | - |
| 9 | д. Сидорова |
| 9.1 | водоснабжение |
| 9.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 25,950 | 24,300 | 22,950 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 21,625 | 20,250 | 19,125 |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 4,325 | 4,050 | 3,825 |
| 9.1.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 125 | 125 | 125 |
| 9.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 9.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | - | 5,1 | 5,1 |
| 9.2 | водоотведение |
| 9.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 30,448 | 28,512 | 26,928 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 27,680 | 25,920 | 24,480 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 2,768 | 2,592 | 2,448 |
| 9.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 9.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | - | - |
| 9.3 | электроснабжение |
| 9.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,235 | 0,220 | 0,208 |
| 9.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | 1360 | 1360 | 1360 |
| 9.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - | - |
| 9.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 9.3.5 | протяженность сетей 0,4 кВ | км | - | - | - |
| 9.4 | газоснабжение |
| 9.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 9.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 9.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 9.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 9.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | - | - | - |
| 9.5 | теплоснабжение |
| 9.5.1 | потребление тепла | Ккал/год | - | - | - |
| 9.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - | - |
| 9.5.3 | протяженность сетей | км | - | - | - |
| 9.6 | связь |
| 9.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 9.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 103 | 97 | 91 |
| 9.6.3 | протяженность сетей связи | км | - | - | - |
| 10 | д. Старая Деревня |
| 10.1 | водоснабжение |
| 10.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 1,350 | 1,200 | 1,200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 1,125 | 1,000 | 1,000 |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 0,225 | 0,200 | 0,200 |
| 10.1.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 125 | 125 | 125 |
| 10.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 10.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | - | - | - |
| 10.2 | водоотведение |
| 10.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 0,495 | 0,440 | 0,440 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0,450 | 0,400 | 0,400 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0,045 | 0,040 | 0,040 |
| 10.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 10.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | - | - |
| 10.3 | электроснабжение |
| 10.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,012 | 0,011 | 0,011 |
| 10.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | 1360 | 1360 | 1360 |
| 10.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - | - |
| 10.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10.3.5 | протяженность сетей 0,4 кВ | км | - | - | - |
| 10.4 | газоснабжение |
| 10.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 10.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 10.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 10.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 10.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | - | - | - |
| 10.5 | теплоснабжение |
| 10.5.1 | потребление тепла | Ккал/год | - | - | - |
| 10.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - | - |
| 10.5.3 | протяженность сетей | км | - | - | - |
| 10.6 | связь |
| 10.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 10.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 5 | 4 | 4 |
| 10.6.3 | протяженность сетей связи | км | - | - | - |
| 11 | д. Хабарова |
| 11.1 | водоснабжение |
| 11.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 3,600 | 3,450 | 3,150 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 3,000 | 2,875 | 2,625 |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 0,600 | 0,575 | 0,525 |
| 11.1.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 125 | 125 | 125 |
| 11.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 11.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | - | - | - |
| 11.2 | водоотведение |
| 11.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 1,320 | 1,265 | 1,155 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 1,200 | 1,150 | 1,050 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0,120 | 0,115 | 0,105 |
| 11.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 11.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | - | - |
| 11.3 | электроснабжение |
| 11.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,033 | 0,031 | 0,029 |
| 11.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | 1360 | 1360 | 1360 |
| 11.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - | - |
| 11.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0,20 | 0,36 | 0,36 |
| 11.3.5 | протяженность сетей 0,4 кВ | км | - | - | - |
| 11.4 | газоснабжение |
| 11.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 11.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 11.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 11.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 11.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | - | - | - |
| 11.5 | теплоснабжение |
| 11.5.1 | потребление тепла | Ккал/год | - | - | - |
| 11.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - | - |
| 11.5.3 | протяженность сетей | км | - | - | - |
| 11.6 | связь |
| 11.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 11.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 14 | 13 | 12 |
| 11.6.3 | протяженность сетей связи | км | - | - | - |

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 9

Приложение № 10

Приложение № 11

Приложение № 12

Приложение № 13

Приложение № 14

Приложение № 15

Приложение № 16

Приложение № 17