Приложение №1

к концессионному соглашению №___ от ______

Состав и описание Объекта концессионного соглашения

| № | Наименование | Технико-экономические характеристики | Год ввода в эксплуатацию | Восстановительная стоимость, руб. | Износ, % | Действительная стоимость, руб. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Часть муниципального имущественного комплекса – объекты коммунального назначения г. Киренск микрорайон Центральный, кадастровый номер 38:09:000000:247 Адрес: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, мкр Центральный |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Котельная №12 Иркутская область, г. Киренск, ул. Ленрабочих, 32а Кадастровый номер 38:09:000000:247 Литера V46 | Установленная мощность 1,5 Гкал/час. Расчетная нагрузка потребителей – 0,46 Гкал/час. Топливо – уголь. Котлы: КВр-0,5; КВД. Насосы: К45/30, К45/30, К42/20. Дымососы: ВЦ. Емкость – 5 м3. Одноэтажное здание, общая площадь – 108,3 кв.м. Фундамент – бетонный, стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, перекрытия (чердачное) – бетонное, кровля – рубероид, полы – бетонные, окна – деревянные двойные глухие, двери – филенчатые, внутренняя отделка – окраска, побелка, штукатурка; электричество центральное; отопление – автономное; водопровод; канализация. | 1972 | 2879 557 | 40 | 1 727 734 | Удовлетворительное |
| 1.2. | Дымовая труба Иркутская область, г. Киренск, ул. Ленрабочих, 32а 38:09:000000:247 Литера V47 | Высота 22,0 м. Ду 400мм. Фундамент – бетонный, тело трубы – металлическое. | 1972 | 205 840 | 35 | 133 793 | Ржавчина |
| 1.3. | Котельная №15Аэропорт Иркутская область, г. Киренск, ул. Озерная, 9а Кадастровый номер 38:09:000000:247 Литера V49 | Установленная мощность 1,25 Гкал/час. Расчетная нагрузка потребителей – 0,62 Гкал/час. Топливо – уголь. Котел: КВМ-1,45. Насосы: К100-65-200, К100-65-200, К20/30. Дымососы: ВД-2.8-3000, ДН-6.3. Одноэтажное здание, общая площадь –67,5 кв.м. Фундамент – бетонный, блоки ФС; стены – брус, стальной каркас; перегородки – деревянные; перекрытия (чердачное) – по металлическим балкам; кровля – рубероид; полы – бетонные; окна – деревянные двойные глухие; двери – филенчатые; внутренняя отделка – простая; электричество центральное; отопление – автономное; водопровод. | 1989 | 954 905 | 30 | 668 434 | Удовлетворительное |
| 1.4. | Дымовая труба Иркутская область, г. Киренск, ул. Озерная, 9а 38:09:000000:247 Литера V50 | Высота 18,0 м. Ду 400мм. Фундамент – бетонный; тело трубы – металлическое. | 1989 | 140 635 | 25 | 105 478 | Ржавчина |
| 1.5. | Котельная №5 Иркутская область, г. Киренск, ул. Шукшина, 4а Кадастровый номер 38:09:000000:247 Литера V51 | Установленная мощность 2,4 Гкал/час. Расчетная нагрузка потребителей – 0,42 Гкал/час. Топливо – уголь. Котлы: Пароходный; КВД; КВД. Насосы: К100-65-200; К100-65-200; ВКС 2/26 Дымососы: ВДН-9. Одноэтажное здание, общая площадь –109,3 кв.м. Фундамент – бетонный; стены – шлакобетон; перегородки – шлакобетон; перекрытия (чердачное) – ж/б; кровля – шифер; полы – бетонные; окна – деревянные двойные глухие; двери – филенчатые; внутренняя отделка – окраска, побелка, штукатурка; электричество центральное; отопление – автономное; водопровод; канализация – выгребная яма. | 1981 | 3 295 164 | 30 | 2 306 615 | Удовлетворительное |
| 1.6. | Дымовая труба Иркутская область, г. Киренск, ул. Шукшина, 4а 38:09:000000:247 Литера V52 | Высота 16,0 м. Ду 600мм. Фундамент – бетонный; тело трубы – металлическое. | 1981 | 125 009 | 25 | 93 757 | Ржавчина |
| 1.7. | Котельная №4а Иркутская область, г. Киренск, ул. П. Осипенко, 10б Кадастровый номер 38:09:000000:247 Литера V53 | Установленная мощность 3,16 Гкал/час. Расчетная нагрузка потребителей – 1,91 Гкал/час. Топливо – уголь. Котлы: КВм-1.8; КВр-0.5; КВС-1.25. Насосы: К100/50; К50/50; К20/12. Дымососы: ДН-12.5; ВЦ; ДН-12.5. Емкость – 10 м3. Одноэтажное здание, общая площадь – 269,7 кв.м. Фундамент – бетонный; стены – крупноблочные; перегородки – кирпичные, дощатые; перекрытия (чердачное) – по металлическим балкам; кровля – рулонная; полы – бетонные, дощатые; окна – деревянные двойные глухие; двери – филенчатые; внутренняя отделка – окраска, побелка, штукатурка; электричество центральное; отопление – автономное; водопровод; канализация – выгребная яма. | 2005 | 6 549 509 | 30 | 4 584 656 | Удовлетворительное |
| 1.8. | Дымовая труба Иркутская область, г. Киренск, ул. П. Осипенко, 10б 38:09:000000:247 Литера V54 | Высота 30,0 м. Ду 530 мм. Фундамент – бетонный, тело трубы – металлическое. | 2005 | 320 721 | 25 | 240 541 | Ржавчина |
| 1.9. | Котельное оборудование, находящееся в помещении котельной №6 с присоединенной теплотрассой Иркутская область, г. Киренск, кв. Водников, 8а Кадастровый номер 38:09:000000:247 Литера V55 | Установленная мощность 4,9 Гкал/час. Расчетная нагрузка потребителей – 4,31 Гкал/час. Топливо – мазут. Котлы: КВБа-1.86-95 ЛЖ; КВБа-1.86-95 ЛЖ; КВБа-2.0-95 ЛЖ. Насосы: Д-200/36Б; К100-65-250; К-200-160-315С; К-45/30; К-45/30. Одноэтажное здание, общая площадь – 443,5 кв.м. Фундамент – бетонный ленточный; стены – шлакобетонные; перегородки – шлакобетонные; перекрытия (чердачное) – железобетонное; кровля – железная, тес; полы – бетонные; окна – деревянные двойные глухие; двери – филенчатые; внутренняя отделка – окраска, побелка, штукатурка; электричество центральное; отопление – автономное; водопровод; канализация; ГТС. | 1985 | 10 089 583 | 40 | 6 053 750 | Удовлетворительное |
| 1.10. | Дымовая труба Иркутская область, г. Киренск, кв. Водников, 8а 38:09:000000:247 Литера V56 | Высота 42,0 м. Ду 800 мм. Фундамент – бетонный, тело трубы – металлическое. | 1985 | 703 560 | 35 | 457 314 | Ржавчина |
| 1.11. | Теплотрасса 38:09:000000:247 Литера V2 | Протяженность 461,00 м, в т.ч. | 2001 |  |  |  | Хорошее |
|  |  | стальные трубы d 157 – 91,00 м |  | 2 108 | 5 | 2 003 |  |
|  |  | стальные трубы d 114 – 178,00 м |  | 3 843 | 5 | 3 651 |  |
|  |  | стальные трубы d 104 – 152,00 м |  | 3 282 | 5 | 3118 |  |
|  |  | стальные трубы d 57 – 8,00 м |  | 135 | 5 | 128 |  |
|  |  | стальные трубы d 89 – 32,00 м |  | 600 | 5 | 570 |  |
| 1.12 | Теплотрасса 38:09:000000:247 Литера V4 | Протяженность 724,69 м, в т.ч. | 1974 |  |  |  | Ржавчина |
|  |  | стальные трубы d 114 – 585,66 м |  | 12 646 | 40 | 7 588 |  |
|  |  | стальные трубы d 76 – 139,03 м |  | 2 608 | 40 | 1 565 |  |
| 1.13. | Теплотрасса 38:09:000000:247 Литера V6 | Протяженность 626,18 м, в т.ч. | 1974 |  |  |  | Ржавчина |
|  |  | стальные трубы d 114 – 400,13 м |  | 8 640 | 40 | 5 184 |  |
|  |  | стальные трубы d 76 – 226,05 м |  | 4 240 | 40 | 2 544 |  |
| 1.14. | Теплотрасса 38:09:000000:247 Литера V7 | Протяженность 320,00 м, в т.ч. | 2003 |  |  |  | Хорошее |
|  |  | стальные трубы d 89 – 61,00 м |  | 1 519 | 10 | 1 367 |  |
|  |  | стальные трубы d 57 – 119,00 м |  | 2 007 | 10 | 1 805 |  |
|  |  | стальные трубы d 76 – 120,00 м |  | 2 251 | 10 | 2 026 |  |
| 1.15. | Теплотрасса 38:09:000000:247 Литера V9 | Протяженность 287,00 м, в т.ч. | 1992 |  |  |  | Ржавчина |
|  |  | стальные трубы d 100 – 214,00 м |  | 4 621 | 20 | 3 697 |  |
|  |  | стальные трубы d 80 – 9,00 м |  | 169 | 20 | 135 |  |
|  |  | стальные трубы d 50 – 1,00 м |  | 17 | 20 | 14 |  |
|  |  | стальные трубы d 25 – 27,00 м |  | 455 | 20 | 364 |  |
|  |  | стальные трубы d 70 – 5,00 м |  | 94 | 20 | 75 |  |
|  |  | стальные трубы d 57 – 31,00 м |  | 523 | 20 | 418 |  |
| 1.16. | Теплотрасса 38:09:000000:247 Литера V11 | Протяженность 781,00 м, в т.ч. | 1980 |  |  |  | Ржавчина |
|  |  | стальные трубы d 57 – 594,00 м |  | 10 017 | 30 | 7 012 |  |
|  |  | стальные трубы d 89 – 187,00 м |  | 3 507 | 30 | 2 455 |  |
| 1.17. | Теплотрасса 38:09:000000:247 Литера V13 | Протяженность 1010,00 м, в т.ч. | 1980 |  |  |  | Ржавчина |
|  |  | стальные трубы d 50 – 64,00 м |  | 1 079 | 30 | 755 |  |
|  |  | стальные трубы d 89 – 946,00 м |  | 11 743 | 30 | 12 420 |  |
| 1.18. | Теплотрасса 38:09:000000:247 Литера V15 | Протяженность 1187,00 м, в т.ч. | 1980 |  |  |  | Ржавчина |
|  |  | стальные трубы d 50 – 452,00 м |  | 7 623 | 30 | 5 336 |  |
|  |  | стальные трубы d 108 – 397,00 м |  | 8 572 | 30 | 6 000 |  |
|  |  | стальные трубы d 57 – 53,00 м |  | 894 | 30 | 626 |  |
|  |  | стальные трубы d 76 – 145,00 м |  | 2 720 | 30 | 1 904 |  |
|  |  | стальные трубы d 114 – 90,00 м |  | 1 943 | 30 | 1 360 |  |
|  |  | стальные трубы d 133 – 50,00 м |  | 1 127 | 30 | 789 |  |
| 1.19. | Теплотрасса 38:09:000000:247 Литера V17 | Протяженность 1181,55 м, в т.ч. | 1980 |  |  |  | Ржавчина |
|  |  | стальные трубы d 50 – 1 011,05 м |  | 17 051 | 30 | 11 936 |  |
|  |  | стальные трубы d 57 – 113,00 м |  | 1 906 | 30 | 1 334 |  |
|  |  | стальные трубы d 89 – 33,50 м |  | 628 | 30 | 440 |  |
|  |  | стальные трубы d 76 – 24,00 м |  | 450 | 30 | 315 |  |
| 1.20. | Теплотрасса 38:09:000000:247 Литера V19 | Протяженность 667,49 м, в т.ч. | 1981 |  |  |  | Ржавчина |
|  |  | стальные трубы d 52 – 90,03 м |  | 1 518 | 20 | 1 214 |  |
|  |  | стальные трубы d 108 – 577,46 м |  | 12 469 | 20 | 9 975 |  |
| 1.21. | Теплотрасса 38:09:000000:247 Литера V21 | Протяженность 635,88 м, в т.ч. | 1989 |  |  |  | Хорошее |
|  |  | стальные трубы d 114 – 41,2 м |  | 890 | 20 | 712 |  |
|  |  | стальные трубы d 108 – 308,90 м |  | 6 670 | 20 | 5 336 |  |
|  |  | стальные трубы d 57 – 285,78 м |  | 4 819 | 20 | 3 855 |  |
| 1.22. | Теплотрасса 38:09:000000:247 Литера V23 | Протяженность 1568,10 м, в т.ч. | 1985 |  |  |  | Удовлетворительное |
|  |  | стальные трубы d 57 – 756,80 м |  | 12 763 | 30 | 8 934 |  |
|  |  | стальные трубы d 114 – 173,10 м |  | 3 738 | 30 | 2 617 |  |
|  |  | стальные трубы d 76 – 328,30 м |  | 6 157 | 30 | 4 310 |  |
|  |  | стальные трубы d 25 – 20,00 м |  | 337 | 30 | 236 |  |
|  |  | стальные трубы d 159 – 101,10 м |  | 2 342 | 30 | 1 639 |  |
|  |  | стальные трубы d 48 – 30,20 м |  | 509 | 30 | 356 |  |
|  |  | стальные трубы d 89 – 158,60 м |  | 2 975 | 30 | 2 083 |  |
| 1.23. | Теплотрасса 38:09:000000:247 Литера V25 | Протяженность 844,90 м, в т.ч. | 1985 |  |  |  | Удовлетворительное |
|  |  | стальные трубы d 57 – 303,60 м |  | 5 120 | 30 | 3 584 |  |
|  |  | стальные трубы d 89 – 123,70 м |  | 2 320 | 30 | 1 624 |  |
|  |  | стальные трубы d 108 – 168,90 м |  | 3 647 | 30 | 2 553 |  |
|  |  | стальные трубы d 114 – 190,70 м |  | 4 118 | 30 | 2 883 |  |
|  |  | стальные трубы d 76 – 58,00 м |  | 1 088 | 30 | 762 |  |
| 1.24. | Теплотрасса 38:09:000000:247 Литера V27 | Протяженность 565,90 м, в т.ч. | 1985 |  |  |  | Удовлетворительное |
|  |  | стальные трубы d 57 – 284,40 м |  | 4 796 | 330 | 3 357 |  |
|  |  | стальные трубы d 76 – 44,70 м |  | 838 | 30 | 587 |  |
|  |  | стальные трубы d 89 – 193,10 м |  | 3 622 | 30 | 2 535 |  |
|  |  | стальные трубы d 114 – 43,70 м |  | 944 | 30 | 661 |  |
| 1.25. | Теплотрасса 38:09:000000:247 Литера V29 | Протяженность 648,80 м, в т.ч. | 1985 |  |  |  | Удовлетворительное |
|  |  | стальные трубы d 57 – 442,60 м |  | 7 464 | 30 | 5 225 |  |
|  |  | стальные трубы d 114 – 206,20 м |  | 4 452 | 30 | 3 116 |  |
| 1.26. | Теплотрасса 38:09:000000:247 Литера V31 | Протяженность 693,20 м, в т.ч. | 2005 |  |  |  | Хорошее |
|  |  | стальные трубы d 57 – 566,90 м |  | 9 560 | 5 | 9 082 |  |
|  |  | стальные трубы d 76 – 326,30 м |  | 6 120 | 5 | 5 814 |  |
| 1.27. | Теплотрасса 38:09:000000:247 Литера V33 | Протяженность 651,10 м, в т.ч. | 2005 |  |  |  | Хорошее |
|  |  | стальные трубы d 57 – 160,00 м |  | 2 698 | 5 | 2 563 |  |
|  |  | стальные трубы d 114 – 405,10 м |  | 8 747 | 5 | 8 310 |  |
|  |  | стальные трубы d 89 – 3,00 м |  | 56 | 5 | 53 |  |
|  |  | стальные трубы d 80 – 83,00 м |  | 1 557 | 5 | 1 479 |  |
| 1.28. | Теплотрасса 38:09:000000:247 Литера V35 | Стальные трубы, d 76 протяженностью367,50 м | 2005 | 6 893 | 5 | 6 548 | Хорошее |
| 2. | Котельное оборудование, находящееся в помещении котельной №7 с присоединенной теплотрассой Иркутская область, г. Киренск, ул. Косыгина, 48 | Установленная мощность 11,9 Гкал/час. Расчетная нагрузка потребителей – 6,8 Гкал/час. Топливо – мазут. Котлы: КВа-4 – 3 шт.; КВБа-1.86-95ЛЖ. Насосы: Д315/71а – 2 шт.; К 200-150-315; К50/45. Дымососы: ДН-11.2; Горелки – 3 шт.; Горелка АПНД. Емкость – 25 м3. Дымовая труба Ду800 мм. Протяженность теплотрассы – 5 152 м |  |  | 60 |  | Удовлетворительное |
| 3. | Котельное оборудование, находящееся в помещении котельной №11 с теплотрассой Иркутская область, г. Киренск, ул.Комарова, 44 | Установленная мощность 1,778 Гкал/час. Расчетная нагрузка потребителей – 1,46 Гкал/час. Топливо – уголь. Котлы: Пароходный; КВ-1.16-95. Насосы: К90/45 – 2 шт.; К100-65-200А. Дымовая труба Ду 400 мм. |  |  |  |  | Удовлетворительное |

| Концедент __________________ /__________________ | Концессионер __________________ / ________________ |
| --- | --- |