Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации

Киренского  муниципального образования

от 26.02.2020 г.  № 87

Техническое задание

«На разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения  на территории мкр. Мельничный Киренского муниципального образования», предприятия ООО «Тепловодоканал» на 2020-2027 гг.»

Основанием для разработки инвестиционной программы ООО «Тепловодоканал» «Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории мкр. Мельничный Киренского муниципального образования»  (далее - инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах в организации существующей деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г.  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы:

- Повышение качества питьевой  воды;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- Обеспечение экологической безопасности систем водоснабжения и водоотведения, уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду;

- Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды  до потребителя;

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

- Расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства;

- Обеспечение своевременной оплаты за подключение к магистральным системам водоснабжения и водоотведения новых потребителей;

- Иные цели установленные законом.

За счет реализации инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей - целевых индикаторов:

| № п/п | Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | 1. Круглосуточное бесперебойное обеспечение водоснабжения и водоотведения мкр. Мельничный г. Киренска; 2. Гарантированное обеспечение заданного давления в сетях водоснабжения; 3. Снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения до 0,0 %; 4. снижение потерь воды в сетях на 8 %; 5. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту; |
| 2. | Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей) | 6. Обеспечение подключения новых потребителей к системам водоснабжения и водоотведения; 7. Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению и водоотведению; 8. Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества |

Задачами инвестиционной программы являются:

- Улучшение экологической обстановки;

- Повышение надежности подачи питьевой воды и отвода стоков;

- Повышение гидравлического потенциала водопроводной и канализационной сетей;

- Повышение качества очистки воды и стоков;

- Снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

- Повышение эффективности работы насосного оборудования;

- Экономия электроэнергии;

- Увеличение объемов реализации и повышение качества оказываемых  коммунальных услуг;

- Обеспечение необходимых объемов водоснабжения и водоотведения для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды и очистки сточных вод;

- Строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения и реконструкция существующих для увеличения  производительности.

2. Обоснование необходимости и реализации инвестиционной программы

Основным потребителем хозяйственно-питьевого  водоснабжения на территории Киренского муниципального образования,  является население, доля которого составляет 49,15 % (3650 чел), доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет   17,50 % ,  юридические лица  33,35 % .

Перечень действующих сетей и объектов водоснабжения и водоотведения мкр. Мельничный Киренского муниципального образования, находящихся в концессии ООО «Тепловодоканал» (см. Приложение 2).

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода, отвод стоков через централизованную систему водоотведения. Общая протяженность водопроводных сетей на территории мкр. Мельничный г. Киренска, обслуживаемых ООО «Тепловодоканал», составляет 13,58 км, канализации – 7,3 км.

На сегодняшний день износ магистральных водоводов составляет до 65%, дворовых и уличных сетей до 70%, водопроводных вводов до 70%, износ трубопроводов канализации составляет 60 %.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999г.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Целевые показатели деятельности  на срок реализации  (2020 - 2027 годы)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 3 | Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Аварийность централизованных систем водоснабжения и водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уровень потерь воды от прибора учета до потребителя | % | 9,5 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 |
| 6 | Численность населения, получающего услугу водоснабжения | чел. | 3650 | 3660 | 3670 | 3680 | 3690 | 3700 | 3710 | 3720 |

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по холодному водоснабжению, а также модернизацию существующих объектов водопроводного хозяйства.

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

Содержание инвестиционной программы и ее цели:

1. Паспорт программы.

2. Введение.

3.Правовое обоснование программы.

4.Принципы формирования инвестиционной программы.

5.Порядок разработки и реализации инвестиционной программы.

6.Сроки и этапы реализации программы (на период 2020-2027 г.г.).

7.Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

8.Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

9.Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения и водоотведения с разбивкой по годам.

10.Организационный план реализации инвестиционной программы.

11.Финансовый план реализации инвестиционной программы.

12.Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

13.Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы.

14.Показатели эффективности Инвестиционной программы.

15.Предложения о размерах тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения.

16.Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

17.Проект инвестиционного договора.

Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы:

1.  ООО «Тепловодоканал»  рассчитать объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

2.  ООО «Тепловодоканал»  предоставить информацию о возможных источниках финансирования инвестиционной программы.

Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

4. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

В соответствии со статьей 23  ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении» разработан план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (см. приложение №2.1.).

5. План мероприятий по модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения мкр.Мельничный Киренского муниципального поселения не должна привести к:

- ухудшению качества питьевой воды;

- увеличению процента аварийности централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке;

- ухудшению экологической обстановки в городе.

План мероприятий содержится в Приложении №2.1, 2.2.

6. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», при согласовании инвестиционных программ организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение  на территории Киренского муниципального образования.

Глава

Киренского муниципального образования                                                                                 Н.М. Черных

План мероприятий по модернизации и реконструкции на объектах системы водоснабжения ООО «Тепловодоканал»

Мкр. Мельничный

| Объект | Адрес | Мероприятие | Описание (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водозабор «Мельничный» | микр. Мельничный, ул. Сибирская | Модернизация НС 2-го подъема с применением очистных установок, КИП, автоматики, замена насосного оборудования | н/д |
|  |  | Реконструкция системы электроснабжения на водозаборе | н/д |
|  |  | Капитальный ремонт ограждения на НС 1, 2 подъемов Расширение ограждения территории водозабора, чтобы расстояние от водозаборных скважин №110 и №251 до ограждения составляло не менее 30 м | н/д |
|  |  | Разработать, согласовать и утвердить проект водозабора |  |
| Водопроводные сети | микр. Мельничный | Реконструкция трубопровода от насосной станции 1 подъема до насосной 2-го подъема | ПНД 90 мм, L-400,00 м |
|  |  | Реконструкция водопровода от скважины № 251Д до здания НС 1-го подъема с заменой деревянного короба и теплоизоляции | Д-89 мм, L-40,00 м |
|  |  | Реконструкция водопровода от технологического колодца ул. Сибирская, 35 до технологического колодца ул. Сибирская, 41 с заменой ЗРА | Д-57 мм, L-100,00 м |
|  |  | Реконструкция водопровода от технологического колодца ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 до технологического колодца ул. Сибирская, 37 с заменой ЗРА | Д-57 мм, L-70,00 м |
|  |  | Реконструкция водопровода от технологического колодца ул. Репина, 11 до технологического колодца ул. Спортивная, 16 с заменой ЗРА | Д-57 мм, L-400,00 м |
|  |  | Реконструкция водопровода от ул. Матросова, 14 до пер. Тупой, 5 с заменой ЗРА | Д-57 мм, L-300,00 м |
|  |  | Реконструкция водопровода от технологического колодца ул. Матросова, 1 до технологического колодца ул. Партизанская, 27 | Д-108 мм, L-40,00 м |
|  |  | Реконструкция водопровода от технологического колодца на пересечении улиц Матросова и Воронинская до технологического колодца на пересечении улиц Воронинская и Сибирская с заменой ЗРА | Д-57 мм, L-155,00 м |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Матросова | ПНД- 90мм, L-200 м ПНД 50мм, L-310 м |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей в кв. Совхозный | Д-90 мм, L-400 м |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Сибирская | Д-63 мм, L-240 м |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Солнечная | Д-90 мм, L-450 м |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Спортивная – ул. Репина | Д-63 мм, L-550 м |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Наумова | Д-90 мм, L-545 м |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Северная | Д-90 мм, L-620 м |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Воронинская | ПНД-90 мм, L-200 м ПНД-50 мм, L-170 м |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Романтиков | Д-63 мм, L-200 м |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Глотова | Д-90 мм, L-310 м |

План мероприятий по модернизации и реконструкции на объектах системы водоотведения ООО «Тепловодоканал»

г. Киренск

| Объект | Адрес | Мероприятие | Описание (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КОС | микр. Мельничный | Проведение технического обследования КОС | 700-770 м3/сут. |
|  |  | Реконструкция КОС (капитальный ремонт кровли здания фильтров, замена насосного оборудования, установка КИП и автоматики и др.). |  |
|  |  | Внедрение полной биологической очистки сточных вод, доочистки с внедрением системы обеззараживания очищенных стоков и удаления азота и фосфора |  |
|  |  | Капитальный ремонт блока аэротенков и отстойников |  |
|  |  | Установка систем автоматизации |  |
|  |  | Модернизация/капитальный ремонт системы электроснабжения |  |
|  |  | Капитальный ремонт/замена ограждения |  |
| КНС | микр. Мельничный | Капитальный ремонт зданий КНС-1, 2, 3 (замена насосного оборудования, системы отопления) | н/д |
|  |  | Модернизация/капитальный ремонт системы электроснабжения |  |
|  |  | Установка систем автоматизации |  |
| Канализационные сети | микр. Мельничный | Реконструкция канализационной сети от ул. Романтиков до ул. Репина | Д-150 мм, L-218 м |
|  |  | Реконструкция канализационной сети от д. 43 до д. 44 мкр. Совхозный | Д-100 мм, L-100 м |
|  |  | Реконструкция канализационной сети ул. Глотова – ул. Воронинская | н/д |
|  |  | Ремонт канализационных колодцев в микр. Мельничный | 261 шт. |
|  |  | Канализация Литер II 13 напорный трубопровод (ул. Воронинская, пер. Болотный, пер. Смычка, ул. Партизанская) | Д-159 мм, L-729,93 м |
|  |  | Канализация Литер II 4 (квартал Совхозный) | Д-119 мм, L-197,03 м |
|  |  | Канализация Литер II 5 (ул. Репина) | Д-159 мм, L-667,25 м |
|  |  | Канализация Литер II 6 (Ул. Трудовых резервов, ул. Сибирская) | Д-159 мм, L-434,54 м |
|  |  | Канализация Литер II 7 (Ул. Трудовых резервов, ул. Репина) | Д-100 мм, L-471,29 м |
|  |  | Канализация Литер II 7 (Ул. Трудовых резервов, ул. Репина) | Д-400 мм, L-244,78 м |
|  |  | Канализация Литер II 9 (ул. Воронинская) | Д-400 мм, L-802,61 м |
|  |  | Канализация Литер II 10 (ул. Глотова) | Д-159 мм, L-542,18 м |
|  |  | Канализация Литер II 11 (ул. Северная) | Д-159 мм, L-515,9 м |
|  |  | Канализация Литер II 12 (ул. Северная, ул. Матросова, ул. Партизанская) | Д-150 мм, L-734,59 м |
| Новые канализационные сети | г. Киренск | Строительство новых канализационных сетей | Д-160-300 мм, L -13 000 м |

# Text boxes

Приложение 2.1

Приложение 2.2